## Slide 1
เทคโนโลยีสำหรับงานสำรวจวิศวกรรม
Survey Engineering Technologies | โครงสไลด์ (ร่าง)

## Slide 2
สารบัญ
ภาคนำ: ภาพรวมของการสำรวจและการแบ่งประเภท
3
เชื่อมสู่ 6 ด้านของสไลด์นี้
8
ด้านที่ 1: Positioning & Geodetic Control
9
ด้านที่ 2: Terrestrial & Optical Surveying
14
ด้านที่ 3: Remote Sensing & Photogrammetry
19
ด้านที่ 4: Hydrographic & Subsurface Survey
24
ด้านที่ 5: Data Processing, GIS & Modeling
29
ด้านที่ 6: Integration, Automation & Emerging Tech
34
สรุป: ภาพรวมและ trend ร่วมของทุกด้าน
39
แหล่งอ้างอิง
40

## Slide 3
ภาคนำ
ภาพรวมของการสำรวจและการแบ่งประเภท
การสำรวจ (Surveying / Geomatics) คืออะไร และแบ่งประเภทอย่างไร
นิยามและขอบเขต (surveying = geomatics)
การแบ่งประเภทของการสำรวจ (3 มุมมอง)
การแบ่งตามองค์กรวิชาชีพ: FIG และ ISPRS
เทคโนโลยีหลักของการสำรวจ
เชื่อมสู่ 6 ด้านของสไลด์นี้

## Slide 4
ภาพรวมการสำรวจ: นิยามและขอบเขต
Surveying (นิยามดั้งเดิม): ศาสตร์ ศิลป์ และเทคโนโลยีในการหาตำแหน่งสัมพัทธ์ของจุดบน เหนือ หรือใต้ผิวโลก หรือการกำหนดจุดเหล่านั้น
นิยามกว้าง: ทุกวิธีที่ใช้วัดและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโลกและสิ่งแวดล้อม ประมวลผล และส่งมอบผลลัพธ์ให้ผู้ใช้
Geomatics: ชื่อใหม่ของวงการเดียวกัน หนังสือถือเป็นคำเดียวกัน; ASCE เปลี่ยนชื่อ Surveying Engineering Division เป็น Geomatics Division
เหตุที่เปลี่ยนชื่อ: เครื่องมือเก็บและประมวลผลข้อมูลใหม่ ความต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น และความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม
ISO/TC 211: geomatics คือการเก็บ กระจาย จัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผล และนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ
FIG: surveyor ทำ 11 หน้าที่ ตั้งแต่หาขนาดและรูปร่างโลก วางตำแหน่งงานวิศวกรรม ไปจนถึง GIS ที่ดิน และงานก่อสร้าง
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.1-1.2 หน้า 1-4; ISO/TC 211 อ้างผ่าน Wikipedia: Geomatics (แหล่งรอง)
Notes: นิยามและเหตุผลการเปลี่ยนชื่อ: หนังสือหน้า 1-4. FIG กำหนดหน้าที่ 11 ข้อของ surveyor (หนังสือหน้า 2). ISO/TC 211 อ้างจาก Wikipedia (แหล่งรอง) ควรตรวจกับตัวมาตรฐานก่อนอ้างตรง ๆ.

## Slide 5
การแบ่งประเภทของการสำรวจ: 3 มุมมอง
1) ตามวัตถุประสงค์งาน
Control: กรอบอ้างอิง
Topographic: ทำแผนที่
Boundary / cadastral: แนวเขตที่ดิน
Hydrographic: ใต้น้ำ
Alignment: ถนน ทางรถไฟ ท่อ
Construction และ as-built
Mine: เหมือง
Solar และ optical tooling
2) ตามแพลตฟอร์ม
ภาคพื้นดิน:
กล้องระดับอัตโนมัติ, total station
ทางอากาศ:
photogrammetry (กล้อง) และ remote sensing (กล้องและเซนเซอร์อื่นบนเครื่องบินหรือดาวเทียม)
ดาวเทียม:
GNSS และภาพดาวเทียมสำหรับทำแผนที่ติดตามพื้นที่กว้าง
3) ตามแบบจำลองโลก
Geodetic:
คำนวณบน ellipsoid / พิกัด 3 มิติศูนย์กลางโลก ใช้กับหมุดที่ห่างกัน เป็นฐานให้งานรอง
Plane:
สมมติผิวราบ ใช้ได้เมื่อพื้นที่ไม่กว้าง (เส้นยาว 5 ไมล์ ต่างกันเพียง ~0.02 ฟุต)
ข้อสังเกต: GNSS ถูกใช้ในงานทุกประเภท (geodetic, hydrographic, construction, boundary) จึงไม่มีเส้นแบ่งตายตัว
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.4 หน้า 9-10, §1.6 หน้า 11-12
Notes: ตามวัตถุประสงค์: หนังสือ §1.6 หน้า 11-12 (control, topographic, land/boundary/cadastral, hydrographic, alignment, construction, as-built, mine, solar, optical tooling). ตามแพลตฟอร์ม: ground/aerial/satellite หน้า 12. ตามแบบจำลองโลก: §1.4 หน้า 9-10; ตัวอย่าง 5 ไมล์ ellipsoid arc กับ chord ต่างกัน ~0.02 ft (หน้า 10). ไม่มีการแบ่งเดียวที่ทุกแหล่งใช้ร่วมกัน.

## Slide 6
การแบ่งตามองค์กรวิชาชีพ: FIG และ ISPRS
FIG: แบ่งตามหน้าที่วิชาชีพ (10 commissions)
1 Professional Practice
2 Professional Education
3 Spatial Information Management
4 Hydrography
5 Positioning and Measurement
6 Engineering Surveys
7 Cadastre and Land Management
8 Spatial Planning and Development
9 Valuation and Management of Real Estate
10 Construction Economics and Management
ISPRS: แบ่งตามเทคโนโลยี (วาระ 2022-2026)
I Sensor Systems:
ดาวเทียม mobile mapping LiDAR การสอบเทียบ
II Photogrammetry:
การจัดวางภาพ point cloud AI/ML
III Remote Sensing:
สเปกตรัม/ความร้อน/ไมโครเวฟ ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
IV Spatial Information Science:
การจัดการข้อมูล IoT digital twins
V Education and Outreach
ตัวหนาฝั่ง FIG = commission ที่เกี่ยวกับการวัดและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่โดยตรง (การตีความของผู้นำเสนอ)
อ้างอิง: fig.net/about; isprs.org/commissions
Notes: FIG: https://fig.net/about/index.asp (รายชื่อและขอบเขตของ 10 commissions). ISPRS: https://www2.isprs.org/commissions/ (Technical Commissions I-V ปี 2022-2026). การเลือกตัวหนา 3-6 เป็นการตีความของผู้นำเสนอ ไม่ใช่การจัดประเภทของ FIG.

## Slide 7
เทคโนโลยีหลักของการสำรวจ
เครื่องมือเดิม (ใช้ถึงราวทศวรรษ 1960-70): transit, theodolite, กล้องระดับ dumpy, สายวัดเหล็ก ถูกแทนที่เกือบหมด
Total station: วัดและบันทึกระยะราบ ระยะดิ่ง และมุมโดยอัตโนมัติ
GNSS: ให้ตำแหน่งแม่นยำสำหรับงานสำรวจแทบทุกประเภท
Laser scanning: วัดระยะและมุมอัตโนมัติ ได้กริดจุดพิกัดหนาแน่น
ภาพดิจิทัล: กล้องและเซนเซอร์ทางอากาศ/ดาวเทียม ประมวลเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ (digital photogrammetry)
3D mobile mapping: scanner + GNSS + IMU + กล้อง; ตัวอย่างในหนังสือเก็บ 1.3 ล้านจุดต่อวินาที รอบรถภายใน 30 ม.
GIS / LIS: จัดเก็บ วิเคราะห์ แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยทุกชั้นข้อมูลอยู่ในกรอบพิกัดเดียวกัน
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.3 หน้า 7-8, §1.8 หน้า 14-15 (เขียนราว 2011); เพิ่ม UAV, GPR จาก Wikipedia: Surveying (แหล่งรอง)
Notes: หนังสือ §1.3 หน้า 7-8: เครื่องมือเดิมถูกแทนที่ด้วย total station, GNSS, laser scanning, กล้อง/เซนเซอร์ดิจิทัล และ softcopy plotter; ตัวอย่าง mobile mapping 1.3 ล้านจุดต่อวินาทีเป็นตัวเลขของระบบรุ่นที่หนังสือยกตัวอย่าง (หนังสือเขียนราว 2011). §1.8: GIS/LIS. หนังสือไม่มี UAV, SLAM, InSAR, digital twin; เทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั้นดูในแต่ละด้าน. Wikipedia (แหล่งรอง) เพิ่ม UAV, GPR, robotic total station.

## Slide 8
เชื่อมสู่ 6 ด้านของสไลด์นี้
การจัดกลุ่มของผู้นำเสนอ: แต่ละด้านแบ่งด้วยเกณฑ์ไม่เหมือนกัน
# | ด้าน | เกณฑ์หลักที่ใช้แบ่ง | สัมพันธ์กับมุมมองในภาพรวม
1 | Positioning & Geodetic Control | หลักการ / เทคนิค: การหาตำแหน่งในกรอบอ้างอิง (geodetic) ด้วยดาวเทียม | แบบจำลองโลก (geodetic); แพลตฟอร์มดาวเทียม; งาน control; FIG Commission 5
2 | Terrestrial & Optical Surveying | เทคโนโลยี: เครื่องมือภาคพื้นดิน (optical / laser) | แพลตฟอร์มภาคพื้นดิน; งาน topographic, construction, as-built; FIG Commission 5, 6
3 | Remote Sensing & Photogrammetry | เทคโนโลยี / แพลตฟอร์ม: ภาพและเซนเซอร์ระยะไกล | แพลตฟอร์มทางอากาศและดาวเทียม; ISPRS Commission II, III
4 | Hydrographic & Subsurface Survey | สภาพแวดล้อม: ใต้น้ำ / ใต้ดิน | งาน hydrographic, mine; FIG Commission 4
5 | Data Processing, GIS & Modeling | ผลลัพธ์ / ขั้นตอนงาน: ประมวลผลและจัดการข้อมูล | FIG Commission 3; ISPRS Commission IV
6 | Integration, Automation & Emerging Tech | ข้ามด้าน: ผสานเซนเซอร์และเทคโนโลยีเกิดใหม่ | ISPRS Commission I, IV; FIG Commission 6 (WG 6.2, 6.3)
เกณฑ์และการเทียบเป็นการตีความของผู้นำเสนอ; commission อ้างอิง fig.net/about และ isprs.org/commissions
Notes: 6 ด้านไม่ได้แบ่งด้วยเกณฑ์เดียว: ด้าน 1-3 ใกล้เคียงการแบ่งตามหลักการ/เทคโนโลยี, ด้าน 4 แบ่งตามสภาพแวดล้อม, ด้าน 5 แบ่งตามผลลัพธ์/ขั้นตอนงาน, ด้าน 6 ข้ามด้าน. จึงมีส่วนซ้อนกัน เช่นด้าน 1 กับ 2 (GNSS ใช้ได้กับงานทุกประเภท ตามหนังสือหน้า 10). คอลัมน์ขวาเป็นการเทียบของผู้นำเสนอกับมุมมองในส่วนภาพรวม ไม่ใช่การจัดประเภทอย่างเป็นทางการ. ดู Reading_List.md

## Slide 9
ด้านที่ 1
Positioning & Geodetic Control
การหาตำแหน่งและโครงข่ายหมุดหลักฐาน
วัตถุประสงค์
หลักการคิด
เทคโนโลยี
Trend ในอนาคต

## Slide 10
1. Positioning & Geodetic Control: วัตถุประสงค์
สร้างกรอบอ้างอิงแนวราบและแนวดิ่ง (หมุดหลักฐาน) ให้งานสำรวจอื่นใช้เป็นจุดเริ่มต้น
กำหนดตำแหน่งของจุดที่อยู่ห่างกันให้แม่นยำ ในระบบพิกัดอ้างอิงเดียวกัน
เพิ่มความแม่นยำ ความเร็ว และลดต้นทุนด้วยการหาตำแหน่งจากดาวเทียม (GNSS) แทนเครื่องมือภาคพื้นดินในงานระดับ geodetic
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.4 หน้า 9-10, §1.6 หน้า 11; FIG Commission 5
Notes: control surveys = เครือข่ายหมุดแนวราบและแนวดิ่งเป็นกรอบอ้างอิงเริ่มต้นงานอื่น (หนังสือ หน้า 11). geodetic methods หาตำแหน่งสัมพัทธ์ของหมุดที่อยู่ห่างกันและเป็นฐานให้งานรอง; satellite positioning ให้ความแม่นยำ ความเร็ว และความประหยัดมากกว่า (หน้า 9-10). FIG C5: การได้ข้อมูลตำแหน่ง ขนาด รูปร่างของสิ่งต่าง ๆ บนโลกอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้.

## Slide 11
1. Positioning & Geodetic Control: หลักการคิด
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 12
1. Positioning & Geodetic Control: เทคโนโลยี
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 13
1. Positioning & Geodetic Control: Trend ในอนาคต
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 14
ด้านที่ 2
Terrestrial & Optical Surveying
การสำรวจภาคพื้นดิน
วัตถุประสงค์
หลักการคิด
เทคโนโลยี
Trend ในอนาคต

## Slide 15
2. Terrestrial & Optical Surveying: วัตถุประสงค์
หาตำแหน่งสัมพัทธ์ของรายละเอียดในหน้างานจากหมุดควบคุม (แผนที่ภูมิประเทศ แนวเขตที่ดิน)
วางแนว ระดับ และตำแหน่งให้งานก่อสร้าง และบันทึกผลงานจริงหลังก่อสร้าง (construction / as-built)
ตรวจสอบคุณภาพงานและการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง (deformation monitoring)
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.6 หน้า 11-12; FIG Commission 6
Notes: หนังสือ §1.6: topographic surveys หาตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างธรรมชาติ/เทียมและระดับความสูงเพื่อทำแผนที่; construction surveys ให้แนว ระดับ ตำแหน่ง ขนาด; as-built บันทึกตำแหน่งสุดท้ายของงาน. FIG C6: quality control, setting-out, machine guidance, deformation monitoring systems.

## Slide 16
2. Terrestrial & Optical Surveying: หลักการคิด
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 17
2. Terrestrial & Optical Surveying: เทคโนโลยี
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 18
2. Terrestrial & Optical Surveying: Trend ในอนาคต
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 19
ด้านที่ 3
Remote Sensing & Photogrammetry
การสำรวจระยะไกลและภาพถ่าย
วัตถุประสงค์
หลักการคิด
เทคโนโลยี
Trend ในอนาคต

## Slide 20
3. Remote Sensing & Photogrammetry: วัตถุประสงค์
ทำแผนที่และแบบจำลอง 3 มิติของพื้นที่กว้างจากภาพถ่ายและข้อมูลเซนเซอร์ (photogrammetry)
เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก เช่น การใช้ที่ดิน ด้วยเซนเซอร์บนเครื่องบินหรือดาวเทียม (remote sensing)
สนับสนุนงานสำรวจเกือบทุกประเภท ยกเว้น optical tooling
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.6 หน้า 12; ISPRS Commission II, III
Notes: หนังสือหน้า 12: photogrammetry ใช้กล้องที่มักอยู่บนเครื่องบินเพื่อเก็บภาพ; remote sensing ใช้กล้องและเซนเซอร์อื่นบนเครื่องบินหรือดาวเทียม; ภาพดาวเทียมใช้ทำแผนที่และติดตามพื้นที่กว้าง; วิธีทางอากาศใช้ได้กับงานเฉพาะทางทุกประเภทยกเว้น optical tooling. ISPRS II: image orientation, point cloud; III: land use/cover change detection.

## Slide 21
3. Remote Sensing & Photogrammetry: หลักการคิด
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 22
3. Remote Sensing & Photogrammetry: เทคโนโลยี
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 23
3. Remote Sensing & Photogrammetry: Trend ในอนาคต
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 24
ด้านที่ 4
Hydrographic & Subsurface Survey
การสำรวจใต้น้ำและใต้ดิน
วัตถุประสงค์
หลักการคิด
เทคโนโลยี
Trend ในอนาคต

## Slide 25
4. Hydrographic & Subsurface Survey: วัตถุประสงค์
กำหนดแนวชายฝั่งและความลึกของทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ
ผลิตแผนที่ความลึก (bathymetric) และแผนที่เดินเรือ เพื่อความปลอดภัยการเดินเรือและการจัดการเขตชายฝั่ง
ให้ข้อมูลตามมาตรฐานความแม่นยำสากล (IHO S-44) ที่ปรับใช้กับงานขุดลอก พลังงาน และธรณีเทคนิคได้
ส่วนใต้ดิน (เหมือง ธรณีฟิสิกส์ GPR): ขอบเขตของด้านนี้ยังไม่ชัด
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.6 หน้า 12; FIG Commission 4; IHO (S-44)
Notes: หนังสือหน้า 12: hydrographic surveys กำหนดแนวชายฝั่งและความลึกของทะเลสาบ ลำธาร มหาสมุทร อ่างเก็บน้ำ; mine surveys รวมถึง geophysical surveys หาแร่/พลังงาน. FIG C4: hydrographic surveying, marine environment and coastal zone management, nautical charting and bathymetric maps. IHO: S-44 กำหนดความแม่นยำขั้นต่ำของงานสำรวจเพื่อความปลอดภัยการเดินเรือ และปรับใช้กับ oil&gas, พลังงานหมุนเวียน, dredging, geophysics, geotechnics. GPR อยู่ในรายการเครื่องมือของ Wikipedia (แหล่งรอง) เท่านั้น ยังไม่ได้อ่านเนื้อหาเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์.

## Slide 26
4. Hydrographic & Subsurface Survey: หลักการคิด
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 27
4. Hydrographic & Subsurface Survey: เทคโนโลยี
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 28
4. Hydrographic & Subsurface Survey: Trend ในอนาคต
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 29
ด้านที่ 5
Data Processing, GIS & Modeling
การประมวลผลและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
วัตถุประสงค์
หลักการคิด
เทคโนโลยี
Trend ในอนาคต

## Slide 30
5. Data Processing, GIS & Modeling: วัตถุประสงค์
จัดเก็บ ผสาน วิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ใน GIS / LIS เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ทำให้ข้อมูลหลายชั้น (layers) เทียบกันได้ โดยอ้างอิงกรอบพิกัดภูมิศาสตร์เดียวกัน
จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (SDI): เก็บ วิเคราะห์ แสดงผล กำหนดมาตรฐาน และเผยแพร่
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.8 หน้า 14-15; FIG Commission 3; ISPRS Commission IV
Notes: หนังสือ §1.8: LIS/GIS เก็บ ผสาน จัดการ วิเคราะห์ แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่; ทุกข้อมูลต้องอยู่ในกรอบอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ร่วมกันจึงเทียบกันได้. FIG C3: spatial data infrastructure — data collection, analysis, visualisation, standardisation, dissemination. บทที่ 16 (least squares) และบทที่ 18 (mapping) เป็นแหล่งอ่านเรื่องปรับแก้และทำแผนที่ แต่ยังไม่ได้อ่านเนื้อหา.

## Slide 31
5. Data Processing, GIS & Modeling: หลักการคิด
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 32
5. Data Processing, GIS & Modeling: เทคโนโลยี
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 33
5. Data Processing, GIS & Modeling: Trend ในอนาคต
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 34
ด้านที่ 6
Integration, Automation & Emerging Tech
การบูรณาการ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีเกิดใหม่
วัตถุประสงค์
หลักการคิด
เทคโนโลยี
Trend ในอนาคต

## Slide 35
6. Integration, Automation & Emerging Tech: วัตถุประสงค์
ผสานเซนเซอร์หลายชนิด (เช่น scanner + GNSS + IMU + กล้อง) ให้ได้ข้อมูลพิกัด 3 มิติในระบบเดียว
ทำให้การวัดและการเฝ้าติดตามเป็นแบบอัตโนมัติ ต่อเนื่อง และทันเวลา (เช่น dynamic structural monitoring)
นำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่งานสำรวจ: AI/ML, IoT, digital twin, immersive technologies
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.3 หน้า 7; ISPRS Commission I, IV; FIG Commission 6 (WG 6.2, 6.3)
Notes: หนังสือหน้า 7: 3D mobile mapping system = scanners + GNSS + IMU + กล้อง ในระบบเดียว. ISPRS I: mobile mapping, LiDAR, calibration; IV: AI, IoT, digital twins. FIG C6: WG 6.2 Dynamic Structural Monitoring, WG 6.3 Applications of Immersive Technologies in Engineering Geodesy. 'อัตโนมัติ' อิงแนวโน้ม robotic total station จาก Wikipedia (แหล่งรอง).

## Slide 36
6. Integration, Automation & Emerging Tech: หลักการคิด
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 37
6. Integration, Automation & Emerging Tech: เทคโนโลยี
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 38
6. Integration, Automation & Emerging Tech: Trend ในอนาคต
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 39
สรุป: ภาพรวมและ trend ร่วมของทุกด้าน
(ใส่เนื้อหา)

## Slide 40
แหล่งอ้างอิง
(ใส่เนื้อหา - ดู Reading_List.md และ Research_Sources.xlsx)