## Slide 1
เทคโนโลยีสำหรับงานสำรวจวิศวกรรม
Survey Engineering Technologies | ทางเลือก 2: แบ่งตามบริเวณที่สำรวจ (ร่าง)

## Slide 2
สารบัญ
ภาพรวมของงานสำรวจ
3
บทที่ 0: ตำแหน่งอ้างอิง
4
บทที่ 1: ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน
10
บทที่ 2: ท้องน้ำ
17
บทที่ 3: ใต้ผิวดิน
23
บทที่ 4: การติดตามการเปลี่ยนแปลง
29
บทที่ 5: การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
35
สรุป: ภาพรวมและ trend ร่วม
41
แหล่งอ้างอิง
42

## Slide 3
ภาพรวมของงานสำรวจ: การแบ่งตามบริเวณที่สำรวจ
การจัดโครงสร้างพิจารณาจากบริเวณที่เป็นเป้าหมายของการวัด (บนผิวดิน ใต้น้ำ ใต้ผิวดิน) ไม่ใช่ตำแหน่งติดตั้งของเครื่องมือ เนื่องจากเครื่องมือชนิดเดียวกันติดตั้งได้บนหลายแพลตฟอร์ม หน่วยของการนำเสนอคือชนิดเครื่องมือ โดยหลักการวัดและเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบประกอบ
บทที่ 0 ตำแหน่งอ้างอิง: การกำหนดตำแหน่งอ้างอิงแนวราบและแนวดิ่ง
บทที่ 1 ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน: การวัดภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน
บทที่ 2 ท้องน้ำ: การวัดความลึกและรูปร่างท้องน้ำ
บทที่ 3 ใต้ผิวดิน: การระบุวัตถุและโครงสร้างใต้ผิวดิน
บทที่ 4 การติดตามการเปลี่ยนแปลง: การวัดซ้ำต่างเวลาเพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 5 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่: การจัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
ที่มาของการแบ่ง: การสังเคราะห์ของผู้นำเสนอ จากประเภทงานสำรวจตามวัตถุประสงค์และตามแพลตฟอร์ม (Elementary Surveying §1.6 หน้า 11-12 [S044]) และการแบ่ง commission ของ FIG (fig.net/about) และ ISPRS (isprs.org/commissions) ไม่ใช่การจัดประเภทอย่างเป็นทางการ
Notes: ทางเลือก 2: โครงสร้างแบ่งตามบริเวณผลลัพธ์ที่ได้. หน่วยในตารางคือชนิดเครื่องมือพร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์. ดูรายการข้อมูลที่ต้องหาใน Reading_List_Option2.md

## Slide 4
บทที่ 0
ตำแหน่งอ้างอิง
Geodetic Reference Positioning
ขอบเขตและผลลัพธ์
ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
เปรียบเทียบเครื่องมือ
เกณฑ์การเลือกใช้
Research trend

## Slide 5
บทที่ 0 ตำแหน่งอ้างอิง: ขอบเขตและผลลัพธ์
บริเวณ/สิ่งที่หา: ตำแหน่งของหมุดหลักฐาน (monuments) ในระบบพิกัดอ้างอิงแนวราบและแนวดิ่ง
ผลลัพธ์: เครือข่ายหมุดควบคุม (control network) ที่มีพิกัดและค่าความถูกต้อง
การใช้งาน: กรอบอ้างอิงของงานสำรวจทุกบริเวณ; งานภาพถ่ายทางอากาศยังต้องอาศัยจุดควบคุมภาคพื้นดิน
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.4 หน้า 9-10 [S043]; §1.6 หน้า 11 [S044]; §17.2 หน้า 468 [S045]
Notes: control surveys = เครือข่ายหมุดแนวราบ/แนวดิ่งเป็นกรอบอ้างอิง (หน้า 11); geodetic methods หาตำแหน่งสัมพัทธ์ของหมุดที่อยู่ห่างกัน (หน้า 9); ground survey จำเป็นสำหรับ control แม้ใช้ photogrammetry (หน้า 468). บทนี้ไม่ผูกกับบริเวณ จึงอยู่ต้นเล่มเป็นฐานของทุกบท (ข้อเสนอของผู้นำเสนอ).

## Slide 6
บทที่ 0 ตำแหน่งอ้างอิง: ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
GNSS: การวัดระยะจากสัญญาณดาวเทียม (ตำแหน่งสัมบูรณ์/สัมพัทธ์)
Total station: การวัดมุมและระยะด้วยอิเล็กทรอนิกส์
กล้องระดับ: ผลต่างระดับจากแนวเล็งราบ
หมายเหตุ: ถ้อยคำหลักการเป็นร่างจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจแหล่ง ยกเว้นรายการที่มีรหัส S

## Slide 7
บทที่ 0 ตำแหน่งอ้างอิง: เปรียบเทียบเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์* | ผลลัพธ์ที่ได้ | ความแม่นยำ** | ข้อจำกัด (สภาพแวดล้อม + เวลาประมวลผล) | ต้นทุนเชิงสัมพัทธ์ (บาท)
เครื่องรับ GNSS (static / RTK) | Trimble, Leica Geosystems, Topcon, CHC Navigation, Emlid | — | — | — | —
บริการแก้ค่าพิกัด (network RTK / PPP) | เครือข่ายสถานี CORS ของหน่วยงานรัฐ (ต้องตรวจ) | — | — | — | —
Total station (traverse ควบคุม) — รายละเอียดดูบท 1 | Leica Geosystems, Trimble, Topcon, Sokkia, South | — | — | — | —
กล้องระดับดิจิทัล (ควบคุมแนวดิ่ง) | Leica Geosystems, Trimble, Topcon, Sokkia | — | — | — | —
* รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจ datasheet และไม่ใช่การแนะนำ ** ค่าความแม่นยำที่จะใส่เป็นค่าที่ผู้ผลิตระบุ

## Slide 8
บทที่ 0 ตำแหน่งอ้างอิง: เกณฑ์การเลือกใช้
ขนาดพื้นที่และลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความถูกต้องที่ต้องการ
สภาพแวดล้อมหน้างาน
เวลาประมวลผลและบุคลากร
ต้นทุนการจัดซื้อหรือจ้าง
(รอเติมเนื้อหา: เกณฑ์ข้างต้นเป็นโครงร่าง)

## Slide 9
บทที่ 0 ตำแหน่งอ้างอิง: Research trend
(รอเติมเนื้อหา)

## Slide 10
บทที่ 1
ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน
Terrestrial Surface & Objects
ขอบเขตและผลลัพธ์
ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
เปรียบเทียบเครื่องมือ
เกณฑ์การเลือกใช้
Research trend

## Slide 11
บทที่ 1 ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน: ขอบเขตและผลลัพธ์
บริเวณ: ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน แบ่งตามขนาดพื้นที่ คือ เฉพาะที่ แนวยาว และพื้นที่กว้าง
ผลลัพธ์: แผนที่ภูมิประเทศ แนว/ระดับสำหรับงานก่อสร้าง ข้อมูลสภาพจริงหลังก่อสร้าง (as-built) และกริดจุดพิกัดหนาแน่น
เกณฑ์ตามขนาดพื้นที่: ภาคพื้นดินใช้กับพื้นที่ขนาดเล็กมาตราส่วนใหญ่; photogrammetry ใช้กับพื้นที่กว้าง (ตามหนังสือ ราว 2011); ทั้งสองต้องมีจุดควบคุมภาคพื้นดิน
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.3 หน้า 7 [S042]; §1.6 หน้า 11-12 [S044]; §17.2 หน้า 468 [S045]
Notes: topographic / construction / as-built: หน้า 11-12 (S044); laser scanning = dense grids of coordinated points (หน้า 7, S042); §17.2: ground survey ใช้กับแผนที่มาตราส่วนใหญ่พื้นที่เล็ก, photogrammetry ใช้กับพื้นที่กว้าง (S045). การแบ่งสามระดับพื้นที่เป็นข้อเสนอของผู้นำเสนอ.

## Slide 12
บทที่ 1 ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน: ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
Total station / TLS: การวัดระยะด้วยเลเซอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับมุม
Mobile mapping: scanner + GNSS + IMU + กล้องในระบบเดียว
Photogrammetry: การคำนวณตำแหน่งจากภาพซ้อนเกย
Remote sensing: เซนเซอร์บนอากาศยานหรือดาวเทียม
หมายเหตุ: ถ้อยคำหลักการเป็นร่างจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจแหล่ง ยกเว้นรายการที่มีรหัส S

## Slide 13
บทที่ 1 ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน: เปรียบเทียบเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์* | ผลลัพธ์ที่ได้ | ความแม่นยำ** | ข้อจำกัด (สภาพแวดล้อม + เวลาประมวลผล) | ต้นทุนเชิงสัมพัทธ์ (บาท)
เฉพาะที่ · Total station | Leica Geosystems, Trimble, Topcon, Sokkia, South | — | — | — | —
เฉพาะที่ · Terrestrial laser scanner (TLS) | Leica Geosystems (RTC360), Trimble (X7), FARO (Focus), RIEGL (VZ) | — | — | — | —
แนวยาว · Mobile mapping system (บนยานพาหนะ) | Leica Geosystems (Pegasus), Trimble (MX), RIEGL (VMX), Topcon | — | — | — | —
แนวยาว/พื้นที่จำกัด · SLAM scanner แบบพกพา | GeoSLAM, Leica Geosystems (BLK2GO) | — | — | — | —
พื้นที่กว้าง · UAV photogrammetry | DJI, WingtraOne, AgEagle (eBee), Quantum Systems | — | — | — | —
พื้นที่กว้าง · UAV LiDAR | DJI (Zenmuse L2), RIEGL, YellowScan | — | — | — | —
พื้นที่กว้าง · LiDAR/กล้องจากอากาศยานมีคนขับ | Leica Geosystems, RIEGL, Teledyne Optech, Vexcel | — | — | — | —
พื้นที่กว้างมาก · ภาพถ่ายดาวเทียม | Airbus (Pléiades), Maxar (WorldView), Planet, ESA (Sentinel-2) | — | — | — | —
* รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจ datasheet และไม่ใช่การแนะนำ ** ค่าความแม่นยำที่จะใส่เป็นค่าที่ผู้ผลิตระบุ

## Slide 14
บทที่ 1 รอยต่อบก–น้ำ (Land–Water Interface)
ประเด็น: บริเวณน้ำตื้นและชายตลิ่งที่เครื่องมือภาคพื้นดินและเครื่องมือใต้น้ำไม่ครอบคลุมทั้งหมด
Topo-bathymetric (green) LiDAR จากอากาศยาน
UAV ร่วมกับเรือสำรวจไร้คนขับหรือการวัดแบบเดินลุยน้ำ + GNSS
ข้อจำกัดด้านความขุ่นของน้ำ
(รอแหล่งอ้างอิง: ประเด็นนี้มาจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ได้ค้น)

## Slide 15
บทที่ 1 ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน: เกณฑ์การเลือกใช้
ขนาดพื้นที่และลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความถูกต้องที่ต้องการ
สภาพแวดล้อมหน้างาน
เวลาประมวลผลและบุคลากร
ต้นทุนการจัดซื้อหรือจ้าง
(รอเติมเนื้อหา: เกณฑ์ข้างต้นเป็นโครงร่าง)

## Slide 16
บทที่ 1 ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างเหนือผิวดิน: Research trend
(รอเติมเนื้อหา)

## Slide 17
บทที่ 2
ท้องน้ำ
Underwater (Hydrographic) Survey
ขอบเขตและผลลัพธ์
ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
เปรียบเทียบเครื่องมือ
เกณฑ์การเลือกใช้
Research trend

## Slide 18
บทที่ 2 ท้องน้ำ: ขอบเขตและผลลัพธ์
บริเวณ: ท้องน้ำของแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ ท่าเรือ ทะเลสาบ และทะเล
ผลลัพธ์: ความลึกและรูปร่างท้องน้ำ (bathymetry) และแผนที่ท้องน้ำ ประกอบด้วยการวัดความลึก (sounding) และการระบุตำแหน่งที่วัด
การใช้งาน: การขุดลอก ความจุอ่างเก็บน้ำ (การควบคุมน้ำท่วม ระบบจ่ายน้ำ) และการเดินเรือ
อ้างอิง: Elementary Surveying §17.13 หน้า 493 [S046]; IHO Manual on Hydrography ch.1 [S048]
Notes: หนังสือ §17.13 หน้า 493 (S046): hydrographic surveys determine depths and terrain configurations of bottoms of water bodies; 2 งาน = soundings + locating positions; ใช้กับ dredging, reservoir capacity, navigation. IHO (S048): primary purpose = navigation and other marine purposes.

## Slide 19
บทที่ 2 ท้องน้ำ: ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
Echo sounder: เวลาเดินทางของสัญญาณเสียงสะท้อน
ADCP: การเปลี่ยนความถี่แบบดอปเปลอร์ของเสียง
Sonar: ภาพสะท้อนเสียงของท้องน้ำ
หมายเหตุ: ถ้อยคำหลักการเป็นร่างจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจแหล่ง ยกเว้นรายการที่มีรหัส S

## Slide 20
บทที่ 2 ท้องน้ำ: เปรียบเทียบเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์* | ผลลัพธ์ที่ได้ | ความแม่นยำ** | ข้อจำกัด (สภาพแวดล้อม + เวลาประมวลผล) | ต้นทุนเชิงสัมพัทธ์ (บาท)
Single-beam echo sounder | Teledyne Odom, CEE Hydrosystems, Ohmex | — | — | — | —
Multibeam echo sounder | Teledyne RESON (SeaBat), Kongsberg (EM), R2Sonic, Norbit | — | — | — | —
Side-scan sonar | EdgeTech, Klein (MIND Technology) | — | — | — | —
ADCP (ความลึก + ความเร็ว/ปริมาณการไหล) | Teledyne RDI, SonTek (Xylem) | — | — | — | —
ระบบหาตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของเรือ (GNSS + INS) | Applanix (POS MV), Kongsberg (Seapath) | — | — | — | —
เรือสำรวจไร้คนขับ (USV) | Seafloor Systems (HyDrone) | — | — | — | —
* รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจ datasheet และไม่ใช่การแนะนำ ** ค่าความแม่นยำที่จะใส่เป็นค่าที่ผู้ผลิตระบุ

## Slide 21
บทที่ 2 ท้องน้ำ: เกณฑ์การเลือกใช้
ขนาดพื้นที่และลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความถูกต้องที่ต้องการ
สภาพแวดล้อมหน้างาน
เวลาประมวลผลและบุคลากร
ต้นทุนการจัดซื้อหรือจ้าง
(รอเติมเนื้อหา: เกณฑ์ข้างต้นเป็นโครงร่าง)

## Slide 22
บทที่ 2 ท้องน้ำ: Research trend
(รอเติมเนื้อหา)

## Slide 23
บทที่ 3
ใต้ผิวดิน
Subsurface Survey
ขอบเขตและผลลัพธ์
ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
เปรียบเทียบเครื่องมือ
เกณฑ์การเลือกใช้
Research trend

## Slide 24
บทที่ 3 ใต้ผิวดิน: ขอบเขตและผลลัพธ์
บริเวณ: วัตถุและโครงสร้างที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน และโครงสร้างชั้นดินใต้ผิว (ขอบเขตหลังเป็นการทดลองรวม)
ผลลัพธ์: ตำแหน่งและความลึกของสาธารณูปโภคใต้ดิน; ภาพตัดคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดิน (geophysical survey)
การใช้งาน: ข้อมูลอ้างอิงก่อนการขุดเพื่อลดความเสียหายและงานแก้ไขซ้ำ; การสำรวจธรณีฟิสิกส์จัดอยู่ใน mine surveys ตามหนังสือ
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.6 หน้า 12 [S044]; Jaw & Hashim 2013 [S049]; Penhall [S050 แหล่งรอง]
Notes: ข้อมูลตำแหน่งสาธารณูปโภคใต้ดินจำเป็นสำหรับการขุด (S049, บทคัดย่อ); 'unlocated or mislocated utilities are among the leading causes of costly rework, project delays, and utility strikes' (S050, เว็บผู้ให้บริการ). หนังสือหน้า 12: mine surveys รวม geophysical surveys. การรวมภาพตัดชั้นดิน (ERT, seismic) เป็นการทดลองตามคำสั่งผู้ใช้ ใกล้งานธรณีเทคนิค ต้องตัดสินใจอีกครั้ง.

## Slide 25
บทที่ 3 ใต้ผิวดิน: ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
GPR: การสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เครื่องตรวจหาสาธารณูปโภค: การป้อนสัญญาณเข้าตัวนำที่ฝังอยู่
ERT/Seismic: ความต้านทานไฟฟ้า/ความเร็วคลื่นของชั้นดิน (ร่าง)
หมายเหตุ: ถ้อยคำหลักการเป็นร่างจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจแหล่ง ยกเว้นรายการที่มีรหัส S

## Slide 26
บทที่ 3 ใต้ผิวดิน: เปรียบเทียบเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์* | ผลลัพธ์ที่ได้ | ความแม่นยำ** | ข้อจำกัด (สภาพแวดล้อม + เวลาประมวลผล) | ต้นทุนเชิงสัมพัทธ์ (บาท)
Ground-penetrating radar (GPR) | GSSI, Guideline Geo (MALÅ), Screening Eagle, IDS GeoRadar | — | — | — | —
เครื่องตรวจหาสาธารณูปโภคด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | Radiodetection, Vivax-Metrotech, Leica Geosystems | — | — | — | —
Electrical resistivity tomography (ERT) | Iris Instruments, Guideline Geo (ABEM), Advanced Geosciences | — | — | — | —
Seismic refraction / MASW | Geometrics | — | — | — | —
การขุดเปิดยืนยันตำแหน่ง (vacuum excavation) | ผู้ให้บริการงานขุด (ไม่ใช่เครื่องมือวัดโดยตรง) | — | — | — | —
* รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจ datasheet และไม่ใช่การแนะนำ ** ค่าความแม่นยำที่จะใส่เป็นค่าที่ผู้ผลิตระบุ

## Slide 27
บทที่ 3 ใต้ผิวดิน: เกณฑ์การเลือกใช้
ขนาดพื้นที่และลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความถูกต้องที่ต้องการ
สภาพแวดล้อมหน้างาน
เวลาประมวลผลและบุคลากร
ต้นทุนการจัดซื้อหรือจ้าง
(รอเติมเนื้อหา: เกณฑ์ข้างต้นเป็นโครงร่าง)

## Slide 28
บทที่ 3 ใต้ผิวดิน: Research trend
(รอเติมเนื้อหา)

## Slide 29
บทที่ 4
การติดตามการเปลี่ยนแปลง
Change & Deformation Monitoring
ขอบเขตและผลลัพธ์
ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
เปรียบเทียบเครื่องมือ
เกณฑ์การเลือกใช้
Research trend

## Slide 30
บทที่ 4 การติดตามการเปลี่ยนแปลง: ขอบเขตและผลลัพธ์
ลักษณะ: การวัดซ้ำต่างเวลาและเปรียบเทียบผล ใช้ได้ในทุกบริเวณ (ข้อเสนอของผู้นำเสนอ)
ผลลัพธ์: การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง (เขื่อน สะพาน อาคารสูง) ผลของภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงระดับโลก
การติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของนิยามหน้าที่ surveyor ตาม FIG
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.2 หน้า 2 [S041]; §1.13 หน้า 19-20 [S047]
Notes: FIG ข้อ 1 'monitoring any change therein' และข้อ 2 'positioning and monitoring of physical features, structures and engineering works' (S041). หนังสือ §1.13 หน้า 19-20 (S047) กล่าวถึง precise deformation surveys สำหรับเขื่อน สะพาน อาคารสูง, แผนที่ผลภัยพิบัติ, global change (เป็น future challenges ราว 2011). ยังไม่มีแหล่งเรื่องตลิ่ง/การกัดเซาะ.

## Slide 31
บทที่ 4 การติดตามการเปลี่ยนแปลง: ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
การวัดซ้ำที่จุดเดิมหรือพื้นที่เดิม แล้วเทียบผลต่างต่างเวลา
InSAR: ผลต่างเฟสของคลื่นไมโครเวฟ (ดู S011)
หมายเหตุ: ถ้อยคำหลักการเป็นร่างจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจแหล่ง ยกเว้นรายการที่มีรหัส S

## Slide 32
บทที่ 4 การติดตามการเปลี่ยนแปลง: เปรียบเทียบเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์* | ผลลัพธ์ที่ได้ | ความแม่นยำ** | ข้อจำกัด (สภาพแวดล้อม + เวลาประมวลผล) | ต้นทุนเชิงสัมพัทธ์ (บาท)
Robotic total station + prism (monitoring) | Leica Geosystems (GeoMoS), Trimble (4D Control), Topcon | — | — | — | —
GNSS ต่อเนื่อง (continuous monitoring) | Leica Geosystems, Trimble, Septentrio | — | — | — | —
วัดซ้ำด้วย TLS / UAV (ดูบท 1) | (ดูบท 1) | — | — | — | —
InSAR จากดาวเทียม | ESA (Sentinel-1), JAXA (ALOS-2), Airbus (TerraSAR-X) | — | — | — | —
Ground-based radar interferometry | IDS GeoRadar (IBIS), MetaSensing | — | — | — | —
เซนเซอร์ธรณีเทคนิค (inclinometer, piezometer) | Geokon, Slope Indicator | — | — | — | —
* รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจ datasheet และไม่ใช่การแนะนำ ** ค่าความแม่นยำที่จะใส่เป็นค่าที่ผู้ผลิตระบุ

## Slide 33
บทที่ 4 การติดตามการเปลี่ยนแปลง: เกณฑ์การเลือกใช้
ขนาดพื้นที่และลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความถูกต้องที่ต้องการ
สภาพแวดล้อมหน้างาน
เวลาประมวลผลและบุคลากร
ต้นทุนการจัดซื้อหรือจ้าง
(รอเติมเนื้อหา: เกณฑ์ข้างต้นเป็นโครงร่าง)

## Slide 34
บทที่ 4 การติดตามการเปลี่ยนแปลง: Research trend
(รอเติมเนื้อหา)

## Slide 35
บทที่ 5
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
Spatial Data Management & Analysis
ขอบเขตและผลลัพธ์
ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
เปรียบเทียบเครื่องมือ
เกณฑ์การเลือกใช้
Research trend

## Slide 36
บทที่ 5 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่: ขอบเขตและผลลัพธ์
บริเวณ/สิ่งที่หา: ชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่จากหลายแหล่ง (งานสำรวจใหม่ แผนที่เดิม ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม ข้อมูลตาราง)
ผลลัพธ์: ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ และผลวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการจัดการและการตัดสินใจ
เงื่อนไข: ทุกชั้นข้อมูลต้องอ้างอิงกรอบพิกัดเดียวกัน จึงซ้อนทับและเทียบกันได้ (พึ่งบท 0)
อ้างอิง: Elementary Surveying §1.8 หน้า 14-15 [S030]
Notes: หนังสือ §1.8 (S030): LIS/GIS เก็บ ผสาน จัดการ วิเคราะห์ แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่; ทุกข้อมูลต้องอยู่ในกรอบอ้างอิงร่วม.

## Slide 37
บทที่ 5 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่: ชนิดเครื่องมือและหลักการวัด
กรอบพิกัดร่วม: ทุกชั้นข้อมูลอ้างระบบพิกัดเดียวกัน [S030]
ข้อมูล vector (จุด เส้น พื้นที่) และ raster (เซลล์/พิกเซล; โดยทั่วไป raster หยาบกว่า vector) [S031]
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่: overlay, adjacency, connectivity [S032]
รูปแบบข้อมูลบนคลาวด์ที่อ่านเป็นส่วน ๆ (COG, FlatGeobuf, GeoParquet, COPC) [S037]
machine learning / deep learning / LLM กับข้อมูลเชิงพื้นที่ [S038]
หมายเหตุ: ถ้อยคำหลักการเป็นร่างจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจแหล่ง ยกเว้นรายการที่มีรหัส S

## Slide 38
บทที่ 5 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่: เปรียบเทียบเครื่องมือ
ชนิดเครื่องมือ | ตัวอย่างผลิตภัณฑ์* | ผลลัพธ์ที่ได้ | ความแม่นยำ** | ข้อจำกัด (สภาพแวดล้อม + เวลาประมวลผล) | ต้นทุนเชิงสัมพัทธ์ (บาท)
GIS บนเครื่อง (โอเพนซอร์ส) | QGIS [S033] | แผนที่และผลวิเคราะห์ [S032] | ขึ้นกับข้อมูลเข้า; raster หยาบกว่า vector [S031] | ต้องจัดการ plugin/Python; ซัพพอร์ตใช้ทรัพยากร [S034] | ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (GPLv2+) [S033]
GIS บนเครื่อง (เชิงพาณิชย์) | ArcGIS Pro (Esri) | เหมือนกัน [S032] | เหมือนกัน [S031] | ความสามารถขึ้นกับระดับลิขสิทธิ์และ extension [S034] | Basic/Standard/Advanced ถาวร USD 1,656/6,300/12,510 (≈ 5.5 หมื่น/2.1 แสน/4.1 แสนบาท***) + maintenance ต่อปี USD 460/1,750/3,475 [S035]
รูปแบบข้อมูลบนคลาวด์ | COG, FlatGeobuf, GeoParquet, COPC | เข้าถึงเฉพาะส่วนของข้อมูลใหญ่ผ่านเว็บ [S037] | ไม่เกี่ยว (รูปแบบจัดเก็บ) | ไม่มีรูปแบบเดียวเหมาะทุกกรณี; GeoParquet บางข้อกำหนดยังหารือ [S037] | —
* รายการตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจากความรู้ทั่วไป ยังไม่ตรวจ datasheet และไม่ใช่การแนะนำ ** ค่าความแม่นยำที่จะใส่เป็นค่าที่ผู้ผลิตระบุ

## Slide 39
บทที่ 5 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่: เกณฑ์การเลือกใช้
ขนาดพื้นที่และลักษณะพื้นที่ปฏิบัติงาน
ความถูกต้องที่ต้องการ
สภาพแวดล้อมหน้างาน
เวลาประมวลผลและบุคลากร
ต้นทุนการจัดซื้อหรือจ้าง
(รอเติมเนื้อหา: เกณฑ์ข้างต้นเป็นโครงร่าง)

## Slide 40
บทที่ 5 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่: Research trend
GeoAI: ML/DL/LLM กับข้อมูลเชิงพื้นที่; ประเด็นคือ explainability, reproducibility, data bias; ทิศทาง geo-foundation models และ multimodal [S038]
ข้อมูลเชิงพื้นที่บนคลาวด์: รูปแบบอ่านเป็นส่วน ๆ; บางข้อกำหนดยังอยู่ระหว่างหารือ [S037]
Urban digital twin: โครงสร้างสนับสนุนการตัดสินใจ; ประเด็นคือ data silos, interoperability, governance [S039]
อ้างอิง: IJGI 14(2):56 [S038]; guide.cloudnativegeo.org [S037]; IJGI 15(7):278 [S039]
Notes: *** แปลงสมมติ 33 บาท/USD ยังไม่ตรวจอัตรา; ราคาเป็นสัญญากลางรัฐอินเดียนา ก.พ. 2024 ไม่ใช่ราคาไทย. S039 เปิดอ่านเฉพาะบทคัดย่อ.

## Slide 41
สรุป: ภาพรวมและ trend ร่วม
(รอเติมเนื้อหา)

## Slide 42
แหล่งอ้างอิง
(รอเติมเนื้อหา - ดู Reading_List_Option2.md และ Research_Sources.xlsx)