## Slide 1
เทคโนโลยีการสำรวจภูมิประเทศในปัจจุบัน: จากการรังวัดภาคสนามสู่การสำรวจเชิงดิจิทัล

## Slide 2
บทนำและความสำคัญของงานสำรวจภูมิประเทศ
บทที่ 1

## Slide 3
1.1 ความสำคัญของข้อมูลภูมิประเทศต่อการออกแบบและก่อสร้าง
ข้อมูลภูมิประเทศคือข้อมูลพื้นฐานของการวางแผน ออกแบบ และก่อสร้าง: ระดับ ความลาดชัน ขอบเขต และสิ่งปลูกสร้าง
ผลต่อเนื่อง: ทุกขั้นใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน ข้อมูลผิดตั้งแต่ต้นจะกระทบงบประมาณและความปลอดภัย
ตัวอย่างความสำคัญของข้อมูลภูมิประเทศต่อการออกแบบและก่อสร้าง
1
ขั้นวางแผน
เทียบทางเลือกแนวโครงการ เลือกแนวที่สร้างได้จริงและกระทบน้อยที่สุด
2
ขั้นออกแบบ
กำหนดระดับถนน ความลาดคลอง และระดับพื้นอาคาร ข้อมูลผิด แบบก็ผิดทั้งชุด
3
ขั้นก่อสร้าง
ปักหมุดตำแหน่งและระดับจากแบบลงพื้นที่ และตรวจปริมาณงานจริงเทียบแบบ
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ข้อความบนสไลด์ 6 บรรทัดนี้เป็นความรู้ทั่วไปที่ยังไม่มีแหล่งอ้างอิง — เริ่มต้นด้วย: ขั้นวางแผน: ใช้ระดับความสูงและ… / ขั้นออกแบบ: วิศวกรใช้ระดับและค… / ขั้นก่อสร้าง: ผู้รับเหมาถ่ายทอ… / ผลต่อเนื่อง: ทุกขั้นอ้างอิงข้อ… / ที่มาที่ตรวจพบ งานสำรวจใช้ในกา… / หากการก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อ…
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ข้อมูลภูมิประเทศเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สุดของงานวางแผน, ออกแบบ, และก่อสร้าง ได้แก่ ระดับความสูง, ความลาดชัน, ขอบเขตพื้นที่, และตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้าง
ผลต่อเนื่อง: ทุกขั้นอ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกัน ความผิดพลาดตั้งแต่ต้นจึงส่งต่อไปถึงงบประมาณและความปลอดภัยของโครงสร้าง
ตัวอย่างความสำคัญของข้อมูลภูมิประเทศต่อการออกแบบและก่อสร้าง
ขั้นวางแผน: ใช้ระดับความสูงและขอบเขตพื้นที่เปรียบเทียบทางเลือกของแนวโครงการ ว่าแนวใดผ่านพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ลุ่ม หรือพื้นที่ที่มีสิ่งปลูกสร้างเดิม เพื่อเลือกแนวที่ก่อสร้างได้จริงและกระทบน้อยที่สุดก่อนตัดสินใจลงทุน
ขั้นออกแบบ: วิศวกรใช้ระดับและความลาดชันของพื้นดินกำหนดระดับถนน ความลาดของคลอง ระดับพื้นอาคาร และตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างให้ตรงกับพื้นที่จริง หากข้อมูลผิด แบบที่ได้ก็ผิดตามไปทั้งชุด
ขั้นก่อสร้าง: ผู้รับเหมาถ่ายทอดตำแหน่งและระดับจากแบบลงสู่พื้นที่จริง (ปักหมุดแนว) และเทียบปริมาณงานที่ทำจริงกับแบบ โดยใช้ข้อมูลภูมิประเทศชุดเดียวกัน

## Slide 4
1.1 ความสำคัญของข้อมูลภูมิประเทศต่อการออกแบบและก่อสร้าง (ต่อ)
ความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์ทำให้โครงสร้างผิดตำแหน่ง ต้องรื้อแก้ และเสี่ยงต่อความปลอดภัย จึงต้องเลือกวิธีสำรวจให้เหมาะสม เพื่อให้งานตรงแบบ ประหยัดเวลาและต้นทุน
ตัวอย่างการใช้ข้อมูลภูมิประเทศในงานออกแบบและก่อสร้าง
ใช้คำนวณปริมาณงานดิน
ปริมาตรดินตัด-ถม ใช้ประมาณราคาและตรวจรับงาน
ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะ
ใช้เลือกตำแหน่งอาคารและวางแนวคันป้องกัน
กำหนดแนวทางระบายน้ำ
วางแนวคูหรือท่อให้ลาดต่อเนื่อง ไม่มีจุดน้ำขัง
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตัวอย่างการใช้ข้อมูลภูมิประเทศในงานออกแบบและก่อสร้าง
ใช้คำนวณปริมาณงานดิน: ได้ปริมาตรดินตัดและดินถม ใช้ประมาณราคา จำนวนเที่ยวขนดิน และตรวจรับงาน เช่น การถมปรับพื้นที่ก่อสร้างโรงงาน
ประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและการกัดเซาะ: พื้นที่ใดมีระดับต่ำกว่าระดับน้ำที่คาดว่าจะท่วม และทางน้ำหรือพื้นที่ลาดชันตรงไหนน้ำไหลเร็วจนเสี่ยงถูกกัดเซาะ ใช้เลือกตำแหน่งตั้งอาคารและวางแนวคันป้องกัน
กำหนดแนวทางระบายน้ำ: ดูระดับพื้นดินเพื่อวางแนวคูหรือท่อให้มีความลาดต่อเนื่องไปสู่จุดปลายน้ำ เช่น ทางน้ำสาธารณะ โดยไม่มีจุดที่น้ำขังค้างระหว่างทาง
หากการก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนมากกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จะส่งผลให้ โครงสร้างตั้งผิดตำแหน่งหรือระดับ ต้องรื้อแก้ไขงาน ปริมาณวัสดุคลาดเคลื่อนจากแบบ และเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของโครงสร้าง ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้วิธีการสำรวจและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่กำหนด ทั้งในด้านตำแหน่งและระดับ ความปลอดภัย รวมถึงช่วยลดต้นทุนและเวลาในการก่อสร้าง

## Slide 5
1.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีงานสำรวจตามยุคสมัย
ยุคดั้งเดิม
ใช้เทปวัดระยะ, กล้องระดับ, และกล้องวัดมุม ต้องอาศัยกำลังคนและเวลาในสนามมาก
ยุคอิเล็กทรอนิกส์
Total Station และ GNSS วัดได้เร็วขึ้นและบันทึกเป็นดิจิทัล
ยุคปัจจุบัน
UAV/Drone และ LiDAR เก็บข้อมูลพื้นที่กว้างในเวลาสั้น ได้พื้นผิวจากจุดจำนวนมาก
ที่มาภาพ: USGS (สาธารณสมบัติ); รัตนพันธ์ และคณะ (2568); Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ยุคดั้งเดิม
ใช้เทปวัดระยะ, กล้องระดับ, และกล้องวัดมุม ต้องอาศัยกำลังคนและเวลาในสนามมาก
ยุคอิเล็กทรอนิกส์
กล้อง Total Station และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS ช่วยให้วัดได้เร็วและบันทึกข้อมูลเป็นดิจิทัล
ยุคปัจจุบัน
UAV/Drone และ LiDAR เก็บข้อมูลได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างในเวลาสั้น ผลลัพธ์เปลี่ยนจากข้อมูลเป็นจุดไม่กี่จุด เป็นข้อมูลพื้นผิวที่ประกอบด้วยจุดจำนวนมาก
ที่มาภาพ: USGS (สาธารณสมบัติ); รัตนพันธ์ และคณะ (2568); Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet

## Slide 6
1.3 จากการสำรวจแบบดั้งเดิมสู่ Digital Survey
Digital Survey คือการสำรวจที่ข้อมูลเป็นดิจิทัลตลอดกระบวนการ ตั้งแต่เก็บ ประมวลผล จนส่งมอบ ใช้ต่อใน CAD, GIS และ BIM ได้ทันที
ผลลัพธ์: ลดเวลาภาคสนาม ลดความเสี่ยงในพื้นที่อันตราย และตรวจสอบย้อนกลับได้
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
Digital Survey คือการสำรวจที่ข้อมูลเป็นดิจิทัลตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การประมวลผล จนถึงการส่งมอบ ข้อมูลที่ได้นำไปใช้ต่อในระบบ CAD, GIS และ BIM ได้โดยตรง ลดการคัดลอกและแปลงข้อมูลซ้ำ
ผลลัพธ์ที่ได้คือช่วยลดระยะเวลาปฏิบัติงานภาคสนาม ลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อันตราย และตรวจสอบย้อนกลับได้

## Slide 7
เทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
บทที่ 2

## Slide 8
2.1 เทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS
GNSS (Global Navigation Satellite System) คือระบบดาวเทียมระบุตำแหน่งทั่วโลก การใช้หลายระบบร่วมกันช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดปัญหาสัญญาณถูกบัง
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างระบบ GNSS
ระบบ | ผู้ดำเนินการ
GPS | สหรัฐฯ
GLONASS | รัสเซีย
Galileo | สหภาพยุโรป
BeiDou | จีน
ข้อมูลที่ได้จากสัญญาณจากดาวเทียมมีความคลาดเคลื่อนสะสมจากหลายสาเหตุ ได้แก่
ชั้นบรรยากาศ: สัญญาณผ่านชั้นไอโอโนสเฟียร์และโทรโพสเฟียร์ จึงช้าลงและหักเห
นาฬิกาดาวเทียม: นาฬิกาอะตอมบนดาวเทียมเบี่ยงเบนเล็กน้อย กระทบการคำนวณตำแหน่ง
วงโคจรดาวเทียม: ดาวเทียมโคจรเบี่ยงจากเส้นทางที่คาดไว้เล็กน้อย
สัญญาณสะท้อน (Multipath): สัญญาณสะท้อนอาคารหรือต้นไม้ก่อนถึงเครื่องรับ
ภาพที่ 2.1 รูปแสดงตัวอย่างระบบ GNSS
ภาพที่ 2.2 แสดงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนสะสม
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ความคลาดเคลื่อนรวมกันทำให้ GNSS ที่ไม่ปรับแก้คลาดเคลื่อนราว 5–10 เมตร จึงต้องปรับแก้ก่อนนำไปใช้ในงานสำรวจ (ที่มา: swiftnav.com) ที่มาของข้อความที่เพิ่ม: cartrack.co.th/blog/gnss-khuue-aair, swiftnav.com
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
GNSS (Global Navigation Satellite System) คือระบบดาวเทียมนำร่องที่ให้บริการระบุตำแหน่งครอบคลุมทั่วโลก ดาวเทียมส่งสัญญาณให้เครื่องรับนำไปคำนวณพิกัดบนผิวโลก การใช้หลายระบบร่วมกัน (เช่น GPS กับ GLONASS) ช่วยเพิ่มความแม่นยำและการครอบคลุม เช่น ถ้าสัญญาณ GPS ขาดในพื้นที่ที่ถูกบัง ระบบอื่นช่วยได้
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างระบบ GNSS
ข้อมูลที่ได้จากสัญญาณจากดาวเทียมมีความคลาดเคลื่อนสะสมจากหลายสาเหตุ ได้แก่
ชั้นบรรยากาศ: สัญญาณผ่านชั้นไอโอโนสเฟียร์และโทรโพสเฟียร์ จึงช้าลงและหักเห
นาฬิกาดาวเทียม: นาฬิกาอะตอมบนดาวเทียมเบี่ยงเบนเล็กน้อย กระทบการคำนวณตำแหน่ง
วงโคจรดาวเทียม: ดาวเทียมโคจรเบี่ยงจากเส้นทางที่คาดไว้เล็กน้อย
สัญญาณสะท้อน (Multipath): เครื่องรับได้สัญญาณเดียวกันหลายสำเนาเมื่อสะท้อนอาคารหรือต้นไม้
ภาพที่ 2.1 รูปแสดงตัวอย่างระบบ GNSS

## Slide 9
2.2 GNSS Correction
GNSS Correction คือข้อมูลแก้ค่าที่ส่งให้เครื่องรับ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของพิกัด มีวิธีดังนี้
วิธี | หลักการ
DGNSS Differential GNSS | เทียบกับสถานีอ้างอิงที่ทราบพิกัด แล้วส่งค่าแก้ระยะ (Pseudorange Correction) ให้ Rover
SBAS Satellite-Based Augmentation System | สถานีภาคพื้นดินคำนวณค่าแก้ แล้วส่งผ่านดาวเทียมค้างฟ้า ครอบคลุมพื้นที่กว้าง
RTK Real-Time Kinematic | ใช้เฟสคลื่นพาห์ (Carrier Phase) และแก้ Integer Ambiguity ได้ความแม่นยำระดับเซนติเมตร
PPP Precise Point Positioning | ใช้ค่าแก้วงโคจร นาฬิกาดาวเทียม และบรรยากาศ จากสถานีอ้างอิงที่กระจายทั่วโลก
PPP-RTK | รวมจุดเด่นของ PPP (ครอบคลุมกว้าง) และ RTK (ลู่เข้าเร็ว) ด้วยค่าแก้แบบ SSR
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่าง GNSS Correction
ภาพที่ 2.3 กราฟแสดงผลความแม่นยำของ GNSS Correction แต่ละระบบ
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: DGNSS (Differential GNSS): เทียบการวัดของเครื่อง Rover กับสถานีอ้างอิงที่ทราบพิกัด แล้วส่งค่าแก้ระยะ (Pseudorange Correction) ของดาวเทียมแต่ละดวง เพื่อกำจัดความคลาดเคลื่อนที่ทั้งสองเครื่องได้รับร่วมกัน ให้ความถูกต้องระดับต่ำกว่า 1 เมตรภายในระยะจำกัด (ที่มา: swiftnav.com) รอตรวจแหล่ง: SBAS (Satellite-Based Augmentation System): สถานีอ้างอิงภาคพื้นดินคำนวณค่าแก้ แล้วส่งผ่านดาวเทียมค้างฟ้า ครอบคลุมพื้นที่กว้างโดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ ให้ความถูกต้องราว 1–3 เมตร (ที่มา: swiftnav.com) รอตรวจแหล่ง: RTK (Real-Time Kinematic): ใช้การวัดเฟสคลื่นพาห์ (Carrier Phase) ร่วมกับข้อมูลรหัส แล้วแก้ค่าจำนวนเต็มไม่ทราบค่า (Integer Ambiguity) ด้วยการหาผลต่างสองชั้น (Double Differencing) ให้ความถูกต้องระดับ 1–2 เซนติเมตร ใช้เวลาเริ่มต้นราว 5 วินาที แต่ต้องอยู่ห่างสถานีฐานไม่เกินราว 20–30 กิโลเมตร (ที่มา: swiftnav.com) รอตรวจแหล่ง: PPP (Precise Point Positioning): ใช้ค่าแก้วงโคจร นาฬิกาดาวเทียม และบรรยากาศ จากสถานีอ้างอิงที่กระจายทั่วโลก ให้ความถูกต้องระดับเซนติเมตรทั่วโลก แต่ต้องรอให้ค่าลู่เข้าราว 10–30 นาที (ที่มา: swiftnav.com) รอตรวจแหล่ง: PPP-RTK: รวมการครอบคลุมทั่วโลกของ PPP เข้ากับการลู่เข้าเร็วของ RTK โดยส่งค่าแก้แยกเป็นองค์ประกอบ (State Space Representation, SSR) ที่ใช้ได้ทั้งภูมิภาค ให้ความถูกต้องราว 3–7 เซนติเมตร เริ่มต้นราว 10–30 วินาที (ที่มา: swiftnav.com) ที่มาของข้อความที่เพิ่ม: swiftnav.com ที่มา: https://www.swiftnav.com/resource/blog/what-are-the-different-types-of-gnss-corrections
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
GNSS Correction คือ ข้อมูลแก้ค่าที่ส่งให้เครื่องรับ เพื่อหักล้างความคลาดเคลื่อนข้างต้นออกจากพิกัดที่คำนวณได้ ประกอบด้วยวิธีดังนี้
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่าง GNSS Correction

## Slide 10
2.2 GNSS Correction (ต่อ)
ภาพที่ 2.5 รูปแสดงเปรียบเทียบระหว่าง RTK กับ PPP ที่มา: https://tersus-gnss.com/tech_blog/-Differences-between-RTK-and-PPP
ภาพที่ 2.4 รูป GNSS Correction โดย RTK ที่มา: https://www.swiftnav.com/resource/blog/what-are-the-different-types-of-gnss-corrections

## Slide 11
ตารางที่ 2.3 ตารางสรุปวิธีการแก้ไขค่า GNSS (Summary of GNSS Correction Methods)
2.2 GNSS Correction (ต่อ)
วิธีการ | ความถูกต้อง | เวลาได้ค่าพิกัดครั้งแรก (TTFF) | พื้นที่ให้บริการ | การใช้งานทั่วไป
GNSS มาตรฐาน (Standard GNSS) | ประมาณ 5–10 เมตร | ประมาณ 3–10 วินาที | ทั่วโลก | การนำทางทั่วไป อุปกรณ์ติดตามการออกกำลังกาย
SBAS | ประมาณ 1–3 เมตร | ประมาณ 30 วินาที | ระดับทวีป | ความปลอดภัยการบิน การบริหารพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่
DGNSS | ต่ำกว่า 1 เมตร | ประมาณ 5–20 วินาที | ระดับท้องถิ่นถึงทวีป | เกษตรแม่นยำระดับเริ่มต้น การนำทางทางทะเลขั้นพื้นฐาน
PPP | ประมาณ 10 เซนติเมตร (แบบสถิต) | ประมาณ 10–30 นาที | ทั่วโลก | พลังงานนอกชายฝั่ง การติดตามทรัพย์สินทั่วโลก การสำรวจในพื้นที่ห่างไกล
PPP-RTK | ประมาณ 3–7 เซนติเมตร | ประมาณ 10–30 วินาที | ระดับทวีป | ยานยนต์อัตโนมัติระดับประเทศ การตรวจสอบด้วยโดรน เกษตรอัจฉริยะ
RTK | ประมาณ 1–2 เซนติเมตร | ประมาณ 5 วินาที | ระดับท้องถิ่นถึงภูมิภาค | เกษตรความแม่นยำสูง งานสำรวจ หุ่นยนต์ ยานยนต์อัตโนมัติ

## Slide 12
2.3 Static Survey และการสร้างหมุดควบคุม
Static Survey (การรังวัดแบบสถิต) ตั้งเครื่องรับ GNSS นิ่งบนหมุด 20 นาที–หลายชั่วโมง บันทึกข้อมูลดิบ (RINEX) แล้วประมวลผลภายหลัง (Post-Processing)
หลักการของ Static Survey
ใช้เครื่องรับ 2 เครื่องขึ้นไปรับดาวเทียมชุดเดียวกันพร้อมกัน บันทึก Carrier Phase แล้วประมวลผลภายหลัง ทำให้แก้ Integer Ambiguity ได้เชื่อถือกว่าแบบเรียลไทม์
ขั้นตอน
แปลงไฟล์ดิบเป็น RINEX
ประมวลผลเส้นฐาน (Baseline) ระหว่างจุดที่ตั้งเครื่อง
ปรับแก้โครงข่ายรวมหลายเส้นฐานให้ได้พิกัดและค่าความละเอียดที่สอดคล้องกัน
หมายเหตุ เวลาสังเกตการณ์: เส้นฐาน ≤20 กม. ~20–30 นาที, 20–100 กม. ~1–4 ชม., >100 กม. ≥4 ชม.
ภาพที่ 2.6 Static Survey ที่มา: https://geo-matching.com/
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: Static Survey (การรังวัดแบบสถิต): เป็นการตั้งเครื่องรับสัญญาณ GNSS ไว้ ณ หมุดรังวัดนิ่งเป็นระยะเวลานาน (ตั้งแต่ 20 นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง) เพื่อบันทึกข้อมูลดิบ (RINEX) แล้วนำไปประมวลผลภายหลัง (Post-Processing) ในสำนักงาน รอตรวจแหล่ง: ระดับความแม่นยำและการใช้งาน: ให้ความถูกต้องสูงที่สุดระดับมิลลิเมตรถึงซับเซนติเมตร (±3–10 มม.) จึงเป็นวิธีมาตรฐานสำหรับสร้างและขยายโครงข่าย หมุดควบคุมหลัก (Control Networks/Benchmarks) งานรังวัดทางธรณีวิทยา งานติดตามการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง และการรังวัดเชื่อมโยงกับระบบพิกัดหลักของประเทศ รอตรวจแหล่ง: เครื่องรับ GNSS ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปสังเกตดาวเทียมชุดเดียวกันพร้อมกันเป็นเวลานาน โดยเครื่องอยู่นิ่ง บันทึกการวัดเฟสคลื่นพาห์ (Carrier Phase) แล้วนำไปประมวลผลภายหลัง ทำให้แก้ค่าจำนวนเต็มไม่ทราบค่า (Integer Ambiguity) ได้เชื่อถือกว่าการแก้แบบเรียลไทม์ (ที่มา: apeksgnss.com/blog/what-is-static-gnss-survey-explained) รอตรวจแหล่ง: เวลาสังเกตการณ์ขึ้นกับความยาวเส้นฐาน: ไม่เกิน 20 กม. ประมาณ 20–30 นาที, 20–100 กม. ประมาณ 1–4 ชั่วโมง, เกิน 100 กม. ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป (ที่มา: apeksgnss.com/blog/what-is-static-gnss-survey-explained) รอตรวจแหล่ง: ให้ความถูกต้องสูงกว่า RTK: Static ประมาณ ±3–10 มม. ทางราบ และ ±5–15 มม. ทางดิ่ง ส่วน RTK ประมาณ ±8–15 มม. ทางราบ เพราะสังเกตนานทำให้แก้ค่า Ambiguity ได้น่าเชื่อถือและเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนจากบรรยากาศได้ดีกว่า (ที่มา: apeksgnss.com) รอตรวจแหล่ง: เหมาะกับงานสร้างโครงข่ายหมุดควบคุม งานควบคุมทางธรณีมาตรและที่ดิน และงานติดตามการทรุดตัวหรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง ซึ่งความละเอียดระดับ ±3 มม. ตรวจจับการเคลื่อนที่ที่ RTK มองไม่เห็นได้ (ที่มา: apeksgnss.com) รอตรวจแหล่ง: ข้อแลกเปลี่ยน: ต้องประมวลผลภายหลัง ใช้เวลา 20 นาทีถึงหลายชั่วโมงต่อจุด ขณะที่ RTK ได้ผลทันทีและใช้เวลาราว 10–30 วินาทีต่อจุด จึงเหมาะกับงานปักหมุดและสำรวจรายละเอียด (ที่มา: apeksgnss.com) ที่มาของข้อความที่เพิ่ม: apeksgnss.com/blog/what-is-static-gnss-survey-explained
อ้างอิงต้นทาง: [29][30][31][32][33][34][35]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
Static Survey (การรังวัดแบบสถิต) เป็นการตั้งเครื่องรับสัญญาณ GNSS ไว้ ณ หมุดรังวัดนิ่งเป็นระยะเวลานาน (ตั้งแต่ 20 นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมง) เพื่อบันทึกข้อมูลดิบ (RINEX) แล้วนำไปประมวลผลภายหลัง (Post-Processing) ในสำนักงาน
หลักการของ Static Survey
เครื่องรับ GNSS ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปสังเกตดาวเทียมชุดเดียวกันพร้อมกันเป็นเวลานาน โดยเครื่องอยู่นิ่ง บันทึกการวัดเฟสคลื่นพาห์ (Carrier Phase) แล้วนำไปประมวลผลภายหลัง ทำให้แก้ค่าจำนวนเต็มไม่ทราบค่า (Integer Ambiguity) ได้เชื่อถือกว่าการแก้แบบเรียลไทม์
ขั้นตอน
แปลงไฟล์ดิบเป็น RINEX
ประมวลผลเส้นฐาน (Baseline) ระหว่างจุดที่ตั้งเครื่อง
ปรับแก้โครงข่ายรวมหลายเส้นฐานให้ได้พิกัดและค่าความละเอียดที่สอดคล้องกัน
หมายเหตุ เวลาสังเกตการณ์ขึ้นกับความยาวเส้นฐาน: ไม่เกิน 20 กม. ประมาณ 20–30 นาที, 20–100 กม. ประมาณ 1–4 ชั่วโมง, เกิน 100 กม. ตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป
ภาพที่ 2.4 Static Survey ที่มา: https://geo-matching.com/

## Slide 13
2.4 CORS และระบบอ้างอิงพิกัด
ระบบอ้างอิงพิกัด (Coordinate Reference Systems) พิกัด GNSS อยู่บนทรงรีสากล (WGS84/ITRF) ต้องแปลงเข้าระบบท้องถิ่น (UTM, Indian 1975) และใช้ยีออยด์ TGM2017 แปลงความสูงทรงรีเป็นความสูงออร์โทเมตริก
CORS (Continuously Operating Reference Station)สถานี GNSS ถาวรบนพิกัดที่รู้ค่า รับสัญญาณ 24 ชม. และส่งค่าแก้ให้ผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 2.3 เครือข่าย CORS ในประเทศไทย
เครือข่าย | จุดเด่น | ระบบพิกัดอ้างอิง | เหมาะสำหรับ
LRTN กรมที่ดิน | เครือข่ายสถานีจำนวนมากทั่วประเทศ | WGS84 และแปลงเป็น Indian 1975 (UTM) | งานรังวัดที่ดิน ออกโฉนด
RTSD CORS กรมแผนที่ทหาร | เน้นความแม่นยำระดับ Geodetic | ระบบพิกัดสากล ITRF / WGS84 | งานโครงสร้างพื้นฐาน แผนที่ระดับชาติ งานวิชาการ และงานยุทธศาสตร์
ทำหน้าที่เป็นสถานีฐานถาวร ผู้ใช้ได้ตำแหน่งระดับเซนติเมตรแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องตั้งสถานีฐานเอง และทุกงานอ้างอิงกรอบพิกัดเดียวกัน เครือข่าย CORS ในประเทศไทย มีดังนี้
ภาพที่ 2.7 Static Survey ที่มา: https://gistda.or.th/th
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: CORS (Continuously Operating Reference Station): สถานีรับสัญญาณ GNSS ถาวรที่บันทึกข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง รอตรวจแหล่ง: LRTN (กรมที่ดิน): เครือข่ายสถานีมากกว่า 600 สถานีทั่วประเทศ ออกแบบรองรับงานรังวัดที่ดิน ออกโฉนด อ้างอิงระบบพิกัด WGS84 และแปลงเป็น Indian 1975 (UTM)
อ้างอิงต้นทาง: [37][39][40][41][42][43][36][28][38]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ระบบอ้างอิงพิกัด (Coordinate Reference Systems) การรังวัดด้วย GNSS ได้ค่าพิกัดบนทรงรีสากล (เช่น WGS84 หรือ ITRF) จึงต้องนำมาผ่านกระบวนการแปลงพิกัด (On-site Calibration / Localization) เพื่อให้อยู่ในระบบพิกัดฉากราบท้องถิ่น (เช่น UTM หรือ Indian 1975) และใช้แบบจำลองยีออยด์ (เช่น TGM2017) ในการแปลงความสูงเหนือทรงรี (Ellipsoidal Height) เป็นความสูงออร์โทเมตริกเหนือระดับทะเลปานกลาง (Orthometric Height)
CORS (Continuously Operating Reference Station)คือสถานีรับสัญญาณ GNSS ที่ติดตั้งถาวรบนพิกัดที่รู้ค่าแน่นอน และรับสัญญาณดาวเทียมต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อคำนวณค่าแก้ความคลาดเคลื่อนส่งให้ผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 2.3 เครือข่าย CORS ในประเทศไทย
ทำหน้าที่เป็นสถานีฐาน (Base Station) ถาวร ผู้ใช้งานจึงสามารถหาตำแหน่งที่มีความแม่นยำระดับเซนติเมตรแบบเวลาจริง (Real-time) ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องจัดหาหมุดควบคุมเพื่อติดตั้งสถานีฐานของตนเองทุกครั้ง นอกจากนี้ พิกัดที่ได้จากงานทุกชิ้นยังอ้างอิงอยู่ในกรอบอ้างอิงเดียวกันของเครือข่าย และข้อมูลสังเกตการณ์ที่สถานีบันทึกสะสมไว้ยังสามารถนำไปประมวลผลภายหลัง เพื่อสร้างหมุดควบคุมได้อีกด้วย เครือข่าย CORS ในประเทศไทย มีดังนี้
ภาพที่ 2.4 Static Survey ที่มา: https://gistda.or.th/th

## Slide 14
2.5 การประยุกต์ใช้ GNSS ในงานสำรวจภูมิประเทศ
งาน | รายละเอียด
งานรังวัดที่ดินและแบ่งแยกแปลง | รังวัดขอบเขตและออกโฉนดตามมาตรฐานกรมที่ดินด้วย Network RTK
งานก่อสร้างและปักหมุดแนว Construction & Stakeout | กำหนดแนวเส้นทาง วางผังโครงสร้าง และปักหมุดตำแหน่งอาคาร ถนน สะพาน ได้อย่างรวดเร็ว
งานสำรวจรายละเอียดและทำงานร่วมกับโดรน Drone Survey - RTK/PPK | บันทึกตำแหน่งภาพจากโดรน หรือรังวัด GCPs และ Checkpoints ระดับเซนติเมตร
งานทำระดับด้วย GNSS GNSS Leveling | Static Survey + TGM2017 + CORS หาความสูงออร์โทเมตริกสำหรับงานโยธาและงานน้ำ
ตารางที่ 2.4 การประยุกต์ใช้ GNSS ในงานสำรวจภูมิประเทศ
ภาพที่ 2.8 มาตรฐานงานรังวัดที่ดิน ที่มา: https://www.dol.go.th/trat/cate-1769393600/news-1774493637/
ภาพที่ 2.9 งานสำรวจรายละเอียดและทำงานร่วมกับโดรน ที่มา: https://3dsurvey.si/products/ground-control-targets/
Notes: อ้างอิงต้นทาง: [28][46][32][48]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 2.4 การประยุกต์ใช้ GNSS ในงานสำรวจภูมิประเทศ
ภาพที่ 2.5 มาตรฐานงานรังวัดที่ดิน ที่มา: https://www.dol.go.th/trat/cate-1769393600/news-1774493637/
ภาพที่ 2.6 งานสำรวจรายละเอียดและทำงานร่วมกับโดรน ที่มา: https://3dsurvey.si/products/ground-control-targets/

## Slide 15
เทคโนโลยีการสำรวจด้วย Total Station (กล้องประมวลผลรวม)
บทที่ 3

## Slide 16
3.1 เทคโนโลยีการสำรวจด้วยกล้อง Total Station
หลักการ: Total Station รวมกล้องวัดมุมดิจิทัล เครื่องวัดระยะ (EDM) และไมโครโพรเซสเซอร์ไว้ในเครื่องเดียว
วัตถุประสงค์
  รังวัดมุม ระยะทาง และคำนวณตำแหน่ง 3 มิติของจุดต่าง ๆ
  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ และสร้างหมุดควบคุมย่อยในพื้นที่ที่ GNSS ทำงานได้ไม่ดี
  งานที่ต้องการความละเอียดระดับมิลลิเมตร เช่น งานก่อสร้างและโครงสร้าง
Notes: อ้างอิงต้นทาง: [1][2][4][6][14]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
หลักการคือ กล้อง Total Station เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดสำรวจโดยรวมกล้องวัดมุมดิจิทัล (Digital Theodolite) เข้ากับเครื่องวัดระยะทางด้วยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์ (EDM) และไมโครโพรเซสเซอร์บันทึกประมวลผลไว้ในเครื่องเดียวกัน
วัตถุประสงค์
รังวัดมุม ระยะทาง และคำนวณตำแหน่ง 3 มิติของจุดต่าง ๆ
สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ และสร้างหมุดควบคุมย่อยในพื้นที่ที่ GNSS ทำงานได้ไม่ดี
งานที่ต้องการความถูกต้องละเอียดประณีตระดับมิลลิเมตร เช่น งานก่อสร้างและงานโครงสร้าง

## Slide 17
3.2 การรังวัดมุม ระยะทาง และระดับ
หมายเหตุ วิธีนี้ไม่ใช่การถ่ายระดับ (Differential Leveling) ความแม่นยำแนวดิ่งลดลงเมื่อเล็งไกล จึงไม่ใช้แทนการถ่ายระดับหมุด BM
หัวข้อ | รายละเอียด
การรังวัดมุม | วัดมุมราบ (Horizontal Angle) และมุมดิ่ง (Vertical / Zenith Angle)
การรังวัดระยะทาง | EDM ยิงเลเซอร์ไปที่ปริซึมหรือแบบ Reflectorless คำนวณระยะด้วย Time-of-Flight / Phase Shift ต้องตั้งค่าแก้บรรยากาศ (ppm) และค่าคงที่ปริซึมให้ถูกต้อง
การหาความสูงและคำนวณตำแหน่ง 3D | หาความสูงด้วยตรีโกณมิติ และคำนวณพิกัด X, Y, Z จากมุมและระยะ
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการรังวัดมุม ระยะทาง และระดับ
การรังวัดมุม
มุมราบ (Hz) และมุมดิ่ง (V)
การรังวัดระยะทาง
EDM ยิงเลเซอร์ไปที่ปริซึม
การหาความสูงและพิกัด 3D
จากระยะเอียง (SD) และมุมดิ่ง (Z)
Notes: อ้างอิงต้นทาง: [3][1][4][5]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
หมายเหตุ การหาความสูงวิธีนี้ไม่ใช่การถ่ายระดับด้วยกล้องระดับ (Differential Leveling) ความแม่นยำแนวดิ่งจะลดลงเมื่อระยะเล็งไกล จึงไม่ควรใช้ทดแทนการถ่ายระดับเพื่อกำหนดค่าระดับของหมุด BM
ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการรังวัดมุม ระยะทาง และระดับ

## Slide 18
3.3 วิธีการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
Total Station บันทึกพิกัดพร้อมรหัสรายละเอียด (Feature Code) เช่น ขอบถนน เสาไฟ ต้นไม้ เมื่อส่งออกไป CADD/GIS ซอฟต์แวร์จะลากเส้นและใส่สัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ ลดเวลาและความผิดพลาด
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
หัวข้อ | รายละเอียด
การตั้งกล้องและส่อง Backsight | ตั้งกล้องบนหมุดที่ทราบพิกัด ปรับดิ่งและระดับ แล้วตั้งค่า Backsight ด้วยพิกัดหรือมุมแอซิมัทที่ทราบค่า
การรังวัดย้อนหาตำแหน่งตั้งกล้อง Resection | ตั้งกล้องบนจุดใดก็ได้ แล้วส่องหมุดที่ทราบพิกัด ≥2 จุด กล้องจะคำนวณพิกัดจุดตั้งให้ทันที
การเก็บรายละเอียดและการเดินวงรอบ Traverse Survey | เก็บรายละเอียดแบบรัศมี หรือเดินวงรอบปิดสร้างหมุดย่อย ตรวจสอบด้วยค่าคลาดเคลื่อนเชิงมุมและเชิงเส้นเทียบเกณฑ์
การประมวลผลแบบ Digital Survey | ส่งออกพิกัดและ Feature Code ไป CADD/GIS เพื่อทำแผนที่ได้ทันที
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การรังวัดย้อนหาตำแหน่งตั้งกล้อง (Resection): สามารถตั้งกล้องบนจุดสุ่มที่ยังไม่ทราบพิกัด แล้วส่องรังวัดมุมและระยะไปยังหมุดอ้างอิงที่ทราบพิกัดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป เพื่อให้ระบบในตัวกล้องคำนวณหาตำแหน่งพิกัดจุดตั้งกล้องได้ทันที รอตรวจแหล่ง: หมายเหตุ: ชุดมาตรฐาน ISO 17123 (เช่น ส่วนที่ 5 สำหรับ Total Station) เป็นขั้นตอนทดสอบความแม่นยำของตัวเครื่องมือ ไม่ใช่เกณฑ์ปิดวงรอบของ Traverse [รอตรวจสอบที่มาของอ้างอิง เดิมที่ระบุ ISO 17123-3]
อ้างอิงต้นทาง: [5][7][6][9]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
Total Station บันทึกพิกัดของแต่ละจุดพร้อมรหัสรายละเอียด (Feature Code) เช่น ขอบถนน เสาไฟ ต้นไม้ ลงในตัวเครื่องหรือตัวเก็บข้อมูลระหว่างรังวัด เมื่อส่งออกไฟล์ไปยังโปรแกรม CADD หรือ GIS ซอฟต์แวร์จะอ่านรหัสเหล่านี้เพื่อลากเส้นและใส่สัญลักษณ์ตามชนิดของจุดให้อัตโนมัติ จึงสร้างแผนที่ภูมิประเทศได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์พิกัดซ้ำและไม่ต้องจำว่าแต่ละจุดคืออะไร ลดทั้งเวลาและโอกาสคัดลอกผิดครับ
ตารางที่ 3.2 รายละเอียดสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ

## Slide 19
3.3 วิธีการสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ (ภาพประกอบ)
ตั้งกล้องและส่อง Backsight
ตั้งกล้องบนหมุดที่ทราบพิกัด ส่องหมุดอ้างอิงเพื่อกำหนดทิศทาง แล้วเก็บจุดรายละเอียดแบบรัศมี
Resection (ตั้งกล้องอิสระ)
ตั้งกล้องจุดใดก็ได้ ส่องหมุดที่ทราบพิกัด ≥2 จุด กล้องคำนวณพิกัดจุดตั้งให้ทันที
Traverse Survey (วงรอบ)
เดินวงรอบปิดเพื่อสร้างหมุดย่อย และตรวจค่าคลาดเคลื่อนเมื่อวงรอบบรรจบ
Feature Code สู่ CAD/GIS
บันทึกรหัสรายละเอียดพร้อมพิกัด ซอฟต์แวร์ลากเส้นและใส่สัญลักษณ์ให้อัตโนมัติ

## Slide 20
3.4 การทำงานร่วมกับ GNSS และระบบพิกัด
จุดเด่นที่เสริมกัน: GNSS เหมาะพื้นที่โล่งและระยะไกล ส่วน Total Station เหมาะพื้นที่อับสัญญาณและงานละเอียดระดับมิลลิเมตร
การส่งต่อหมุดควบคุม: ใช้ GNSS กำหนดหมุดหลักภายนอก (BM1, BM2) แล้วใช้ Total Station เดินวงรอบต่อเข้าพื้นที่อับสัญญาณ (BM3, BM4)
งานก่อสร้าง: GNSS วางผังภาพรวม Total Station ตรวจแนวดิ่ง ตั้งเสา ฐานราก และติดตามการเคลื่อนตัว
การยึดโยงระบบพิกัด: ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงหมุด GNSS จึงอยู่ในระบบพิกัดของประเทศเดียวกัน
ภาพที่ 3.2 เครื่องรับ GNSS (RTK) บนขาตั้ง
ที่มา: วรารัตน์ รัตนพันธ์ และคณะ (2568)
ภาพที่ 3.3 กล้อง Total Station
ที่มา: วรารัตน์ รัตนพันธ์ และคณะ (2568)
Notes: อ้างอิงต้นทาง: [11][12][4][14][13][6]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
จุดเด่นที่เสริมซึ่งกันและกัน: GNSS มีประสิทธิภาพสูงในพื้นที่เปิดโล่งและครอบคลุมระยะทางไกล ส่วน Total Station เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่อับสัญญาณดาวเทียม เช่น ภายในอาคาร ตรอกซอกซอย หรือใต้เรือนยอดไม้หนาแน่น รวมถึงงานที่ต้องการความถูกต้องละเอียดประณีตระดับมิลลิเมตร
การสร้างและส่งต่อหมุดควบคุม: ใช้ GNSS (เช่น NRTK หรือ Radio RTK) รังวัดกำหนดหมุดควบคุมหลักภายนอกอาคาร (เช่น BM1, BM2) แล้วใช้ Total Station ส่องอ้างอิง Backsight เดินวงรอบต่อเข้าไปเก็บรายละเอียดในพื้นที่อับสัญญาณหรือภายในอาคาร (เช่น BM3, BM4)
งานก่อสร้างและงานโครงสร้าง: ใช้ GNSS วางผังภาพรวมโครงการ แล้วใช้ Total Station ตรวจสอบแนวดิ่ง (Plumbness) ตั้งแนวเสา ฐานราก และติดตามการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง
การยึดโยงระบบพิกัด: การรังวัดด้วย Total Station โดยอ้างอิงจากหมุดควบคุม GNSS ช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดถูกยึดโยงเข้ากับระบบพิกัดอ้างอิงของประเทศ (เช่น UTM, Indian 1975, WGS84 หรือ ITRF) อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

## Slide 21
เทคโนโลยีการสำรวจด้วย UAV/Drone
บทที่ 4

## Slide 22
4.1 Photogrammetry และการถ่ายภาพทางอากาศ
หลักการ Passive Sensing: ถ่ายภาพ 2 มิติหลายมุมที่ซ้อนทับกัน แล้วคำนวณรูปทรง 3 มิติด้วยหลักสามเหลี่ยม (Triangulation)
กระบวนการประมวลผลภาพถ่าย แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ
Structure from Motion (SfM): จับคู่จุดเด่นข้ามภาพ หาตำแหน่งกล้อง และสร้าง Sparse Point Cloud
  ตรวจจับจุดเด่น (SIFT/SURF) จับคู่ และตัดคู่ที่ผิดออกด้วย Robust Estimation
  Bundle Adjustment ปรับตำแหน่ง/ทิศทางกล้องและพิกัด 3 มิติของจุดร่วมกัน
  ใส่ GCP เพื่อเพิ่มความถูกต้องสัมบูรณ์และลดความบิดเบี้ยว
Multi-View Stereo (MVS): คำนวณ Depth Map จากหลายภาพ สร้าง Dense Point Cloud และ 3D Mesh
  ดำเนินการต่อจากผลการจัดแนวภาพ (Image Alignment) ของ SfM
  จากกลุ่มเมฆจุดหนาแน่นนี้ สร้าง DSM และแบบจำลอง 3D Mesh ที่มีพื้นผิวได้
ภาพที่ 4.1 Structure from Motion (SfM) กับ Multi-View Stereo (MVS)
ที่มา: https://news.fixstars.com/en/862/
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ส่วนซ้อนในแนวบิน (Forward Overlap): กำหนดให้อยู่ที่ 70–80% (เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปแนะนำไม่น้อยกว่า 75%) เพื่อให้รูปภาพประชิดมีจุดเด่นร่วมกันเพียงพอสำหรับการประมวลผลปรับเกลี่ยบล็อกภาพถ่าย (Bundle Adjustment) รอตรวจแหล่ง: ส่วนเกยระหว่างแนวบิน (Sidelap): กำหนดให้อยู่ที่ 60–75% (เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปแนะนำไม่น้อยกว่า 60%) เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายภาพถ่ายทางข้าง ลดความบิดเบี้ยวบริเวณขอบพื้นที่ ที่มาของข้อความที่เพิ่ม: Thammaboribal et al. 2026, Thammaboribal et al. 2026 (ไฟล์ 4861-Article Text… ในโฟลเดอร์ 6) และ Semantic Scholar PDF จาก links.txt บท 4
อ้างอิงต้นทาง: [1][3]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
หลักการทำงานแบบ Passive Sensing: UAV Photogrammetry เป็นการสำรวจระยะไกลแบบไม่ยิงลำแสงสะท้อน (Passive) โดยถ่ายภาพทางอากาศ 2 มิติหลายๆ ภาพจากมุมมองที่ต่างกันและมีส่วนทับซ้อนกัน แล้วนำมาคำนวณสร้างเรขาคณิต 3 มิติด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์แบบสามเหลี่ยม (Triangulation)
กระบวนการประมวลผลภาพถ่าย แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ
Structure from Motion (SfM): ตรวจจับและจับคู่จุดลักษณะเด่น (Feature Matching) ข้ามภาพถ่าย เพื่อประเมินตำแหน่ง ทิศทาง และค่าพารามิเตอร์ของกล้อง พร้อมสร้างกลุ่มเมฆจุดแบบโปร่ง (Sparse Point Cloud)[1]
ตรวจหาจุดลักษณะเด่นด้วยตัวตรวจจับ เช่น SIFT หรือ SURF แล้วจับคู่ระหว่างคู่ภาพ และตัดจุดที่จับคู่ผิดพลาดออกด้วยการประมาณค่าที่ทนต่อค่าผิดปกติ (Robust Estimation)
ปรับเกลี่ยบล็อกภาพ (Bundle Adjustment) เพื่อประมาณตำแหน่งและทิศทางของกล้องแต่ละภาพ (Exterior Orientation) ร่วมกับพิกัด 3 มิติของจุดที่จับคู่ได้
เมื่อใส่ GCP ซอฟต์แวร์จะนำพิกัดที่รังวัดมารวมในการปรับแก้ ช่วยเพิ่มความถูกต้องสัมบูรณ์และลดความบิดเบี้ยวทางเรขาคณิต
Multi-View Stereo (MVS): คำนวณข้อมูลความลึก (Depth Map) จากหลายภาพที่มองเห็นพื้นที่เดียวกัน เพื่อสร้างกลุ่มเมฆจุดความหนาแน่นสูง (Dense Point Cloud) และพื้นผิว 3D Mesh[1]
ดำเนินการต่อจากผลการจัดแนวภาพ (Image Alignment) ของ SfM
จากกลุ่มเมฆจุดหนาแน่นนี้ สร้าง DSM และแบบจำลอง 3D Mesh ที่มีพื้นผิวได้

## Slide 23
4.1 Photogrammetry และการถ่ายภาพทางอากาศ (ต่อ)
ภาพที่ 4.2 ความสัมพันธ์ของความสูงบิน ส่วนซ้อน และพื้นที่ภาพ (GSD)
ที่มา: Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet
ภาพที่ 4.3 ลำดับการประมวลผลภาพถ่ายใน Agisoft Metashape
ที่มา: Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet

## Slide 24
4.1 Photogrammetry และการถ่ายภาพทางอากาศ (ต่อ)
สัดส่วนส่วนซ้อนและส่วนเกย (Overlap & Sidelap)
ส่วนซ้อนในแนวบิน (Forward Overlap): 70–80% (แนะนำ ≥75%) ให้ภาพติดกันมีจุดร่วมเพียงพอ
ส่วนเกยระหว่างแนวบิน (Sidelap): 60–75% (แนะนำ ≥60%) เชื่อมแนวบินและลดความบิดเบี้ยวที่ขอบ
ภาพที่ 4.4 แผนภาพแสดงส่วนซ้อนในแนวบิน (Forward Overlap) และส่วนเกยระหว่างแนวบิน (Sidelap)
แผนภาพเชิงแนวคิด (จัดทำขึ้นประกอบการบรรยาย)
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
สัดส่วนส่วนซ้อนและส่วนเกย (Overlap & Sidelap)
ส่วนซ้อนในแนวบิน (Forward Overlap): 70–80% (โดยทั่วไปแนะนำไม่น้อยกว่า 75%) เพื่อให้ภาพที่อยู่ติดกันมีจุดเด่นร่วมกันเพียงพอสำหรับการปรับเกลี่ยบล็อกภาพถ่าย (Bundle Adjustment)
ส่วนเกยระหว่างแนวบิน (Sidelap): 60–75% (โดยทั่วไปแนะนำไม่น้อยกว่า 60%) เพื่อเชื่อมภาพระหว่างแนวบินข้างเคียงให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน และลดความบิดเบี้ยวบริเวณขอบพื้นที่
ภาพที่ 4.3 แผนภาพแสดงส่วนซ้อนในแนวบิน (Forward Overlap) และส่วนเกยระหว่างแนวบิน (Sidelap)
แผนภาพเชิงแนวคิด (จัดทำขึ้นประกอบการบรรยาย)

## Slide 25
4.2 การวางแผนแนวบินและการกำหนด GCP / Checkpoint
ความสูงบิน (Flight Altitude): กำหนดพื้นที่ครอบคลุมและความละเอียดภาพ (สัมพันธ์กับเลนส์และเซนเซอร์)
รูปแบบบล็อกการบิน: บินเป็นตาราง (Grid) เพื่อโครงข่ายที่แข็งแรง
Checkpoint (CP): หมุดที่รังวัดด้วย RTK แต่ไม่ใช้ปรับโมเดล ใช้คำนวณ RMSE เพื่อประเมินความถูกต้อง
ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างตำแหน่ง GCP และ Checkpoint (CP)
ที่มา: Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet
ภาพที่ 4.6 เป้าหมาย GCP (Target)
ที่มา: Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet
ภาพที่ 4.7 อากาศยานไร้คนขับที่ใช้บิน
ที่มา: Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ระยะพื้นต่อพิกเซล (Ground Sampling Distance - GSD): ระยะทางจริงบนดินที่ครอบคลุมโดย 1 พิกเซลในภาพถ่าย (เช่น 1–3. ซม./พิกเซล) ค่า GSD ยิ่งเล็ก ภาพจะยิ่งมีความละเอียดและให้ความถูกต้องเชิงตำแหน่งสูงขึ้น รอตรวจแหล่ง: GCP (Ground Control Point): เป้าบนพื้นดินรูปกากบาทหรือตารางหมากรุกที่มีสีตัดกับพื้นผิว (ขนาดกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า 25 เท่าของค่า GSD) ซึ่งผ่านการรังวัดพิกัดจริงด้วย GNSS RTK ใช้ดึงและยึดโยงโมเดลเข้ากับระบบพิกัดจริงบนดิน ขจัดความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต (เช่น ปัญหารูปทรงแอ่นโค้งแบบ Doming Effect) รอตรวจแหล่ง: *Consumer Grade (โดรนทั่วไป)*: ใช้ GCP อย่างน้อย 9 จุด ต่อบล็อกการบิน กระจายสม่ำเสมอห่างกันไม่เกิน 200 เมตร รอตรวจแหล่ง: *Professional Grade*: ใช้ GCP อย่างน้อย 5 จุด ระยะห่างไม่เกิน 500 เมตร รอตรวจแหล่ง: *Survey Grade (โดรน RTK/PPK)*: ใช้ GCP เพียง 2 จุดขึ้นไป ต่อเที่ยวบิน เพื่อควบคุมและดึงระดับพิกัด
อ้างอิงต้นทาง: [10][8][14][24][12][15][5][20][21][22][23]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ความสูงบิน (Flight Altitude): กำหนดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุมและความละเอียดภาพ โดยสัมพันธ์กับทางยาวโฟกัส (Focal Length) และขนาดเซนเซอร์กล้อง
รูปแบบบล็อกการบิน: นิยมบินเป็นตารางสี่เหลี่ยมมุมฉาก (Grid Flight Line) เพื่อความแข็งแรงของโครงข่ายการประมวลผล
Checkpoint (CP): หมุดที่รังวัดพิกัดจริงด้วย RTK แต่ไม่ถูกนำไปใช้ดึงโมเดล มีไว้สำหรับเปรียบเทียบค่าพิกัดกับโมเดล 3D เพื่อคำนวณค่า RMSE ในการประเมินความถูกต้องสัมบูรณ์อย่างเที่ยงตรง

## Slide 26
4.3 การสร้าง Orthophoto และ Digital Surface Model (DSM)
ผลิตภัณฑ์ | คืออะไร | สร้างอย่างไร (หลักการ)
Digital Surface Model (DSM) | ความสูงของทุกวัตถุบนดิน (พื้นดิน อาคาร ต้นไม้) เก็บเป็นกริด | 1) ได้ Dense Point Cloud จาก SfM + MVS 2) แบ่งพื้นที่เป็นเซลล์กริด 3) ใช้ค่าสูงสุดในแต่ละเซลล์ และเติมเซลล์ว่างจากจุดข้างเคียง
Orthophoto / Orthomosaic | ภาพถ่ายที่ปรับแก้ความเอียง (Orthorectification) มาตราส่วนสม่ำเสมอ วัดระยะและพื้นที่ได้จริง | 1) ใช้ DSM หรือ DTM เป็นพื้นผิวอ้างอิง 2) แต่ละพิกเซล อ่านความสูง Z จาก DSM 3) ฉายกลับไปยังภาพด้วยตำแหน่งและทิศทางกล้อง เพื่อดึงสี 4) ต่อภาพ ปรับสี และเกลี่ยรอยต่อ
True-Orthophoto | แก้อาคารล้มเอียง (Radial Displacement) ให้วัตถุสูงตั้งตรง เหมาะพื้นที่เมือง | 1) ใช้ DSM ความละเอียดสูง 2) วิเคราะห์การบดบัง (Self-occlusion) 3) เติมส่วนที่ถูกบังด้วยภาพจากกล้องตำแหน่งอื่น 4) ต่อภาพเป็นผืนเดียว
ตารางที่ 4.1 หลักการสร้าง Orthophoto และ Digital Surface Model (DSM)
Notes: อ้างอิงต้นทาง: [5][3][30]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 4.1 หลักการสร้าง Orthophoto และ Digital Surface Model (DSM)

## Slide 27
4.3 การสร้าง Orthophoto และ Digital Surface Model (DSM) (ต่อ)
ภาพที่ 4.8 Orthophoto ไม่ใช้ GCP
ภาพที่ 4.9 Orthophoto ใช้ GCP
ภาพที่ 4.10 DSM ไม่ใช้ GCP
ภาพที่ 4.11 DSM ใช้ GCP
ที่มา: Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet

## Slide 28
4.4 การประยุกต์ใช้ในพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที่เข้าถึงยาก
จุดเด่นเชิงปฏิบัติการ: เก็บข้อมูลพื้นที่ใหญ่ได้เร็ว ลดเวลา กำลังคน และค่าใช้จ่าย
การทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย: หน้าผาชัน พื้นที่พรุ หรือพื้นที่ภัยพิบัติที่เดินเข้าไม่ได้
ขอบเขตการนำไปใช้งาน: งานโยธาและผังเมือง ปริมาณดินตัด-ถม เกษตรแม่นยำ ชายฝั่ง และประเมินความเสียหาย
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: Multirotor (โดรนหลายใบพัด): ขึ้น-ลงทางดิ่งได้สะดวก เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กถึงปานกลาง (ประมาณ 1–5 ตร.กม.) และงานเก็บรายละเอียดอาคาร/โครงสร้าง รอตรวจแหล่ง: Fixed-Wing / VTOL (โดรนปีกไฟว์ / โดรนปีกไฟว์ขึ้นลงทางดิ่ง): บินได้ไกลและนาน ครอบคลุมพื้นที่ได้หลายตารางกิโลเมตรต่อ 1 เที่ยวบิน เหมาะสำหรับงานแนวระเบียงยาว (Corridor Mapping) ถนน ทางรถไฟ และผังเมืองขนาดใหญ่
อ้างอิงต้นทาง: [33][34][39][40][7][37][38]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
จุดเด่นเชิงปฏิบัติการ: โดรนสำรวจสามารถเก็บข้อมูลพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง ช่วยลดเวลา กำลังคน และค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการสำรวจทางบกแบบดั้งเดิม
การทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัย: เหมาะสำหรับพื้นที่อันตราย หน้าผาชัน พื้นที่พรุ/อับชื้น หรือพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งผู้สำรวจไม่สามารถเดินเท้าเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย
ขอบเขตการนำไปใช้งาน: งานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง, งานคำนวณปริมาณดินตัด-ดินถม (Earthwork Volume), งานเกษตรกรรมแม่นยำ, งานรังวัดชายฝั่ง และงานบันทึกประเมินความเสียหายหลังภัยพิบัติ

## Slide 29
เทคโนโลยี LiDAR สำหรับการสำรวจภูมิประเทศ
บทที่ 5

## Slide 30
5.1 หลักการทำงานของ LiDAR
1. ยิงพัลส์เลเซอร์ยิงเลเซอร์ (เช่น 1550 nm) ผ่านกระจกสแกน นับแสน–ล้านพัลส์ต่อวินาที
2. วัดระยะด้วยเวลาเดินทางของแสง (Time-of-Flight) พัลส์ที่กระทบวัตถุจะสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณ เครื่องบันทึกเวลาเดินทางไป-กลับ แล้วคำนวณระยะจากความเร็วแสง ระยะ = ความเร็วแสง × เวลาไป-กลับ ÷ 2
3. ระบุว่าเลเซอร์ยิงจากตำแหน่งและทิศทางใดเซนเซอร์เคลื่อนที่ไปกับพาหนะ จึงต้องใช้อีก 2 เซนเซอร์ช่วย
GNSS (DGPS/RTK/PPK): บอกพิกัด X, Y, Z ของเซนเซอร์ในขณะนั้น
IMU (Inertial Measurement Unit): วัดการวางตัว Roll, Pitch และ Heading
LiDAR (Light Detection and Ranging) สำรวจแบบ Active Sensing ส่งสัญญาณเอง ไม่พึ่งแสงธรรมชาติ ทำงาน 4 ขั้น
4. รวมข้อมูลเป็นพิกัด 3 มิติ (Sensor Fusion)รวมระยะ + GNSS + IMU ได้พิกัด X, Y, Z และค่า Intensity เป็น Point Cloud
จุดเด่น: สะท้อนกลับได้หลายครั้ง (Multiple Returns) 1 พัลส์สะท้อนได้หลายครั้ง
First return: สะท้อนจากยอดไม้
Intermediate returns: สะท้อนจากกิ่งก้าน
Last return: สะท้อนจากพื้นดิน
จึงวัดพื้นดินจริงใต้ต้นไม้ได้ ซึ่งภาพถ่ายทำไม่ได้
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ระบบวัดระยะทางแบบ Active Sensing: LiDAR (Light Detection and Ranging) เป็นระบบสำรวจระยะไกลแบบส่งสัญญาณเอง (Active) โดยยิงพัลส์เลเซอร์ (เช่น คลื่นอินฟราเรดใกล้ / Near Infrared ความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร) ออกไปกระทบวัตถุหรือพื้นผิว แล้วรับสัญญาณสะท้อนกลับมา รอตรวจแหล่ง: คุณสมบัติสะท้อนกลับหลายครั้ง (Multiple Returns): พัลส์เลเซอร์ 1 พัลส์ สามารถสะท้อนกลับได้หลายครั้ง (เช่น First return สะท้อนจากยอดไม้, Intermediate returns สะท้อนจากกิ่งก้าน, และ Last return สะท้อนจากพื้นดิน) ทำให้ LiDAR มีศักยภาพสูงในการเจาะผ่านช่องว่างทรงพุ่มไม้ลงไปวัดระดับพื้นดินจริงใต้ต้นไม้ได้
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
1. ยิงพัลส์เลเซอร์ Laser Scanner ยิงพัลส์เลเซอร์ (เช่น อินฟราเรดความยาวคลื่น 1550 นาโนเมตร) ไปยังวัตถุหรือพื้นผิว พร้อมกระจายลำแสงผ่านกระจกสแกน (Scanning Mirror) ได้นับแสนถึงล้านพัลส์ต่อวินาที
2. วัดระยะด้วยเวลาเดินทางของแสง (Time-of-Flight) พัลส์ที่กระทบวัตถุจะสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณ เครื่องบันทึกเวลาเดินทางไป-กลับ แล้วคำนวณระยะจากความเร็วแสง ระยะ = ความเร็วแสง × เวลาไป-กลับ ÷ 2
3. ระบุว่าเลเซอร์ยิงจากตำแหน่งและทิศทางใด ระยะเพียงอย่างเดียวบอกไม่ได้ว่าจุดนั้นอยู่ที่ไหนบนโลก เพราะเซนเซอร์เคลื่อนที่ไปพร้อมโดรน เครื่องบิน หรือรถ จึงต้องมีอีก 2 เซนเซอร์ช่วย
GNSS (DGPS/RTK/PPK): บอกพิกัด X, Y, Z ของเซนเซอร์ในขณะนั้น
IMU (Inertial Measurement Unit): บอกการวางตัวของพาหนะ ได้แก่ Roll (เอียงข้าง) Pitch (ก้ม/เงย) และ Heading/Yaw (ทิศทาง)
LiDAR (Light Detection and Ranging) เป็นเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลแบบ Active Sensing คือส่งสัญญาณออกไปเอง ไม่ต้องพึ่งแสงธรรมชาติเหมือนการถ่ายภาพ หลักการทำงานแบ่งเป็น 4 ขั้น
4. รวมข้อมูลเป็นพิกัด 3 มิติ (Sensor Fusion) ระบบนำระยะจากเลเซอร์ รวมกับพิกัดจาก GNSS และมุมจาก IMU ได้พิกัดฉาก X, Y, Z ของทุกจุดที่เลเซอร์กระทบ พร้อมค่าความเข้มสัญญาณสะท้อน (Intensity) ผลลัพธ์คือ Point Cloud ที่ใช้สร้างแบบจำลองภูมิประเทศ
จุดเด่น: สะท้อนกลับได้หลายครั้ง (Multiple Returns) พัลส์เลเซอร์ 1 พัลส์สามารถสะท้อนกลับได้หลายครั้ง
First return: สะท้อนจากยอดไม้
Intermediate returns: สะท้อนจากกิ่งก้าน
Last return: สะท้อนจากพื้นดิน
LiDAR จึงเจาะผ่านช่องว่างของทรงพุ่มไม้ไปวัดระดับพื้นดินจริงใต้ต้นไม้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่การถ่ายภาพทำไม่ได้

## Slide 31
5.2 UAV LiDAR และ Mobile/อากาศยาน LiDAR (ต่อ)
ภาพที่ 5.1 การเก็บข้อมูลด้วย LiDAR แบบถือ (Handheld SLAM)
ที่มา: วรารัตน์ รัตนพันธ์ และคณะ (2568)
ภาพที่ 5.2 อุปกรณ์ LiDAR แบบถือและหน่วยควบคุม
ที่มา: วรารัตน์ รัตนพันธ์ และคณะ (2568)

## Slide 32
5.2 UAV LiDAR และ Mobile/อากาศยาน LiDAR
ชนิด | การติดตั้ง | เหมาะกับงาน | ความถูกต้อง / ข้อสังเกต
Airborne LiDAR (เครื่องบิน / เฮลิคอปเตอร์) | ติดตั้งบนเครื่องบินปีกตรึงหรือเฮลิคอปเตอร์ | ทำแผนที่ระดับภูมิภาคหรือแนวยาว (Corridor) เช่น ลุ่มน้ำ สายส่งไฟฟ้า ทางหลวง ป่าไม้ | ความถูกต้องทางดิ่งราว 1–3 ซม. ถึง 15 ซม. ขึ้นกับความสูงบินและสเปกของเซนเซอร์
Mobile Terrestrial LiDAR (MLS) (LiDAR เคลื่อนที่ทางบก) | ติดบนรถ ทำงานร่วมกับ Laser Scanner, GNSS, IMU และ Wheel DMI | จุดหนาแน่นสูงด้านข้าง เช่น หน้าผา คันดิน ผนังอาคาร และถนน | ต้องทำ Boresight Alignment ระหว่าง LiDAR กับ IMU
UAV LiDAR (LiDAR บนโดรน) | ติดตั้งเซนเซอร์ LiDAR ขนาดเบาบนอากาศยานไร้นักบิน (UAV) | พื้นที่เล็ก–กลาง พื้นที่เสี่ยงภัย หรือป่าไม้ เจาะทรงพุ่มได้และคล่องตัว | จุดหนาแน่น 50–200+ จุด/ตร.ม. ต้นทุนต่ำกว่าเครื่องบิน
ตารางที่ 5.1 ความเหมาะสมและความถูกต้องของ UAV LiDAR และ Mobile/อากาศยาน LiDAR
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ให้ความถูกต้องทางดิ่งสูงระดับ 1–3 เซนติเมตร ถึง 15 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับระดับความสูงบินและสเปกของเซนเซอร์
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 5.1 ความเหมาะสมและความถูกต้องของ UAV LiDAR และ Mobile/อากาศยาน LiDAR

## Slide 33
5.3 Point Cloud และการจำแนกข้อมูล Ground/Non-Ground
Point Cloud: กลุ่มพิกัด X, Y, Z จำนวนมาก พร้อมค่า Intensity, Return Number และสี RGB
การจำแนกข้อมูล Ground / Non-Ground (Ground Filtering)
แยกจุดเป็น Ground (พื้นดินเปล่า) และ Non-Ground (อาคาร ต้นไม้ ยานพาหนะ Noise)
หลักการคัดแยก: จุดต่ำสุด เกณฑ์ความชัน ความต่างระดับ และความราบเรียบของพื้นผิว
รูปแบบอัลกอริทึมในการจำแนก
  Progressive TIN Densification (PTD): สร้าง TIN หยาบจากจุดต่ำสุด แล้วเพิ่มจุดพื้นดินทีละขั้น
  Cloth Simulation Filter (CSF): พลิก Point Cloud แล้วคลุมผ้าเสมือน จุดที่ผ้าแตะคือพื้นดิน
  Morphological Filter: ใช้เกณฑ์ความชันและความสูงในการสกัดจุดออกด้วยโครงสร้างกริด
ภาพที่ 5.3 Point Cloud แสดงตามค่าความสูง ที่มา: วรารัตน์ รัตนพันธ์ และคณะ (2568)
ภาพที่ 5.4 การตรวจสอบ Point Cloud ในซอฟต์แวร์ประมวลผล ที่มา: วรารัตน์ รัตนพันธ์ และคณะ (2568)
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: มีการกำหนดรหัสประเภทจุดมาตรฐาน (ASPRS Standard Point Classes) เช่น Class 1: Unclassified, Class 2: Ground, Class 3–5: Low/Medium/High Vegetation, Class 6: Building, Class 7: Low Point (Noise), Class 9: Water
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
Point Cloud (กลุ่มเมฆจุด 3 มิติ): กลุ่มข้อมูลพิกัด X, Y, Z มหาศาลที่สะท้อนจากวัตถุและภูมิประเทศ บันทึกคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่น ค่าความเข้มสัญญาณ (Intensity), ลำดับการสะท้อน (Return Number) และค่าสี RGB
การจำแนกข้อมูล Ground / Non-Ground (Ground Filtering)
เป็นกระบวนการคัดแยกพอยต์คลาวด์ออกเป็นกลุ่ม Ground (พื้นดินเปล่า) และ Non-Ground (สิ่งก่อสร้าง อาคาร ต้นไม้ ยานพาหนะ และสัญญาณรบกวน/Noise)
หลักการทางกายภาพในการคัดแยก: อาศัยจุดระดับต่ำสุดในพื้นที่ (Lowest Elevation), เกณฑ์ความชัน (Slope Threshold), ความต่างระดับความสูง (Elevation Difference) และความราบเรียบของพื้นผิว (Smoothness)
รูปแบบอัลกอริทึมในการจำแนก
Progressive TIN Densification (PTD): สร้างโครงข่ายสามเหลี่ยมระดับหยาบจากจุดต่ำสุด แล้วขยายการคำนวณปรับแก้หาจุดพื้นดินอย่างต่อเนื่อง
Cloth Simulation Filter (CSF): จำลองการพลิก Point Cloud กลับหัวแล้วทิ้งผ้าเสมือนลงมาคลุม จุดที่ผ้าสัมผัสจะถูกคัดแยกเป็นพื้นดิน
Morphological Filter: ใช้เกณฑ์ความชันและความสูงในการสกัดจุดออกด้วยโครงสร้างกริด

## Slide 34
5.4 กระบวนการแปลงจุดพอยต์คลาวด์เป็น DTM (Rasterization / Interpolation)
คัดเลือกเฉพาะจุดพอยต์คลาวด์ที่ได้รับการจำแนกประเภทเป็น Ground (Class 2)
ประมาณค่าจุดพื้นดินเป็นกริด เช่น Points2Grid, Kriging, IDW หรือ TIN to Raster
ได้ DTM (Grid/TIN) ใช้คำนวณดินตัด-ถม วิเคราะห์อุทกวิทยา และทำเส้นชั้นความสูงใน CADD/GIS
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: กำหนดขนาดเซลล์กริด (เช่น 0. เมตร) และใช้ Search Radius ในการประมาณค่าเชิงพื้นที่
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
คัดเลือกเฉพาะจุดพอยต์คลาวด์ที่ได้รับการจำแนกประเภทเป็น Ground (Class 2)
นำจุดพื้นดินมาประมาณค่าผ่านอัลกอริทึม เช่น Points2Grid (Local Binning) ที่คัดเลือกค่าความสูงต่ำสุดในแต่ละเซลล์กริด หรือใช้ Kriging, IDW และ Triangulation (TIN to Raster)
ผลลัพธ์ DTM แบบ Regular Grid หรือ TIN จะถูกนำไปใช้คำนวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม (Cut & Fill Volume), งานวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา และการเขียนเส้นชั้นความสูง (Contour Lines) ในระบบ CADD/GIS ต่อไป

## Slide 35
การสำรวจภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายและ Point Cloud
บทที่ 6

## Slide 36
6.1 Photogrammetry กับ LiDAR (หลักการและการได้มาซึ่งข้อมูล)
ทั้ง LiDAR และ Photogrammetry สร้าง Point Cloud ได้ แต่หลักการต่างกัน
หลักการ: Passive Sensing ใช้แสงธรรมชาติถ่ายภาพ 2 มิติ
การประมวลผล: SfM + MVS หาตำแหน่งกล้อง แล้วคำนวณพิกัด 3 มิติด้วย Triangulation
ผลลัพธ์หลัก: Orthophoto, 3D Textured Mesh และ Point Cloud ที่มีสี RGB
หลักการ: Active Sensing ยิงพัลส์เลเซอร์เอง
ผลลัพธ์หลัก: 3D Point Cloud พร้อมค่า Intensity
คุณสมบัติเด่น: Multiple Returns เจาะทรงพุ่มถึงพื้นดินได้
Photogrammetry (การรังวัดด้วยภาพถ่าย)
LiDAR (Light Detection and Ranging)
Point Cloud (กลุ่มเมฆจุด 3 มิติ) คือจุดจำนวนมากที่มีพิกัด X, Y, Z รวมกันเป็นรูปร่าง 3 มิติของพื้นที่
Note
ภาพที่ 6.1 อากาศยานไร้คนขับพร้อมกล้อง (Photogrammetry) ที่มา: Thammaboribal, Tripathi และ Lipiloet
ภาพที่ 6.2 เครื่องสแกน LiDAR
ที่มา: วรารัตน์ รัตนพันธ์ และคณะ (2568)
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
งานสำรวจสามารถใช้ LiDAR หรือโดรนถ่ายภาพ (Photogrammetry) สร้างกลุ่มเมฆจุด (Point Cloud) ได้ทั้งสองวิธี แต่หลักการได้มาซึ่งข้อมูลแตกต่างกัน ดังนี้
หลักการ: เป็นการสำรวจระยะไกลแบบ Passive Sensing ที่อาศัยแสงสว่างตามธรรมชาติบันทึกภาพถ่าย 2 มิติ
การประมวลผล: นำภาพเข้าอัลกอริทึม Structure from Motion (SfM) และ Multi-View Stereo (MVS) คำนวณตำแหน่งและทิศทางกล้อง แล้วประมาณพิกัดฉาก 3 มิติด้วยหลักการสามเหลี่ยม (Triangulation)
ผลลัพธ์หลัก: แผนที่ภาพถ่ายดัดแก้ (Orthophoto) แบบจำลอง 3D Textured Mesh และกลุ่มเมฆจุดที่มีค่าสี (RGB) ในตัว
หลักการ: เป็นการสำรวจระยะไกลแบบ Active Sensing ที่ส่งพัลส์เลเซอร์ไปกระทบวัตถุด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์หลัก: กลุ่มเมฆจุด 3 มิติ (3D Point Cloud) ที่บันทึกพิกัด X, Y, Z และค่าความเข้มสัญญาณสะท้อน (Intensity)
คุณสมบัติเด่น: บันทึกสัญญาณสะท้อนได้หลายครั้ง (Multiple Returns) จึงเจาะผ่านช่องว่างของทรงพุ่มไม้ลงไปวัดระดับพื้นดินจริงใต้ต้นไม้ได้
Photogrammetry (การรังวัดด้วยภาพถ่าย)
LiDAR (Light Detection and Ranging)
Point Cloud (กลุ่มเมฆจุด 3 มิติ) คือชุดจุดจำนวนมากที่แต่ละจุดมีพิกัด X, Y, Z บอกตำแหน่งบนพื้นผิวของภูมิประเทศหรือวัตถุ เมื่อนำจุดทั้งหมดมาแสดงรวมกันจะเห็นเป็นรูปร่าง 3 มิติของพื้นที่นั้น
Note

## Slide 37
6.2 ตารางเปรียบเทียบ LiDAR และ Photogrammetry
ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบ LiDAR และ Photogrammetry
หัวข้อเปรียบเทียบ | Photogrammetry | LiDAR
หลักการคร่าวๆ | Passive Sensing ถ่ายภาพ แล้วคำนวณ 3 มิติด้วย SfM + MVS และสามเหลี่ยม | Active Sensing ยิงเลเซอร์ วัดระยะด้วย Time-of-Flight ร่วมกับ GNSS และ IMU
ความทนทาน/สภาพแวดล้อม | ต้องใช้แสง ทำงานกลางคืนไม่ได้ ไม่ทะลุพืช และพื้นผิวมัน/ไร้ลาย (น้ำ หิมะ ทราย) จับคู่จุดไม่ได้ | เจาะทรงพุ่มถึงพื้นดินได้ (Multiple Returns) และสแกนกลางคืนได้
Photogrammetry: บินถ่ายภาพซ้อนทับ
LiDAR: เลเซอร์ทะลุทรงพุ่มถึงพื้นดิน
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง (แถว ความถูกต้องเชิงตำแหน่ง (Positional Accuracy)): Photogrammetry (Drone): พื้นที่เปิดโล่งที่ใช้ RTK/PPK ร่วมกับ GCPs: ทางราบประมาณ 1–3 ซม. ทางดิ่งประมาณ 2–4 ซม. ลดลงมากในพื้นที่ป่าหรือพืชพรรณหนาแน่น; LiDAR: พื้นที่เปิดโล่งเงื่อนไขเดียวกัน: ทางราบประมาณ 2–5 ซม. ทางดิ่งประมาณ 1–3 ซม. (หรือ ±2–15 ซม. สำหรับระบบอากาศยาน) วัดระยะดิ่งโดยตรง จึงสม่ำเสมอกว่า รอตรวจแหล่ง (แถว ความละเอียดและคุณลักษณะข้อมูล (Resolution & Attributes)): Photogrammetry (Drone): กำหนดโดย GSD (เช่น 1–3.5 ซม./พิกเซล) ภาพคมชัดสมจริงและมีสี RGB สูง; LiDAR: กำหนดโดย Point Density (เช่น 50–200+ จุด/ตร.ม. สำหรับโดรน) เรขาคณิตหนาแน่นแม่นยำ ข้อมูลดิบมีเฉพาะ Intensity ต้องติดกล้อง RGB เพิ่มหากต้องการสี ยังไม่มีข้อมูลในต้นฉบับ (แถว ระยะเวลาการสำรวจ): ต้นฉบับระบุเพียงว่าใช้เวลาประมวลผล SfM นานกว่า ยังไม่มีข้อมูลเวลาบินเก็บข้อมูลในต้นฉบับ | ยังไม่มีข้อมูลในต้นฉบับ (ต้นฉบับระบุว่าต้องใช้ทักษะกรองจุดพื้นดิน Ground Filtering) รอตรวจแหล่ง (แถว ต้นทุน): Photogrammetry (Drone): ชุดโดรนประมาณ $2,000–$30,000; LiDAR: ชุดโดรน LiDAR ประมาณ $15,000–$350,000+ เซนเซอร์และ GNSS/IMU ราคาสูงกว่ามาก
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบ LiDAR และ Photogrammetry

## Slide 38
6.3 การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่
ทางเลือก | เหมาะเมื่อ
ควรเลือกใช้ Photogrammetry | พื้นที่เปิดโล่ง เช่น งานก่อสร้าง เหมืองเปิด ผังเมือง แปลงเกษตร ต้องการภาพจริง Orthophoto หรือโมเดล 3D มีสี เพื่อสื่อสารหรือตรวจรอยร้าว ต้องการควบคุมงบประมาณอุปกรณ์เริ่มต้นให้ประหยัดที่สุด
ควรเลือกใช้ LiDAR | พื้นที่มีต้นไม้หนาแน่น ต้องการ DTM พื้นดินเปล่า งานที่ต้องการความถูกต้องทางดิ่งสูง เช่น ดินตัด-ถม หรือวิเคราะห์น้ำท่วม งานแนวยาว (สายส่ง ถนน รถไฟ) งานกลางคืน หรือภูมิประเทศซับซ้อน
การใช้งานแบบผสมผสาน (Hybrid Workflow) | ปัจจุบันนิยมใช้ร่วมกัน: LiDAR ให้รูปทรงและระดับที่แม่นยำ Photogrammetry ให้ภาพสีทาบผิว (Overlay Texture) เพื่อสร้าง Digital Twin หรือ BIM
ตารางที่ 6.2 การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 6.2 การเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่

## Slide 39
การสำรวจภูมิประเทศทางน้ำและใต้น้ำ
บทที่ 7

## Slide 40
7.1 Echo Sounder และ Multibeam Echo Sounder (SBES & MBES)
หลักการ: ส่งคลื่นเสียงจาก Transducer ลงพื้นท้องน้ำ แล้วคำนวณความลึกจากเวลาไป-กลับ ตามสูตร
D = ½ (v × t) + k + d r + r
สัญลักษณ์ | ความหมาย
v | ความเร็วเสียงในน้ำ
t | เวลาเดินทางไป-กลับ
k | ค่าคงที่เครื่องมือ
d r | ระยะกินน้ำลึก (Draft) ของหัวส่ง
r | ค่าปรับแก้ระดับอ้างอิง (Tide / Stage Correction)
ความเร็วเสียงในน้ำ (SVP) แปรผันตามอุณหภูมิ ความเค็ม และความลึก
ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วเสียงในน้ำ (Sound Velocity Profile - SVP)
ปัจจัย | การเปลี่ยนแปลง | ความเร็วเสียงเปลี่ยน
อุณหภูมิ | เปลี่ยน 1 °C | ประมาณ 4.0 ม./วินาที
ความเค็ม | เปลี่ยน 1 ppt | ประมาณ 1.4 ม./วินาที
ความลึก | เปลี่ยน 100 ม. | ประมาณ 1.7 ม./วินาที
ตารางที่ 7.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วเสียงในน้ำ
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ลักษณะข้อมูล: ส่งคลื่นเสียงลงไปตรงๆ เป็นลำคลื่นแคบเพียงลำเดียว ได้ข้อมูลความลึกเป็นจุดเดี่ยวต่อการส่ง 1 ครั้ง (Single point per ping)
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
หลักการ คือ ส่งคลื่นเสียง (Acoustic Pulse) จากหัวส่งสัญญาณ (Transducer) ลงไปกระทบพื้นท้องน้ำ แล้วรับสัญญาณสะท้อนกลับมา คำนวณความลึกจากระยะเวลาเดินทางไป-กลับของคลื่นเสียง ตามสูตร
D = ½ (v × t) + k + d r + r
ความเร็วเสียงในน้ำ (Sound Velocity Profile, SVP) แปรผันตามอุณหภูมิ ความเค็ม และความดัน/ความลึก
ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วเสียงในน้ำ (Sound Velocity Profile - SVP)
ตารางที่ 7.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความเร็วเสียงในน้ำ

## Slide 41
7.1 Echo Sounder และ Multibeam Echo Sounder (ต่อ)
ภาพที่ 7.1 โครงสร้างหัวส่งสัญญาณ (Transducer)
ที่มา: อณุชา บุญลือ และคณะ (2565)
ภาพที่ 7.2 ชุดเครื่องหยั่งความลึกและอุปกรณ์ประกอบ
ที่มา: อณุชา บุญลือ และคณะ (2565)

## Slide 42
เครื่องหยั่งความลึกแบบหลายลำคลื่น (Multibeam Echo Sounder - MBES)
7.1 Echo Sounder และ Multibeam Echo Sounder (SBES & MBES)
เครื่องหยั่งความลึกแบบคลื่นเสียงความถี่เดียว/ลำคลื่นเดียว (Single-Beam Echo Sounder - SBES)
หัวข้อ | รายละเอียด
ลักษณะข้อมูล | ลำคลื่นแคบลำเดียว ได้ความลึก 1 จุดต่อการส่ง 1 ครั้ง
ความถี่และการใช้งาน | มีแบบความถี่คู่: ความถี่สูงวัดผิวท้องน้ำ ความถี่ต่ำทะลุชั้นตะกอน
ข้อดีและจุดประสงค์ | ราคาถูก ติดตั้งง่าย เหมาะน้ำตื้น คลองเล็ก งาน Spot Check หรืองบจำกัด
การวัดสอบเครื่องมือ | ต้องทำ Bar Check / Calibration เพื่อปรับแก้ค่าความลึก
หัวข้อ | รายละเอียด
ลักษณะข้อมูล | ส่งคลื่นเป็นแถบพัด (Wide Swath) ครอบคลุมท้องน้ำ 100% ได้ Point Cloud ระดับเซนติเมตร และ Backscatter สำหรับจำแนกวัสดุท้องน้ำ
ระบบและเซนเซอร์ประกอบ | เครื่องรับสัญญาณ RTK GNSS (หาพิกัดราบ-สูง) เซนเซอร์ IMU/INS (วัดการโคลงของเรือ: Pitch, Roll, Heave, Yaw) อุปกรณ์วัดความเร็วเสียงในน้ำ (SVP/CTD)
การทดสอบและคาลิเบรต (Patch Test) | ทำก่อนการสำรวจ เพื่อแก้ความเบี่ยงเบนทางตำแหน่งและมุมของหัวส่งเทียบกับตัวเรือ Roll Test: รังวัดบนพื้นท้องน้ำราบ Pitch Test: รังวัดข้ามความลาดชัน/ภูมิประเทศขรุขระ Yaw/Heading Test: รังวัดเส้นทางขนานเยื้องบนวัตถุเด่นใต้น้ำ
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ลักษณะข้อมูล: ส่งคลื่นเสียงออกเป็นแถบพัดกระจายหลายลำคลื่นพร้อมกัน (Wide Swath / Fan-shaped) ทำให้ได้ข้อมูลครอบคลุมพื้นที่พื้นท้องน้ำ 100% (100% Bottom Ensonification Coverage) ได้ผลลัพธ์เป็นกลุ่มจุด 3 มิติ (3D Point Cloud) ความละเอียดสูงระดับเซนติเมตร ตลอดจนข้อมูลความเข้มการสะท้อนกลับ (Backscatter) เพื่อจำแนกประเภทวัสดุพื้นท้องน้ำ
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
7.1 Echo Sounder และ Multibeam Echo Sounder (SBES & MBES)
เครื่องหยั่งความลึกแบบคลื่นเสียงความถี่เดียว/ลำคลื่นเดียว (Single-Beam Echo Sounder - SBES)

## Slide 43
7.1 SBES และ MBES (ต่อ)
ภาพที่ 7.3 รูปแบบลำคลื่นของ Echo Sounder แบบต่าง ๆ
ที่มา: อณุชา บุญลือ และคณะ (2565)
ภาพที่ 7.4 แนวกวาดสำรวจ (Swath) ของ Multibeam
ที่มา: อณุชา บุญลือ และคณะ (2565)

## Slide 44
7.2 การสำรวจหน้าตัดลำน้ำและท้องน้ำ (River Cross-Section and Bathymetric Surveying)
ขั้นตอน | รายละเอียด
การวางแนวรังวัดภาคสนาม (Survey Line Planning) | กำหนดแนวตัดขวางและตัดตามยาวให้เหมาะกับลำน้ำ (เช่น ตัดขวางทุก 5 ม. ตัดตามยาวทุก 25 ม.)
การประมวลผลและกรองข้อมูลจุด (Data Processing & Point Filtering) | ข้อมูลดิบมี Noise จากสิ่งมีชีวิต ฟองอากาศ หรือการสะท้อน กรองใน CloudCompare: แบ่งกลุ่มตามสัณฐาน → SOR ตัดจุดกระจาย → CSF แยกพื้นท้องน้ำ
แบบจำลองภูมิประเทศใต้น้ำ (Digital Bathymetric Model, DBM) | สร้างเส้นชั้นความลึก (Bathymetric Contours), TIN หรือ Raster DBM
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การวางแนวรังวัดภาคสนาม (Survey Line Planning): กำหนดแนวรังวัดเป็นเส้นตัดขวางลำน้ำ (Cross-section lines) และแนวตัดตามยาว (Longitudinal profile lines) โดยวางระยะห่างของแนวรังวัดให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของลำน้ำ (เช่น แนวตัดขวางทุกๆ 5 เมตร และแนวตัดตามยาวทุกๆ 25 เมตร ในงานสำรวจคลอง)
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:

## Slide 45
7.2 การสำรวจหน้าตัดลำน้ำและท้องน้ำ (ต่อ)
ภาพที่ 7.5 แบบจำลอง TIN ของท้องน้ำ
ที่มา: อณุชา บุญลือ และคณะ (2565)
ภาพที่ 7.6 แผนที่ระดับความลึกท้องน้ำ
ที่มา: อณุชา บุญลือ และคณะ (2565)

## Slide 46
การเขียนรูปตัดและการคำนวณปริมาตร (Cross-Sections & Volume Calculations)
7.2 การสำรวจหน้าตัดลำน้ำและท้องน้ำ (River Cross-Section and Bathymetric Surveying) (ต่อ)
งาน | รายละเอียด
การเขียนรูปตัด | สกัดรูปตัดตามยาวและตามขวางตามสเตชัน เพื่อออกแบบทางวิศวกรรม
การคำนวณปริมาตร | คำนวณปริมาตรน้ำหรือดินขุด-ถม (Cut/Fill) ด้วยวิธี Composite Method (TIN Surface) Average End Area Method Prismoidal Method
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การวางแนวรังวัดภาคสนาม (Survey Line Planning): กำหนดแนวรังวัดเป็นเส้นตัดขวางลำน้ำ (Cross-section lines) และแนวตัดตามยาว (Longitudinal profile lines) โดยวางระยะห่างของแนวรังวัดให้เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้อนของลำน้ำ (เช่น แนวตัดขวางทุกๆ 5 เมตร และแนวตัดตามยาวทุกๆ 25 เมตร ในงานสำรวจคลอง)
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
7.2 การสำรวจหน้าตัดลำน้ำและท้องน้ำ (River Cross-Section and Bathymetric Surveying) (ต่อ)

## Slide 47
7.3 การบูรณาการข้อมูลบนบกและใต้น้ำ (Topographic & Bathymetric Data Integration)
Seamless Topo-Bathy Model รวม DEM บนบกกับ DBM ใต้น้ำเป็นชุดเดียว เห็นฝั่ง ตลิ่ง และท้องน้ำต่อเนื่องไร้รอยต่อ
ตารางที่ 7.2 การผสานเทคโนโลยีสำรวจ (Multi-Technology Integration)
ข้อมูล | เทคโนโลยีที่ใช้รวบรวม
ข้อมูลบนบกและชายฝั่ง/น้ำตื้น | UAV Photogrammetry, LiDAR บนบก/อากาศ หรือการรังวัดด้วย RTK GNSS
ข้อมูลใต้น้ำ | เครื่องหยั่งความลึก MBES, SBES หรือ Bathymetric LiDAR
ภาพที่ 7.9 โครงข่ายกริดแบบซ้อนระดับ (Nested Grid) จากฝั่งสู่ทะเลลึก
ที่มา: Eakins และคณะ (2015)
ภาพที่ 7.10 แนวคิด Telescoping DEMs
ที่มา: Eakins และคณะ (2015)
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
Seamless Topo-Bathy Model รวมแบบจำลองความสูงภูมิประเทศบนบก (Topography / DEM) และแบบจำลองความลึกใต้น้ำ (Bathymetry / DBM) เข้าด้วยกันเป็นชุดข้อมูลเดียว เพื่อให้เห็นการเชื่อมต่อของชายฝั่ง ตลิ่ง และท้องน้ำอย่างไร้รอยต่อ
ตารางที่ 7.2 การผสานเทคโนโลยีสำรวจ (Multi-Technology Integration)
ภาพที่ 7.9 โครงข่ายกริดแบบซ้อนระดับ (Nested Grid) จากฝั่งสู่ทะเลลึก
ที่มา: Eakins และคณะ (2015)
ภาพที่ 7.10 แนวคิด Telescoping DEMs
ที่มา: Eakins และคณะ (2015)

## Slide 48
7.4 การประยุกต์ใช้กับงานแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และโครงการชลประทาน
งาน | รายละเอียด
การตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำและการปรับปรุงเส้นโค้งความจุ (AEC Curves) | สร้าง DEM ท้องอ่าง เพื่อปรับปรุงโค้งระดับ-พื้นที่-ความจุ (EAC Curves) ประเมินอัตราตกตะกอน ความจุที่หายไป และอายุการใช้งานของอ่าง
งานวางแผน ออกแบบ และขุดลอกในโครงการชลประทาน | สำรวจหน้าตัดคลองส่งน้ำ/ระบายน้ำ (เช่น คลองบ้านนาลาว) คำนวณปริมาตรตะกอนและดินขุดลอก (Dredging Volume)
การจำลองอุทกวิทยาและการเตือนภัยน้ำท่วม | ใช้ DEM/DBM วิเคราะห์ทิศทางการไหล การสะสมน้ำ ขอบเขตลุ่มน้ำ และจุดออกน้ำ นำเข้าแบบจำลองไฮดรอลิก จำลองน้ำท่วม และกำหนดเขตเสี่ยงภัย
ตารางที่ 7.3 ตารางแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับงานแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และโครงการชลประทาน
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 7.3 ตารางแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับงานแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ และโครงการชลประทาน

## Slide 49
การประมวลผลและจัดการข้อมูลสำรวจ
บทที่ 8

## Slide 50
8.1 Point Cloud Processing (การประมวลผลกลุ่มเมฆจุด 3 มิติ)
การกรองสัญญาณรบกวน (Noise & Outlier Filtering) ตัดจุดที่สูงหรือต่ำผิดปกติ (นก อากาศยาน การสะท้อน) ก่อนประมวลผล
การคัดแยกจุดพื้นดินและไม่ใช่พื้นดิน (Ground Filtering / Point Cloud Classification) แยก Ground (พื้นดินเปล่า) ออกจาก Non-Ground (อาคาร ต้นไม้ ยานพาหนะ)
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การกรองสัญญาณรบกวน (Noise & Outlier Filtering) ข้อมูล Point Cloud ดิบมักมีจุดคลาดเคลื่อน (Outliers) ทั้งจุดที่สูงเกินจริง (เกิดจากนก อากาศยาน หรือสัญญาณสะท้อน) และจุดที่ต่ำกว่าระดับพื้นดินจริง ซึ่งต้องถูกสแกนและกำจัดออกในขั้นตอน Preprocessing ก่อนประมวลผลต่อ
การคัดแยกจุดพื้นดินและไม่ใช่พื้นดิน (Ground Filtering / Point Cloud Classification) กระบวนการจำแนกจุดพอยต์คลาวด์เพื่อแยกออกจากกันระหว่างจุดบน พื้นดินเปล่า (Ground) และวัตถุเหนือดิน (Non-Ground) เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ พืชพรรณ และยานพาหนะ

## Slide 51
8.1 Point Cloud Processing (การประมวลผลกลุ่มเมฆจุด 3 มิติ) (ต่อ)
อัลกอริทึม | หลักการ
Morphological Filter | อาศัยเกณฑ์ความชันและความสูง สกัดและตัดจุดที่ไม่ใช่พื้นดินออกผ่านโครงสร้างกริด
Progressive TIN Densification (PTD) | สร้าง TIN หยาบจากจุดต่ำสุด แล้วเพิ่มจุดพื้นดินตามเกณฑ์มุมและความสูง
Cloth Simulation Filter (CSF) | พลิก Point Cloud แล้วคลุมผ้าเสมือน จุดที่ผ้าแตะคือพื้นดิน
Surface / Interpolation-based Filters | ใช้สมการพื้นผิวหรือ Thin Plate Spline (TPS) ประมาณค่าเพื่อคัดเลือกจุดพื้นดิน
ตารางที่ 8.1 ตารางแสดงตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้กรองสัญญาณรบกวน
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ไฟล์ .las / .laz เก็บพิกัด X, Y, Z ประเภทจุด (เช่น Class 2: Ground) Intensity และสี RGB
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 8.1 ตารางแสดงตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้กรองสัญญาณรบกวน
มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูล Point Cloud มักจัดเก็บและส่งออกในรูปแบบไฟล์มาตรฐานเปิดสากล คือ .las หรือไฟล์บีบอัด .laz ซึ่งบันทึกพิกัด X, Y, Z ร่วมกับค่าประเภทจุด (Class Code เช่น Class 2: Ground), ค่าความเข้มสัญญาณสะท้อน (Intensity) และสี RGB315

## Slide 52
8.2 นิยามและประเภทของแบบจำลองความสูง
แบบจำลอง | ความหมาย
DSM (Digital Surface Model) | แบบจำลองความสูงเชิงพื้นผิวที่รวมวัตถุและโครงสร้างทั้งหมดบนดิน (พื้นดิน + อาคาร + ต้นไม้)
DTM (Digital Terrain Model) | แบบจำลองภูมิประเทศที่แสดงเฉพาะพื้นดินเปล่า (Bare-Earth) โดยขจัดสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และพืชพรรณออกทั้งหมดหลังผ่าน Ground Filtering
DEM (Digital Elevation Model) | นิยามกว้าง ๆ ของแบบจำลองความสูงเชิงตัวเลข ใช้หมายถึง DTM หรือ DSM ขึ้นอยู่กับบริบทการใช้งาน
แบบจำลองความสูงมี 3 ประเภท: DSM, DTM และ DEM ต่างกันที่รวมวัตถุบนดินหรือไม่
ภาพที่ 8.1 แสดงตัวอย่างรูปแบบผลลัพธ์ของประเภทแบบจำลองความสูง DSM DTM DEM
ที่มา: https://www.linkedin.com/posts/mahmoud-hajeer-453496103_understanding-the-difference-between-dtm-activity-7451269989262843904-VoJz
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
แบบจำลองความสูงเชิงตัวเลขที่ใช้ในงานสำรวจแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ DSM, DTM และ DEM ซึ่งต่างกันที่ว่าแสดงเฉพาะพื้นดินหรือรวมวัตถุบนดินด้วย

## Slide 53
ขั้นตอนกระบวนการแปลงจุดเป็นแบบจำลองความสูง (Gridding / Interpolation)
ขั้นตอน | รายละเอียด
1) คัดเลือกจุด | นำเฉพาะจุดที่จำแนกเป็น Ground (Class 2) มาประมาณค่าเชิงพื้นที่
2) สร้าง Regular Grid (Raster) | ประมาณค่าเชิงพื้นที่จากจุด Ground เพื่อสร้างเป็นแบบจำลองความสูงแบบกริด (Raster)
อัลกอริทึมประมาณค่า | Points2Grid (Local Binning): คัดเลือกค่าความสูงต่ำสุดในแต่ละเซลล์กริด Inverse Distance Weighting (IDW) Kriging Spline Triangulation (TIN to Raster)
8.2 นิยามและประเภทของแบบจำลองความสูง (ต่อ)
แบบจำลองความสูงมี 3 ประเภท: DSM, DTM และ DEM ต่างกันที่รวมวัตถุบนดินหรือไม่
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
8.2 นิยามและประเภทของแบบจำลองความสูง (ต่อ)
แบบจำลองความสูงเชิงตัวเลขที่ใช้ในงานสำรวจแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก คือ DSM, DTM และ DEM ซึ่งต่างกันที่ว่าแสดงเฉพาะพื้นดินหรือรวมวัตถุบนดินด้วย

## Slide 54
8.2 นิยามและประเภทของแบบจำลองความสูง (ต่อ)
ภาพที่ 8.1 DSM เส้นชั้นความสูง และ DTM ที่สร้างจาก LiDAR และจากภาพถ่าย (ArcGIS Pro)
ที่มา: Esri (2025)

## Slide 55
8.3 การสร้าง Contour และ Terrain Model
โครงสร้างการแสดงผลภูมิประเทศ (Terrain Structures)
การลากเส้นชั้นความสูง (Contour Generation)
โครงสร้าง | ลักษณะ
Regular Grid / Raster | กริดสี่เหลี่ยมเท่ากัน เก็บค่าความสูงต่อเซลล์ ง่ายและประมวลผลเร็ว
TIN (Triangulated Irregular Network) | เชื่อมจุดเป็นสามเหลี่ยม (Delaunay) หนาแน่นตามความขรุขระของพื้นที่
หัวข้อ | รายละเอียด
เส้นชั้นความสูง (Contour) | ลากเส้นผ่านจุดที่ระดับเท่ากัน จาก TIN หรือ Grid
แนวเส้นบังคับ (Breaklines) | ใส่ Breaklines (ขอบถนน คันดิน สันเขา ลำน้ำ) ไม่ให้เส้นลากข้ามแนวจริง
Grid / Raster
TIN
Contour + Breakline
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
โครงสร้างการแสดงผลภูมิประเทศ (Terrain Structures)
การลากเส้นชั้นความสูง (Contour Generation)

## Slide 56
GIS และการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่
บทที่ 9

## Slide 57
9.1 การจัดการข้อมูลสำรวจในระบบ GIS (Management of Survey Data in GIS)
ประเด็น | รายละเอียด
การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Data Collection) | รวบรวมจาก GNSS และการรังวัด ใช้แอปสนาม เช่น ArcGIS Field Maps
การบันทึกตำแหน่งและค่าคุณลักษณะ | นำเข้าพิกัด x, y, z และรหัสจุดเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์ หรือสร้างพื้นผิว
เรขาคณิตสำรวจ (COGO – Coordinate Geometry) | คำนวณระยะและทิศทางระหว่างจุด เพื่อกำหนดแนวเขตทางกฎหมาย
การนำข้อมูลสำรวจไปประยุกต์ใช้ | เก็บ Mass Points ในฐานข้อมูล GIS เพื่อสืบค้นและคำนวณ รองรับงานโยธาและลุ่มน้ำ
ข้อมูลสำรวจภาคสนามถูกนำเข้า GIS เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ใน 4 ประเด็นหลัก
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ข้อมูลสำรวจภาคสนามจากเครื่องรับ GNSS และการรังวัดพิกัดความสูง ถูกนำเข้าสู่ระบบ GIS เพื่อจัดเก็บ ประมวลผล และต่อยอดสู่งานวิเคราะห์ โดยมี 4 ประเด็นหลักดังนี้

## Slide 58
9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศ (Terrain Data Analysis)
การวิเคราะห์ | รายละเอียด
ความลาดชัน (Slope) | ความชันเป็นองศาหรือเปอร์เซ็นต์ ใช้ประเมินความเสี่ยงและเลือกพื้นที่
ทิศทางความลาดชัน (Aspect) | ทิศที่ลาดหันไป (0–360°) มีผลต่อแสงแดด ลม และฝน
การจำลองเงาแสง (Hillshade) | จำลองเงาภูมิประเทศจากมุมและทิศของดวงอาทิตย์
การวิเคราะห์การมองเห็น (Viewshed / Line-of-Sight) | วิเคราะห์พื้นที่ที่มองเห็นได้และถูกบดบังจากจุดสังเกต
ภาพตัดตามแนว (Vertical Profiles) | สกัดหน้าตัดความสูงตามแนวเส้นทาง สำหรับงานถนนและสาธารณูปโภค
ตารางที่ 9.1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศ (Terrain Data Analysis)
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 9.1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศ (Terrain Data Analysis)

## Slide 59
9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศ (Terrain Data Analysis)
ตารางที่ 9.1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศ (Terrain Data Analysis) (ต่อ)
การวิเคราะห์ | รายละเอียด
การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา (Hydrological Analysis) | ใช้ DEM จำลองทิศทางการไหล การสะสมน้ำ ขอบเขตลุ่มน้ำ และจุดออกน้ำ เพื่อคาดการณ์น้ำท่วม
การคำนวณปริมาตร (Volume Calculations) | คำนวณดินขุด-ถม (Cut and Fill) หรือความจุอ่างเก็บน้ำ
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 9.1 ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิประเทศ (Terrain Data Analysis) (ต่อ)

## Slide 60
9.3 การซ้อนทับข้อมูลหลายประเภท (Overlay Analysis of Multiple Data Types)
แนวคิดการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Multi-Layer Overlay): ซ้อนชั้นข้อมูลหลายเรื่อง (ดิน การใช้ที่ดิน ธรณีวิทยา ความลาดชัน) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
เทคนิค | วิธีการ | ข้อสังเกต
Vector Overlay | ใช้คำสั่ง Union, Intersection และ Difference | ซับซ้อน อาจเกิด Sliver Polygons จากขอบไม่ตรงกัน
Raster Overlay & Map Algebra | คำนวณทีละเซลล์ ด้วยคณิตศาสตร์และตรรกะ (AND, OR, NOT) | ประมวลผลเร็วบนโครงสร้างตาราง
การซ้อนทับมี 2 แบบ: Vector Overlay (ทำกับขอบเขตโพลีกอน) และ Raster Overlay (คำนวณทีละเซลล์)
ตารางที่ 9.2 ตารางเปรียบเทียบวิธีการซ้อนทับข้อมูลทั้ง Vector Overlay กับ Raster Overlay
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
แนวคิดการซ้อนทับชั้นข้อมูล (Multi-Layer Overlay): การนำชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่หลายเรื่อง (Thematic Layers) เช่น ดิน, การใช้ประโยชน์ที่ดิน, ธรณีวิทยา, และความลาดชัน ที่อยู่ในระบบพิกัดเดียวกัน มาซ้อนทับกันเพื่อประเมินความสัมพันธ์เชิงพื้นที่
การซ้อนทับข้อมูลทำได้ 2 แบบตามโครงสร้างข้อมูล คือ Vector Overlay ที่ทำงานกับขอบเขตของโพลีกอน และ Raster Overlay ที่คำนวณทีละเซลล์ ทั้งสองแบบให้ผลลัพธ์และข้อควรระวังต่างกัน ตารางด้านล่างนี้เปรียบเทียบวิธีการและข้อสังเกตของแต่ละแบบ
ตารางที่ 9.2 ตารางเปรียบเทียบวิธีการซ้อนทับข้อมูลทั้ง Vector Overlay กับ Raster Overlay

## Slide 61
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่ (GIS-MCDA / AHP)
9.3 การซ้อนทับข้อมูลหลายประเภท (Overlay Analysis of Multiple Data Types)
ปัจจัยแต่ละชั้นสำคัญไม่เท่ากัน GIS-MCDA ใช้ AHP กำหนดน้ำหนัก แล้วรวมผลด้วย Weighted Overlay / WLC
เทคนิค | รายละเอียด
AHP (Analytic Hierarchy Process) | เปรียบเทียบความสำคัญทีละคู่ (PCM, สเกล 1–9) เพื่อหาน้ำหนักของแต่ละปัจจัย
Weighted Overlay / Weighted Linear Combination (WLC) | แปลงเป็นแรสเตอร์ ให้คะแนน (rᵢ) คูณน้ำหนัก (Wᵢ) แล้วซ้อนทับ
ตัวอย่างการประยุกต์ | ประเมินศักยภาพน้ำใต้ดิน จากฝน ธรณีวิทยา ดิน ความลาดชัน ลำน้ำ รอยแตก และการใช้ที่ดิน
ตารางที่ 9.3 ตารางแสดงรายละเอียดการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่ (GIS-MCDA / AHP)
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP - Analytic Hierarchy Process): ประยุกต์ใช้เทคนิคของ Saaty โดยคำนวณเปรียบเทียบความสำคัญทีละคู่ (Pairwise Comparison Matrix - PCM) บนสเกล 1–9 ร่วมกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดน้ำหนักความสำคัญถ่วงน้ำหนัก (Normalized Weights) ให้แก่แต่ละชั้นปัจจัย
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
9.3 การซ้อนทับข้อมูลหลายประเภท (Overlay Analysis of Multiple Data Types)
ชั้นข้อมูลแต่ละชั้นมีความสำคัญต่อการตัดสินใจไม่เท่ากัน GIS-MCDA จึงใช้ AHP กำหนดน้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย แล้วรวมผลด้วยวิธี Weighted Overlay หรือ WLC เพื่อประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ ตารางด้านล่างนี้สรุปเทคนิคทั้งสองและตัวอย่างการประยุกต์ใช้
ตารางที่ 9.3 ตารางแสดงรายละเอียดการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่ (GIS-MCDA / AHP)

## Slide 62
9.4 การจัดทำแผนที่และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Mapping and Spatial Database Management)
หลังวิเคราะห์แล้ว ต้องนำเสนอเป็นแผนที่และจัดเก็บข้อมูลให้ใช้ต่อได้ แบ่งเป็น 2 ส่วน
  การจัดทำแผนที่และการแปลงตำแหน่ง: การแสดงผลแผนที่ และแปลงที่อยู่เป็นพิกัด
  สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่: การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานร่วมกันหลายผู้ใช้
การจัดทำแผนที่และการแปลงตำแหน่ง (Mapping & Locators)
การแสดงผลแผนที่ (Cartography) และการระบุตำแหน่ง (Locators & Geocoding)
หัวข้อ | รายละเอียด
การแสดงผลเชิงการทำแผนที่ (Cartography) | ใช้สัญลักษณ์เฉพาะเรื่อง ลำดับการวาด ความโปร่งแสง และเส้นชั้นความสูง
เครื่องมือระบุตำแหน่ง (Locators & Geocoding) | แปลงพิกัด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หรือหลักกิโลเมตร ให้เป็นตำแหน่งบนแผนที่
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
หลังวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แล้ว ต่อไปคือการนำเสนอผลเป็นแผนที่ และการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อใช้งานต่อได้ หัวข้อนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน
การจัดทำแผนที่และการแปลงตำแหน่ง: ว่าด้วยการแสดงผลเชิงแผนที่ และการระบุตำแหน่งจากที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่: ว่าด้วยการจัดเก็บและบริหารข้อมูลเชิงพื้นที่ รวมถึงการใช้งานร่วมกันของผู้ใช้หลายคน
การจัดทำแผนที่และการแปลงตำแหน่ง (Mapping & Locators)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ต้องนำเสนอผลเป็นแผนที่ที่อ่านง่าย และต้องระบุตำแหน่งจากที่อยู่หรือรหัสไปรษณีย์ให้เป็นพิกัดได้ ตารางนี้อธิบายการแสดงผลเชิงแผนที่ (Cartography) และเครื่องมือระบุตำแหน่ง (Locators & Geocoding)

## Slide 63
9.4 การจัดทำแผนที่และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Mapping and Spatial Database Management)
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database / Geodatabase)
เมื่อข้อมูลมากขึ้นและมีหลายผู้ใช้ Shapefile ไม่เพียงพอ จึงต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
ประเด็น | รายละเอียด
ข้อจำกัดของระบบแฟ้มข้อมูลดั้งเดิม (Flat Files / Coverages / Shapefiles) | แก้ไขพร้อมกันหลายคนไม่ได้ ไม่รองรับ SQL และจำกัดขนาดไฟล์
Spatial Data Types | เพิ่มชนิดข้อมูล Point, Line, Polygon
Spatial Indexing | ดัชนีเชิงพื้นที่ R-Tree / Quadtree ค้นหาพื้นที่ทับซ้อนได้เร็ว
Spatial Functions | ฟังก์ชัน SQL ตาม OGC เช่น ST_Intersects, ST_Contains, ST_Buffer, ST_Union
ตารางที่ 9.4 ตารางแสดงรายละเอียดสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database / Geodatabase)
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database / Geodatabase)
เมื่อข้อมูลเชิงพื้นที่มีปริมาณมากขึ้นและมีผู้ใช้หลายคน การเก็บเป็นไฟล์ธรรมดาอย่าง Shapefile จะมีข้อจำกัด จึงต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ตารางนี้เริ่มจากข้อจำกัดของระบบไฟล์เดิม ต่อด้วยความสามารถของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ชนิดข้อมูล การทำดัชนี และฟังก์ชัน ส่วนสไลด์ถัดไปว่าด้วย Enterprise Geodatabase ที่รองรับผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน
ตารางที่ 9.4 ตารางแสดงรายละเอียดสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database / Geodatabase)

## Slide 64
9.4 การจัดทำแผนที่และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Mapping and Spatial Database Management)
ตารางที่ 9.4 ตารางแสดงรายละเอียดสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database / Geodatabase) (ต่อ)
ประเด็น | รายละเอียด
ฐานข้อมูลที่ใช้ | ใช้ RDBMS เช่น PostgreSQL/PostGIS, Oracle, SQL Server ร่วมกับ ArcSDE
การจัดการหลายผู้ใช้ | รองรับ Versioning ให้หลายคนแก้ไขพร้อมกันโดยข้อมูลไม่ขัดแย้ง
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
ตารางที่ 9.4 ตารางแสดงรายละเอียดสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Database / Geodatabase) (ต่อ)

## Slide 65
การบูรณาการข้อมูลสำรวจในรูปแบบ 3D
บทที่ 10

## Slide 66
10.1 3D Terrain Model (แบบจำลองภูมิประเทศ 3 มิติ)
3D Terrain Model คือการแสดงภูมิประเทศเป็นภาพ 3 มิติจาก DSM/DTM/DEM (Raster หรือ TIN) เห็นความสูงและความลาดชันใกล้เคียงจริง ใช้งานได้ดังนี้
- DTM ใช้คำนวณดินตัด-ถม วิเคราะห์น้ำท่วม และวิเคราะห์ Slope, Aspect, Viewshed
- ใช้ทำ True-Orthophoto และวางโมเดล 3D บนพื้นที่จริงใน CADD, GIS, InfraWorks
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: DTM ถูกนำไปใช้เป็นฐานเรขาคณิตสำหรับการคำนวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม (Earthwork Cut-and-Fill Volumes), การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยาและการไหลของน้ำ (Hydrological & Flood Modeling) และการวิเคราะห์คุณลักษณะทางภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน (Slope), ทิศทางความลาดชัน (Aspect) และทัศนวิสัยการมองเห็น (Viewshed)4.
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
3D Terrain Model คือการแสดงภูมิประเทศเป็นภาพสามมิติ โดยสร้างจากแบบจำลองความสูง (ได้แก่ DSM, DTM และ DEM) ซึ่งเก็บค่าความสูงในโครงสร้างข้อมูลแบบ Raster หรือ TIN ทำให้เห็นรูปร่างของพื้นที่ทั้งความสูง ความลาดชัน และลักษณะผิวได้ใกล้เคียงสภาพจริงมากกว่าแผนที่สองมิติ แบบจำลองนี้จึงใช้นำไปประยุกต์ได้หลายงานดังนี้
- DTM ถูกนำไปใช้เป็นฐานเรขาคณิตสำหรับการคำนวณปริมาณงานดินตัด-ดินถม (Earthwork Cut-and-Fill Volumes), การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยาและการไหลของน้ำ (Hydrological & Flood Modeling) และการวิเคราะห์คุณลักษณะทางภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน (Slope), ทิศทางความลาดชัน (Aspect) และทัศนวิสัยการมองเห็น (Viewshed)
- ใช้เป็นพื้นผิวปรับแก้ทางเรขาคณิตในการสร้างแผนที่ภาพถ่ายดัดแก้จริง (True-Orthophoto) และใช้วางตำแหน่งโมเดลโครงสร้าง 3D บนสภาพแวดล้อมจริงในระบบ CADD, GIS และ Autodesk InfraWorks

## Slide 67
10.2 3D Point Cloud (กลุ่มเมฆจุด 3 มิติ)
3D Point Cloud คือจุดหลักล้าน–พันล้านจุดที่มีพิกัด X, Y, Z พร้อม Intensity และ RGB ได้จากเทคโนโลยี Reality Capture ใช้ตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง ทำ Scan-to-BIM และวัดการเปลี่ยนรูปโครงสร้าง เทคโนโลยีหลักมีดังนี้
เทคโนโลยี | ลักษณะ
Terrestrial Laser Scanning (TLS) | สแกนเลเซอร์จากภาคพื้นดิน
Airborne / UAV LiDAR | สแกนเลเซอร์จากอากาศยานหรือโดรน
SLAM Mobile Mapping | สแกนแบบเคลื่อนที่ ทั้งแบบแบกเป้ ยานพาหนะ หรืออุปกรณ์มือถือ
UAV Photogrammetry | ผ่านกระบวนการจับคู่จุดภาพหนาแน่น (Dense Image Matching / MVS)
ตารางที่ 10.1 ตารางแสดงเทคโนโลยี Reality Capture และการสร้างข้อมูล
ตารางที่ 10.2 ตารางแสดงคุณลักษณะและรูปแบบไฟล์มาตรฐานจากเทคโนโลยี Reality Capture
ประเด็น | รายละเอียด
ความแม่นยำเชิงตำแหน่ง | ระดับมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร
ข้อมูลที่บันทึกเพิ่มเติม | นอกจาก X, Y, Z ยังมี Intensity, Return Number และสี RGB
รูปแบบไฟล์มาตรฐานสากล | เช่น .las, .laz, .e57 หรือ .pts
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
กลุ่มจุดสามมิติ (3D Point Cloud) คือชุดข้อมูลที่ประกอบด้วยจุดจำนวนหลักล้านถึงพันล้านจุด แต่ละจุดบันทึกพิกัด (X, Y, Z) ของพื้นผิววัตถุหรือภูมิประเทศ พร้อมค่าความเข้มสัญญาณสะท้อน (Intensity) และค่าสี (RGB) ได้จากเทคโนโลยี Reality Capture ทั้งการสแกนด้วยเลเซอร์และการประมวลผลภาพถ่าย จึงใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเชิงเมตริกสำหรับตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง สร้างแบบจำลอง Scan-to-BIM และตรวจวัดการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง ข้อมูลเหล่านี้ได้จากกลุ่มเทคโนโลยี Reality Capture ซึ่งเก็บข้อมูลสภาพจริงเป็นดิจิทัล โดยมีเทคโนโลยีหลักดังนี้
ตารางที่ 10.1 ตารางแสดงเทคโนโลยี Reality Capture และการสร้างข้อมูล
ตารางที่ 10.2 ตารางแสดงคุณลักษณะและรูปแบบไฟล์มาตรฐานจากเทคโนโลยี Reality Capture

## Slide 68
บทบาทและหน้าที่ในงานบูรณาการ 3D
10.2 3D Point Cloud (กลุ่มเมฆจุด 3 มิติ) (ต่อ)
บทบาท | รายละเอียด
Metric Reference | ฐานอ้างอิงขนาดจริงสำหรับสร้างและตรวจสอบโมเดล 3 มิติ
Scan-to-BIM & QA/QC | เทียบ Point Cloud สภาพจริง (As-built) กับแบบ BIM เพื่อหาค่าเบี่ยงเบนและตรวจคุณภาพ
Deformation & Structural Monitoring | วัดการทรุดตัว การเอียง รอยร้าว และระยะปลอดภัย ระดับมิลลิเมตร
ภาพที่ 10.1 ห้องที่ใช้ทดลองสแกน
ที่มา: Wang และคณะ (2019)
ภาพที่ 10.2 Point Cloud ภายในห้อง
ที่มา: Wang และคณะ (2019)
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: Metric Reference (ข้อมูลอ้างอิงมิติทางกายภาพจริง): ใช้เป็นฐานอ้างอิงมิติที่แม่นยำสำหรับการสร้าง ควบคุม และตรวจสอบแบบจำลอง 3 มิติ1618. รอตรวจแหล่ง: Deformation & Structural Monitoring: ใช้ตรวจสอบและวัดการเคลื่อนตัว การทรุดตัว (Settlement), การเอียง (Tilt), รอยแตกร้าว (Cracking), ตรวจสอบระยะปลอดภัยขอบเขตโครงสร้างรถไฟ (Structure-Gauge / Clearance Inspection) และตรวจสอบหน้าตัดคันหินคันทาง (Ballast Profile) ด้วยความแม่นยำระดับมิลลิเมตร8.
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
10.2 3D Point Cloud (กลุ่มเมฆจุด 3 มิติ) (ต่อ)
ภาพที่ 10.1 ห้องที่ใช้ทดลองสแกน
ที่มา: Wang และคณะ (2019)
ภาพที่ 10.2 Point Cloud ภายในห้อง
ที่มา: Wang และคณะ (2019)

## Slide 69
10.3 Digital Twin
Digital Twin คือ แบบจำลองดิจิทัลของวัตถุหรือระบบจริง
หัวใจสำคัญ: ข้อมูลไหลสองทางแบบเรียลไทม์ อัปเดตสถานะและช่วยตัดสินใจ
ระดับความก้าวหน้าทางดิจิทัล: Digital Model (โมเดล 3D) → Digital Shadow (ข้อมูลไหลทางเดียว) → Digital Twin (ไหลสองทางอัตโนมัติ)
นิยามและโครงสร้างสถาปัตยกรรม
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: ระดับความก้าวหน้าทางดิจิทัล: แยกความแตกต่างชัดเจนระหว่าง Digital Model (มีเฉพาะโมเดลเรขาคณิต 3D), Digital Shadow (มีข้อมูลไหลทางเดียวจากกายภาพไปดิจิทัล) และ Digital Twin (มีข้อมูลไหลและตอบกลับสองทางแบบอัตโนมัติ)3132.
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
Digital Twin คือ ตัวแทนเสมือนจริงในโลกดิจิทัล (Virtual Entity) ของวัตถุ โครงสร้าง หรือระบบทางกายภาพจริง (Physical Entity) ในโลกจริง
หัวใจสำคัญ: ต้องมีกลไก การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทาง (Bi-Directional Data Interaction) และการสะท้อนข้อมูลแบบ Real-Time หรือใกล้เคียง Real-Time ทำให้ฝาแฝดดิจิทัลสามารถปรับปรุงสถานะ (Real-time Updating) และสนับสนุนการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ
ระดับความก้าวหน้าทางดิจิทัล: แยกความแตกต่างชัดเจนระหว่าง Digital Model (มีเฉพาะโมเดลเรขาคณิต 3D), Digital Shadow (มีข้อมูลไหลทางเดียวจากกายภาพไปดิจิทัล) และ Digital Twin (มีข้อมูลไหลและตอบกลับสองทางแบบอัตโนมัติ)
นิยามและโครงสร้างสถาปัตยกรรม

## Slide 70
การบูรณาการข้อมูลสำรวจ 3D ร่วมกับเครือข่ายเซนเซอร์ IoT
10.3 Digital Twin (ต่อ)
ขั้นตอน | รายละเอียด
Input Stage | ใช้ Point Cloud (TLS, SLAM, UAV) และ Scan-to-BIM เป็นฐานเรขาคณิต
Sensing & Integration Stage | เชื่อมเซนเซอร์ IoT (4G, LoRaWAN, API) เช่น Strain Gauge, Tilt Sensor, Piezometer, Rain Gauge
Analytics & Visualization Stage | วิเคราะห์ด้วย FEM หรือ Deep Learning และแสดงผลบนแดชบอร์ด
ที่มา: ISI (2025), Advancing Infrastructure Sustainability Through Digital Twins
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: Input Stage: นำข้อมูลเรขาคณิตความละเอียดสูงจาก Point Cloud (TLS, SLAM, UAV) และโมเดล Scan-to-BIM มาสร้างเป็นฐานเรขาคณิตเสมือน1233. รอตรวจแหล่ง: Sensing & Integration Stage: เชื่อมโยงโมเดล 3D เข้ากับเครือข่ายเซนเซอร์ตรวจวัดสด (IoT / Physical Sensors) ผ่านสัญญาณไร้สาย (เช่น 4G, LoRaWAN, REST APIs) เซนเซอร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ เซนเซอร์วัดความเค้น/การยืดหด (Fiber Optic / Strain Gauges), เครื่องวัดการสั่นสะเทือน (Vibrometers), เซนเซอร์วัดการเอียง (Tilt Sensors), เครื่องวัดระดับน้ำ (Stage Gauges / Piezometers), เครื่องวัดปริมาณฝน (Rain Gauges) และเครื่องวัดกระแสน้ำ (ADCP)
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
10.3 Digital Twin (ต่อ)

## Slide 71
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างพื้นฐาน (Case Studies)
ติดตามสุขภาพสะพาน (Bridge SHM): สะพาน IB5 และ Clifton ใช้เซนเซอร์ FBG และเลเซอร์สแกน ตรวจน้ำหนักรถ รอยร้าว และอายุการใช้งาน
เฝ้าระวังน้ำท่วม: แม่น้ำ Tiber กรุงโรม สร้าง Scan-to-BIM ของสะพาน 16 แห่งและตลิ่ง เชื่อม WebGIS และเซนเซอร์อุทกศาสตร์
ประเมินความเสียหายหลังแผ่นดินไหว: โดรนสแกนอาคาร เทียบรอยร้าวกับสภาพก่อนเกิดภัย
10.3 Digital Twin (ต่อ)
ที่มา: ISI (2025), Advancing Infrastructure Sustainability Through Digital Twins
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: งานเฝ้าระวังภัยพิบัติน้ำท่วมและลุ่มน้ำเมือง (Hydro-Pluviometric Monitoring): โครงการแม่น้ำไทเบอร์ (Tiber River) ในกรุงโรม ซึ่งสร้าง Point Cloud และโมเดล Scan-to-BIM ของสะพาน 16 แห่งและตลิ่ง บูรณาการเข้ากับระบบ WebGIS และเซนเซอร์อุทกศาสตร์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมและการบำรุงรักษาตลิ่งตามเงื่อนไขจริง
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
งานติดตามสุขภาพโครงสร้างสะพาน (Bridge Structural Health Monitoring): เช่น สะพาน IB5 ในสหราชอาณาจักร หรือสะพานแขวน Clifton ที่บูรณาการเซนเซอร์ FBG, สแกนเนอร์เลเซอร์ และกล้องถ่ายภาพ เพื่อตรวจจับน้ำหนักรถไฟ (BWIM), ตรวจสอบรอยร้าว และทำวิเคราะห์อายุการใช้งานโครงสร้าง
งานเฝ้าระวังภัยพิบัติน้ำท่วมและลุ่มน้ำเมือง (Hydro-Pluviometric Monitoring): โครงการแม่น้ำไทเบอร์ (Tiber River) ในกรุงโรม ซึ่งสร้าง Point Cloud และโมเดล Scan-to-BIM ของสะพาน 16 แห่งและตลิ่ง บูรณาการเข้ากับระบบ WebGIS และเซนเซอร์อุทกศาสตร์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมและการบำรุงรักษาตลิ่งตามเงื่อนไขจริง
งานประเมินความเสียหายหลังภัยพิบัติ: การใช้โดรนสแกนสร้าง Point Cloud และ BIM ของอาคารหลังแผ่นดินไหว เพื่อวิเคราะห์รอยร้าวและการเปลี่ยนรูปของโครงสร้างเมื่อเทียบกับสภาวะก่อนเกิดภัย
10.3 Digital Twin (ต่อ)

## Slide 72
กระบวนการ Scan-to-BIM (Point Cloud to BIM Reconstruction)
10.4 การเชื่อมโยงข้อมูลสำรวจกับ BIM/CIM (Scan-to-BIM, Open BIM & BIM-GIS Integration)
แปลง Point Cloud เป็นโมเดล BIM 3D พร้อมข้อมูลเชิงความหมายและระดับ LOD
มาตรฐาน Open BIM และ IFC 4.3 (ISO 19650)
Open BIM (IFC 4.3) แก้ปัญหาไฟล์ปิด ครอบคลุมถนน รถไฟ สะพาน และทางน้ำ
ใช้ Property Sets และ GUID ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามซอฟต์แวร์ได้สมบูรณ์
ขั้นตอน | รายละเอียด
1) กำหนดความต้องการข้อมูล (Information Requirements) | กำหนดองค์ประกอบอาคารที่ต้องการและระดับ LOD
2) กำหนดคุณภาพ Point Cloud | ควบคุมค่า Accuracy, Resolution และ Coverage ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3) การลงทะเบียน Point Cloud (Registration) | ปรับตรึง Point Cloud กับแบบด้วยเทคนิค PCA หรือ ICP
4) การคัดแยกและสร้างโมเดล 3D | สกัดระนาบด้วย RANSAC หรือ Scan-vs-BIM เพื่อสร้างองค์ประกอบอาคาร
ที่มา: Wang, Guo & Kim (2019), Remote Sensing 11(3): 365
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: กำหนดคุณภาพ Point Cloud: ควบคุมค่า Accuracy, Resolution และ Coverage ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์4952. รอตรวจแหล่ง: ประโยชน์และการใช้งาน: ใช้จัดทำแบบจำลองสภาวะจริง (As-is / As-built BIM) สำหรับอาคารเดิมที่ไม่มีแบบแปลนดิจิทัล, งานบูรณะอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม, การวิเคราะห์แบบจำลองพลังงานและภัยอพยพ, และการจำลองมิติเวลาและความปลอดภัยไซต์งาน (4D Construction Safety Simulation)5758.
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
10.4 การเชื่อมโยงข้อมูลสำรวจกับ BIM/CIM (Scan-to-BIM, Open BIM & BIM-GIS Integration)
คือกระบวนการแปลงข้อมูล Point Cloud เข้าสู่โปรแกรมสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Authoring Tools) เพื่อสร้างโมเดล 3D ที่พ่วงด้วยข้อมูลเชิงอรรถประโยชน์ (Semantic Information) และระดับความละเอียด (Level of Development - LOD)
มาตรฐาน Open BIM และ IFC 4.3 (ISO 19650)
ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดของไฟล์โมเดลแบบปิด (Proprietary Formats) โดยมาตรฐาน Open BIM ผ่านข้อกำหนด IFC 4. (ISO 19650) ที่พัฒนาโดย buildingSMART ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานแนวยาว (Linear Infrastructure) เช่น ถนน ทางรถไฟ (IFC 4. Rail) สะพาน (Bridges) และทางน้ำ
ช่วยให้วัตถุในโมเดลถูกจัดโครงสร้างทางความหมาย (Semantic Structuring) ผ่าน Property Sets (Psets) และรหัสระบุเฉพาะ (Persistent IDs / GUID) ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ได้อย่างสมบูรณ์

## Slide 73
10.4 การเชื่อมโยงข้อมูลสำรวจกับ BIM/CIM (Scan-to-BIM, Open BIM & BIM-GIS Integration) (ต่อ)
การบูรณาการ BIM-GIS และ CIM (City Information Modelling)
Open BIM (IFC 4.3) แก้ปัญหาไฟล์ปิด ครอบคลุมถนน รถไฟ สะพาน และทางน้ำ
ใช้ Property Sets และ GUID ให้แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามซอฟต์แวร์ได้สมบูรณ์
ที่มา: ISI (2025), Advancing Infrastructure Sustainability Through Digital Twins
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การบูรณาการ BIM-GIS และ CIM (City Information Modelling)
ช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดของไฟล์โมเดลแบบปิด (Proprietary Formats) โดยมาตรฐาน Open BIM ผ่านข้อกำหนด IFC 4. (ISO 19650) ที่พัฒนาโดย buildingSMART ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานแนวยาว (Linear Infrastructure) เช่น ถนน ทางรถไฟ (IFC 4. Rail) สะพาน (Bridges) และทางน้ำ
ช่วยให้วัตถุในโมเดลถูกจัดโครงสร้างทางความหมาย (Semantic Structuring) ผ่าน Property Sets (Psets) และรหัสระบุเฉพาะ (Persistent IDs / GUID) ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ได้อย่างสมบูรณ์

## Slide 74
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจ
บทที่ 11

## Slide 75
11.1 งานสำรวจถนนและโครงสร้างพื้นฐาน (Road & Infrastructure Surveying)
UAV ขนาดเล็ก (DJI MINI 2) ตรวจความปลอดภัย วางแผนจราจร และติดป้ายในงานก่อสร้างทางหลวง
UAV ประสิทธิภาพสูง (DJI Matrice 200 V2) สำรวจภูมิประเทศและปริมาณดินถม ก่อนสร้างด่านพรมแดนและสะพานมิตรภาพ
ภาพที่ 11.1 ตัวอย่างงานสำรวจถนนและโครงสร้างพื้นฐาน ที่มา: วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (2024)
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การประยุกต์ใช้ Mobile LiDAR ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์โครงข่ายประสาทเทียม (Deep Learning เช่น PointNet++) เพื่อสกัดองค์ประกอบของถนนแบบ 3 มิติ ระบบสามารถจำแนกประเภทวัตถุ (Semantic Segmentation) ได้แก่ พื้นถนน, เสาไฟฟ้า, ยานพาหนะ, ต้นไม้ และอาคาร โดยได้ค่าความแม่นยำรวมสูงถึง 92.4% และค่า mIoU 0.846 รอตรวจแหล่ง: สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมได้อย่างแม่นยำระดับซับเซนติเมตร (RMSE เฉลี่ย 0. ซม.) เช่น ความกว้างช่องจราจร, ความยาวเส้นทาง, ขนาดทางข้ามหมากลาย และความสูงเสาไฟฟ้า รอตรวจแหล่ง: ช่วยลดระยะเวลาประมวลผลข้อมูลภาคสนามด้วยมือลงได้ถึง 85% (จากเดิม 40 ชั่วโมง เหลือเพียง 6 ชั่วโมงต่อกิโลเมตร) รอตรวจแหล่ง: การนำ Mobile LiDAR และ Photogrammetry มาสร้างดิจิทัลทวิน (Digital Twin) สำหรับบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการของ Georgia Department of Transportation (GDOT) ที่ดึงข้อมูลสินทรัพย์ทางหลวงกว่า 80,000 ไมล์ เปลี่ยน "Dark Data" หรือข้อมูลซ่อนเร้น ให้กลายเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการวางแผนและตั้งงบประมาณ รอตรวจแหล่ง: กรณีศึกษา เมือง Perry, Iowa ใช้ Mobile LiDAR สแกนเมืองทั้งเมือง (ปริมาณข้อมูล 4. Terabytes) เพื่อสร้าง 3D Reality Mesh ในการบริหารจัดการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานสีเทา (ถนน, ทางเท้า, ขอบถนน) ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (ต้นไม้, พื้นที่ธรรมชาติ)
อ้างอิงต้นทาง: [8][1][2][3][4][5][6][7]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ขนาดเล็ก (เช่น DJI MINI 2) ในการบินเก็บข้อมูลกิจกรรม ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชน การวางแผนจราจร และการติดป้ายสัญญาณในโครงการก่อสร้างทางหลวง
การใช้ UAV ประสิทธิภาพสูง (เช่น DJI Matrice 200 V2) ติดตั้งกล้องความละเอียดสูง เพื่อสำรวจระดับภูมิประเทศและคำนวณปริมาณดินถมเบื้องต้นก่อนการก่อสร้างด่านพรมแดนและสะพานมิตรภาพ

## Slide 76
11.2 งานสำรวจแม่น้ำและพื้นที่ริมตลิ่ง (River & Riparian Zone Surveying)
ใช้ SBES ร่วมกับ RTK GNSS ในคลองชลประทาน (เช่น คลองบ้านนาลาว) สร้างเส้นชั้นความลึกและ DBM
สกัดรูปตัดขวางและตามยาวจาก DEM/DBM เพื่อออกแบบลำน้ำและคำนวณความจุ
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การใช้เครื่องหยั่งความลึกแบบหลายลำคลื่น (Multibeam Echo Sounder - MBES) ในการสแกนพื้นผิวใต้น้ำแบบครอบคลุม 100% เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติความละเอียดสูงสำหรับทางน้ำ โครงสร้างใต้น้ำ และการศึกษาสัณฐานธารน้ำ
อ้างอิงต้นทาง: [12][14][15][16][17][18][13]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การประยุกต์ใช้เครื่องหยั่งความลึกด้วยคลื่นเสียงแบบลำคลื่นเดียว (Single-Beam Echo Sounder - SBES) ร่วมกับ RTK GNSS ในลำน้ำและคลองชลประทาน (เช่น คลองบ้านนาลาว) เพื่อรวบรวมพิกัดและค่าความลึก นำไปประมวลผลสร้างแผนที่เส้นชั้นความลึก (Bathymetric Contours) และแบบจำลองความลึก (DBM)
การสกัดข้อมูลรูปตัดตามขวาง (Cross-Sections) และรูปตัดตามยาว (Longitudinal Profiles) จากแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM/DBM) เพื่อใช้ในการออกแบบทางวิศวกรรมลำน้ำ การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา และการคำนวณความจุลำน้ำ

## Slide 77
11.2 งานสำรวจแม่น้ำและพื้นที่ริมตลิ่ง (River & Riparian Zone Surveying) (ต่อ)
ใช้ UAV ติดตามการพังทลายของตลิ่ง (เช่น เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) และสำรวจหน้าตัดแม่น้ำ (เช่น ลำภาชี)
ติดตามการตกตะกอนและการกัดเซาะของลำน้ำ (Erosion & Deposition)
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การใช้ UAV ร่วมกับงานสำรวจภาพถ่าย เพื่อติดตามการพังพลายของลาดไหล่ทางและตลิ่ง (เช่น บริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) รวมถึงการสำรวจหน้าตัดแม่น้ำ (เช่น แม่น้ำลำภาชี) เพื่อใช้ในแบบจำลองการไหล
การประยุกต์ข้อมูลทางอุทกวิทยาเพื่อติดตามประเมินการตกตะกอนและการกัดเซาะของลำน้ำ (Soil Erosion & Deposition) ร่วมกับคู่มือการปฏิบัติงานด้านตะกอน

## Slide 78
11.3 งานสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง (Construction Site Surveying)
UAV + RTK/PPK สร้าง DSM/DTM และคำนวณปริมาตรดินแบบ Surface-to-Surface
ทำ Orthomosaic และโมเดล 3D ติดตามความคืบหน้าเทียบแผนงาน
สำรวจระดับดินเดิมหลังถางป่าขุดตอ ใช้ตรวจรับงานดินถม
ภาพที่ 11.1 พื้นที่ก่อสร้างจากมุมมอง UAV ที่มา: ดนัย เรืองสอน และคณะ (2565)
ภาพที่ 11.2 แผนที่ความสูงจาก UAV LiDAR พื้นที่เขาใหญ่ ที่มา: ภุชงค์ วงศ์เกิด และคณะ (2567)
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: งานวิจัยสำรวจคันทางถนนในจังหวัดลำปาง พบว่าการคำนวณปริมาตรดินจาก UAV มีค่าต่างจากการสำรวจด้วยกล้องสถานีรวม (Total Station) เพียง 8% (UAV คำนวณได้ 570. ลบ.ม. vs Total Station 620. ลบ.ม.) รอตรวจแหล่ง: โครงการสำรวจปริมาณดินถมก่อนก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนสระแก้ว พบว่าปริมาณดินถมที่คำนวณจาก UAV ต่างจากรายการวัสดุและค่าใช้จ่าย (BOQ) อยู่ 9.79% รอตรวจแหล่ง: การสำรวจด้วย LiDAR บน UAV (เช่น YellowScan Mapper บน DJI Matrice 300 RTK) ในพื้นที่เขาใหญ่ 3,000 ไร่ สามารถเก็บข้อมูลภูมิประเทศได้อย่างรวดเร็ว โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนทางดิ่งเฉลี่ยไม่เกิน 5 เซนติเมตร
อ้างอิงต้นทาง: [14][15][26][27][19][8][22][23]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การใช้ภาพถ่ายทางอากาศจาก UAV ร่วมกับเทคโนโลยี RTK / PPK GNSS ในการสร้างแบบจำลองพื้นผิวเชิงเลข (DSM/DTM) และประมวลผลคำนวณปริมาตรดินแบบ Surface-to-Surface
การผลิตภาพถ่ายออร์โธที่ถูกต้องเชิงพิกัด (Orthomosaic) และแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อใช้ติดตามสภาพพื้นที่จริงเทียบกับแผนงาน Construction Schedule
การสำรวจภูมิประเทศในขั้นตอนถางป่าขุดตอ (Clearing and Grubbing) เพื่อใช้เป็นระดับดินเดิมที่แม่นยำในการตรวจรับงานงวดดินถม
ภาพที่ 11.1 พื้นที่ก่อสร้างจากมุมมอง UAV ที่มา: ดนัย เรืองสอน และคณะ (2565)
ภาพที่ 11.2 แผนที่ความสูงจาก UAV LiDAR พื้นที่เขาใหญ่ ที่มา: ภุชงค์ วงศ์เกิด และคณะ (2567)

## Slide 79
11.4 งานสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะ (Erosion Risk Area Surveying)
ใช้ภาพดาวเทียม (Landsat, WorldView-2 ฯลฯ) กับ Google Earth Engine, ดัชนี AWEI และ DSAS/CoastSat หาแนวชายฝั่งและอัตราการเปลี่ยนแปลง
ภาพที่ 11.3 แนวชายฝั่ง ค.ศ. 1990–2025 จ.นครศรีธรรมราช ที่มา: Yuhang & Wutjanam, Int. J. Geoinformatics
ภาพที่ 11.4 การกัดเซาะเกาะคอเขา พ.ศ. 2545–2559 ที่มา: Pantanahiran (2019), ISPRS Archives
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: จังหวัดนครศรีธรรมราช (1990–2025): พบการกัดเซาะรุนแรงบริเวณอ่าวปากพนังและบ้านเกาะทัง (อัตราการถอยร่น -3 ถึง -5 ม./ปี และบางจุดวิกฤตเกิน -30 ม./ปี) ในขณะที่บริเวณแหลมตะลุมพุกเกิดการทับถมของตะกอนงอกออกไป (+32. ม./ปี) รอตรวจแหล่ง: เกาะคอเขา และบ้านน้ำเค็ม จ.พังงา: การคำนวณอัตราการกัดเซาะจำแนกเป็นระดับรุนแรง (> -5 ม./ปี) และปานกลาง (-1 ถึง -5 ม./ปี) ซึ่งพบว่าการสร้างกำแพงกันคลื่น (Seawall) หลังเกิดสึนามิกลายเป็นปัจจัยเร่งการกัดเซาะในพื้นที่ข้างเคียง รอตรวจแหล่ง: หาดนาใต้-หาดเขาปิหลาย จ.พังงา: การใช้ UAV DSM เปรียบเทียบสัณฐานชายหาดช่วงมรสุมและหลังมรสุม พบความแม่นยำสูงเมื่อเทียบกับ RTK ภาคสนาม (RMSE ความสูง 0. - 0. เมตร) ช่วยแสดงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันและปริมาณเนินทรายได้อย่างชัดเจน
อ้างอิงต้นทาง: [28][33][32][34][35][36]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม (เช่น Landsat, IKONOS, QuickBird, Worldview-2, Pleiades) ร่วมกับระบบประมวลผลคลาวด์ Google Earth Engine (GEE), ดัชนี AWEI, เทคนิค Otsu Thresholding และเครื่องมือ DSAS / CoastSat ในการจำกัดขอบเขตแนวชายฝั่งและคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลง
ภาพที่ 11.3 แนวชายฝั่ง ค.ศ. 1990–2025 จ.นครศรีธรรมราช ที่มา: Yuhang & Wutjanam, Int. J. Geoinformatics
ภาพที่ 11.4 การกัดเซาะเกาะคอเขา พ.ศ. 2545–2559 ที่มา: Pantanahiran (2019), ISPRS Archives

## Slide 80
11.5 งานสำรวจเพื่อการวางแผนและออกแบบ (Surveying for Planning & Design)
ซ้อนทับชั้นข้อมูล (ฝน ธรณีวิทยา ดิน ความลาดชัน การใช้ที่ดิน) ด้วยน้ำหนักจาก AHP เพื่อหาพื้นที่เหมาะสม
ตัวอย่าง: แผนที่ศักยภาพน้ำใต้ดิน และพื้นที่เปราะบางต่อภัยธรรมชาติ
การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่ (GIS-MCDA / AHP)
Notes: อ้างอิงต้นทาง: [37][38][39][40][41][42][43]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การนำข้อมูลสำรวจและภูมิสารสนเทศหลายชั้นข้อมูล (เช่น ฝน, ธรณีวิทยา, โครงสร้างรอยแตก, ดิน, ความลาดชัน, การใช้ประโยชน์ที่ดิน) มาซ้อนทับกันโดยกำหนดน้ำหนักความสำคัญผ่านกระบวนการ Analytic Hierarchy Process (AHP) เพื่อประเมินพื้นที่เหมาะสมสำหรับการวางแผน
ตัวอย่างการประยุกต์: การจัดทำแผนที่ประเมินพื้นที่ศักยภาพน้ำใต้ดิน (Groundwater Potential Zones) และการประเมินพื้นที่เปราะบางต่อภัยธรรมชาติต่างๆ
การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์เชิงพื้นที่ (GIS-MCDA / AHP)

## Slide 81
11.5 งานสำรวจเพื่อการวางแผนและออกแบบ (Surveying for Planning & Design) (ต่อ)
การบริหารสินทรัพย์ทางหลวงระดับรัฐและเมืองด้วย Digital Twin
Mobile LiDAR + Photogrammetry สร้าง Digital Twin เช่น Georgia DOT สกัดข้อมูลทางหลวงกว่า 80,000 ไมล์ จาก "Dark Data" เป็นฐานข้อมูลเพื่อวางแผนงบประมาณ
เมือง Perry รัฐ Iowa สแกนทั้งเมือง (4.1 TB) สร้าง 3D Reality Mesh บริหารถนน ทางเท้า และต้นไม้
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การบริหารสินทรัพย์ทางหลวงระดับรัฐและเมืองด้วย Digital Twin
การประยุกต์ใช้ Mobile LiDAR ร่วมกับ Photogrammetry เพื่อสร้างดิจิทัลทวิน (Digital Twin) สำหรับบริหารโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอย่างคือโครงการของ Georgia Department of Transportation (GDOT) ที่สกัดข้อมูลสินทรัพย์ทางหลวงความยาวกว่า 80,000 ไมล์ ทำให้ข้อมูลที่ไม่เคยถูกนำมาใช้ประโยชน์ ("Dark Data") กลายเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ สำหรับสนับสนุนการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณ
กรณีศึกษาเมือง Perry รัฐ Iowa ใช้ Mobile LiDAR สำรวจพื้นที่ทั้งเมือง (ปริมาณข้อมูล 4.1 Terabytes) เพื่อสร้างแบบจำลอง 3D Reality Mesh ใช้บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสีเทา (Grey Infrastructure) ได้แก่ ถนน ทางเท้า และขอบถนน ควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว (Green Infrastructure) ได้แก่ ต้นไม้และพื้นที่ธรรมชาติ

## Slide 82
11.5 งานสำรวจเพื่อการวางแผนและออกแบบ (Surveying for Planning & Design) (ต่อ)
ส่งออก Contours และ Profile/Cross-section จาก UAV หรือ LiDAR เข้า CAD / Civil 3D เพื่อออกแบบถนน ระบายน้ำ และจัดรูปที่ดิน
การสนับสนุนงานออกแบบวิศวกรรมขั้นรายละเอียด
Notes: ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การส่งออกข้อมูลเส้นชั้นความสูง (Contours) และข้อมูล Profile / Cross-section ที่ได้จาก UAV Photogrammetry หรือ LiDAR เข้าสู่ซอฟต์แวร์ออกแบบทางวิศวกรรม (เช่น CAD / Civil 3D) เพื่อใช้ในงานออกแบบถนน ระบบระบายน้ำ และงานจัดรูปที่ดิน
การสนับสนุนงานออกแบบวิศวกรรมขั้นรายละเอียด

## Slide 83
แนวโน้มเทคโนโลยีการสำรวจในอนาคต
บทที่ 12

## Slide 84
12.1 ปัญญาประดิษฐ์และระบบเรียนรู้ของเครื่อง (AI & Machine Learning)
การประมวลผล Point Cloud : ใช้ AI เช่น PointNet++, 3D CNNs, Transformers ประมวลผล 3 มิติโดยตรง
Semantic Segmentation : แยกถนน เสาไฟ รถ ต้นไม้ อาคาร ได้ความแม่นยำ 92.4% (mIoU 0.846)
การตรวจจับความเสียหาย : ตรวจรอยร้าวผิวถนน แผงกั้น ท่อระบายน้ำ และอุโมงค์อัตโนมัติ
การพยากรณ์ความเสี่ยง : พยากรณ์การเสื่อมสภาพสินทรัพย์และภัยธรรมชาติ
ข้อจำกัด : ยังต้องมีมนุษย์ทำ QA/QC และตัดสินใจในสนาม
ภาพที่ 12.1 ผลการจำแนก Point Cloud ด้วย PointNet++ (เขียว=ต้นไม้ น้ำตาล=ถนน ขาว=ยานพาหนะ น้ำเงิน=อาคาร แดง=เสา) ที่มา: Balasubramani et al. (2026), ISPRS Archives, CC BY 4.0
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การจัดหมวดหมู่และการแบ่งแยกพื้นที่เชิงความหมาย (Semantic Segmentation): AI สามารถจำแนกวัตถุและคุณลักษณะของพื้นที่ออกจากกันได้อย่างแม่นยำสูง เช่น แยกพื้นถนน, เสาไฟฟ้า, ยานพาหนะ, ต้นไม้, อาคาร, สายไฟ และท่อใต้ดิน. ตัวอย่างเช่น การใช้โมเดล PointNet++ ประมวลผลข้อมูล Mobile LiDAR บนถนนเมืองเบงกาลูรู สามารถแยกแยะวัตถุหลัก 5 ประเภท ได้ความแม่นยำรวมสูงถึง 92.4% และค่า mIoU 0.846.
อ้างอิงต้นทาง: [1][5][12][17][7]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
การประมวลผล Point Cloud : ใช้โครงข่ายประสาทเทียม เช่น PointNet++, 3D CNNs, VoxelNet และ Transformers ประมวลผลข้อมูล 3 มิติโดยตรง แทนการแปลความหมายด้วยมนุษย์
Semantic Segmentation : จำแนกพื้นถนน เสาไฟฟ้า ยานพาหนะ ต้นไม้ อาคาร และสายไฟ เช่น PointNet++ กับข้อมูล Mobile LiDAR บนถนนเมืองเบงกาลูรู แยกวัตถุ 5 ประเภท ความแม่นยำรวม 92.4% และ mIoU 0.846
การตรวจจับความเสียหาย : ตรวจพบรอยแตกร้าวบนผิวจราจร ความเสียหายของแผงกั้นทาง ความชำรุดในท่อระบายน้ำ และการรั่วซึมในอุโมงค์โดยอัตโนมัติ
การพยากรณ์ความเสี่ยง : วิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อพยากรณ์การเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ ภัยธรรมชาติ และความเอียงของเสาไฟฟ้า
ข้อจำกัด : ยังต้องอาศัยมนุษย์ในการควบคุมคุณภาพ (QA/QC) ตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย และตัดสินใจในเงื่อนไขสนามที่ซับซ้อน
ภาพที่ 12.1 ผลการจำแนก Point Cloud ด้วย PointNet++ (เขียว=ต้นไม้ น้ำตาล=ถนน ขาว=ยานพาหนะ น้ำเงิน=อาคาร แดง=เสา) ที่มา: Balasubramani et al. (2026), ISPRS Archives, CC BY 4.0

## Slide 85
12.2 การสกัดคุณลักษณะอัตโนมัติ (Automated Feature Extraction)
เครื่องมือสกัดวัตถุ : Pix4D, DroneDeploy, LiDAR360, ReCap ใช้ AI สกัดเส้นถนน ขอบอาคาร เสาไฟ และต้นไม้
เรขาคณิตถนนและบัญชีสินทรัพย์ : Mobile LiDAR + AI วัดช่องจราจรและเสาไฟอัตโนมัติ RMSE 0.64 ซม.
การลดเวลาและต้นทุน : ลดเวลา 85% (40 → 6 ชม./กม.)
การกู้คืนข้อมูลซ่อนเร้น (Dark Data) : AI อ่านแบบ CAD และ GIS เดิมเป็นฐานข้อมูล เช่น Georgia DOT (80,000 ไมล์)
ภาพที่ 12.2 การวัดความกว้างถนนจาก Point Cloud (8.099 ม.)
ภาพที่ 12.3 การสกัดความกว้างทางม้าลาย (7.336 ม.) ที่มา: Balasubramani et al. (2026), ISPRS Archives, CC BY 4.0
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การสกัดเรขาคณิตถนนและบัญชีสินทรัพย์ (Road Geometry & Asset Inventory): เทคโนโลยี Mobile LiDAR ร่วมกับ AI สามารถวัดขนาดองค์ประกอบทางวิศวกรรมได้อัตโนมัติ เช่น ความกว้างช่องจราจร (Lane width), ความยาวเส้นทาง, ขนาดทางข้ามหมากลาย (Zebra crossing) และความสูงเสาไฟฟ้า โดยมีความคลาดเคลื่อนต่ำในระดับซับเซนติเมตร (RMSE เฉลี่ยเพียง 0. ซม.). รอตรวจแหล่ง: การลดเวลาและต้นทุนอย่างมหาศาล: กระบวนการสกัดข้อมูลอัตโนมัติช่วยลดเวลาการทำงานด้วยมือ (Manual processing) ลงได้ถึง 85% (ลดเวลาจาก 40 ชั่วโมง เหลือเพียง 6 ชั่วโมงต่อกิโลเมตร) และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในสัดส่วนเท่ากัน. รอตรวจแหล่ง: การกู้คืนข้อมูลซ่อนเร้น (Unlocking "Dark Data"): ระบบ Generative AI และ Feature Recognition สามารถอ่านแบบ CAD ดั้งเดิม, เลเยอร์ GIS และบันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อดึงคุณลักษณะของสินทรัพย์ที่ไม่เคยถูกจัดหมวดหมู่มาก่อน มาแปลงเป็นฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ใช้งานได้จริง (เช่น โครงการ Georgia DOT ที่สกัดข้อมูลถนนกว่า 80,000 ไมล์).
อ้างอิงต้นทาง: [4][1][29]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
เครื่องมือสกัดวัตถุ : แพลตฟอร์มอย่าง Pix4D, DroneDeploy, Propeller Aero, LiDAR360 และ Autodesk ReCap ใช้ AI และ Photogrammetry สกัดตำแหน่งวัตถุจากภาพถ่ายและ LiDAR เช่น เครื่องหมายบนถนน ขอบอาคาร เสาไฟฟ้า และทรงพุ่มต้นไม้
เรขาคณิตถนนและบัญชีสินทรัพย์ : Mobile LiDAR ร่วมกับ AI วัดความกว้างช่องจราจร ความยาวเส้นทาง ทางข้ามถนน และความสูงเสาไฟฟ้าได้อัตโนมัติ ค่า RMSE เฉลี่ย 0.64 ซม.
การลดเวลาและต้นทุน : ลดเวลาทำงานด้วยมือลง 85% (จาก 40 ชั่วโมง เหลือ 6 ชั่วโมงต่อกิโลเมตร) และลดค่าแรงในสัดส่วนเท่ากัน
การกู้คืนข้อมูลซ่อนเร้น (Dark Data) : Generative AI และ Feature Recognition อ่านแบบ CAD เดิม เลเยอร์ GIS และบันทึกประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น โครงการ Georgia DOT ที่สกัดข้อมูลถนนกว่า 80,000 ไมล์
ภาพที่ 12.2 การวัดความกว้างถนนจาก Point Cloud (8.099 ม.)
ภาพที่ 12.3 การสกัดความกว้างทางม้าลาย (7.336 ม.) ที่มา: Balasubramani et al. (2026), ISPRS Archives, CC BY 4.0

## Slide 86
12.3 การประมวลผลบนระบบคลาวด์ (Cloud Processing)
โครงสร้างพื้นฐานที่ขยายขนาดได้ : ข้อมูลระดับ Terabytes เก็บและประมวลผลบนคลาวด์
การทำงานร่วมกันข้ามอุปกรณ์ : ทีมเข้าถึง วัด และแชร์โมเดล 3D แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บ
เวิร์กโฟลว์และ API อัตโนมัติ : Cloud API แปลงข้อมูลดิบเป็นโมเดล 3D และ Orthomosaic อัตโนมัติ
การลดต้นทุน : ไม่ต้องซื้อเครื่องแรง จ่ายตามการใช้งานจริง
Notes: อ้างอิงต้นทาง: [32][35]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
โครงสร้างพื้นฐานที่ขยายขนาดได้ : ข้อมูลสำรวจมีขนาดระดับ Terabytes คลาวด์จึงมาแทนเครื่องประมวลผลท้องถิ่น ทั้งการจัดเก็บ ประมวลผล และสำรองข้อมูล
การทำงานร่วมกันข้ามอุปกรณ์ : ทีมวิศวกร ผู้ดูแลโครงการ และช่างสำรวจภาคสนามเข้าถึง ทำมาร์กอัป วัดขนาด และแชร์โมเดล 3 มิติได้แบบเรียลไทม์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
เวิร์กโฟลว์และ API อัตโนมัติ : ระบบอย่าง Anvil Labs และ DroneDeploy เปิด Cloud APIs ให้อัปโหลดข้อมูลดิบ แปลงเป็นโมเดล 3 มิติและ Orthomosaic รวมถึงตรวจจับความผิดปกติโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หนักในเครื่อง
การลดต้นทุน : ไม่ต้องลงทุนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขยายกำลังประมวลผลตามการใช้งานจริง และลดค่าบำรุงรักษาระบบ

## Slide 87
12.4 การสำรวจแบบเรียลไทม์ (Real-time Surveying)
Handheld LiDAR และ SLAM : สแกนแบบถือ (เช่น TOKNAV TSR20) ได้ Point Cloud ทันทีขณะเดิน
RTK GNSS ร่วมกับ SLAM : RTK ขจัด Drift ของ SLAM ได้ความแม่นยำกลางแจ้ง ≤2 ซม.
การผสานเซนเซอร์หลายรูปแบบ : IMU + กล้อง + RTK + LiDAR สำรวจต่อเนื่องทั้งในและนอกอาคาร
การสตรีมข้อมูลภาคสนาม : ส่งข้อมูลจากโดรนและ IoT เข้า GIS / Digital Twin แบบเรียลไทม์
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การบูรณาการ RTK GNSS ร่วมกับ SLAM (Drift Elimination): ระบบ SLAM แบบบริสุทธิ์มักเกิดปัญหา SLAM Drift (ความคลาดเคลื่อนสะสมตามระยะทางเดิน ซึ่งอาจเบี่ยงเบนได้ 50 ซม. ถึงมากกว่า 1 เมตร ทุกๆ ระยะ 500 เมตร) การนำ RTK GNSS ที่มีความแม่นยำระดับเซนติเมตรเข้ามาดึงปรับใน Factor Graph Optimization ช่วยขจัด Drift ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ค่าพิกัดสัมบูรณ์กลางแจ้งมีความแม่นยำสูงถึง ≤ 2 ซม.. รอตรวจแหล่ง: การผสานเซนเซอร์หลายรูปแบบ (Multi-Sensor Fusion): การทำงานร่วมกันระหว่างเซนเซอร์วัดการเคลื่อนที่ IMU ความถี่สูง (200Hz), กล้องบันทึกภาพถ่าย RGB, เครื่องรับสัญญาณ RTK GNSS และ LiDAR ช่วยให้การสำรวจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและไม่มี Drift แม้จะเดินเข้า-ออกระหว่างพื้นที่กลางแจ้งและพื้นที่ร่ม/อาคารที่อับสัญญาณดาวเทียม.
อ้างอิงต้นทาง: [41][9][43]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
Handheld LiDAR และ SLAM : เครื่องสแกนแบบถือ เช่น TOKNAV TSR20 ใช้อัลกอริทึม SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) สร้าง Point Cloud 3 มิติได้ทันทีขณะเดินสำรวจ
RTK GNSS ร่วมกับ SLAM : SLAM ล้วนเกิด Drift สะสม (50 ซม. ถึงมากกว่า 1 ม. ทุก 500 ม.) การดึงปรับด้วย RTK GNSS ใน Factor Graph Optimization ช่วยขจัด Drift แบบเรียลไทม์ ได้ความแม่นยำพิกัดสัมบูรณ์กลางแจ้ง ≤ 2 ซม.
การผสานเซนเซอร์หลายรูปแบบ : IMU (200 Hz) กล้อง RGB เครื่องรับ RTK GNSS และ LiDAR ทำงานร่วมกัน ให้การสำรวจต่อเนื่องแม้เคลื่อนที่ระหว่างพื้นที่กลางแจ้งและพื้นที่อับสัญญาณดาวเทียม
การสตรีมข้อมูลภาคสนาม : เชื่อมกล้องติดรถยนต์ เซนเซอร์ IoT และโดรนเข้ากับ GIS / Digital Twin ให้ศูนย์ควบคุมเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่แบบเรียลไทม์

## Slide 88
12.5 ดิจิทัลทวินและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Digital Twin & Smart Infrastructure)
แนวคิด : แบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างพื้นฐาน อัปเดตสองทางผ่าน IoT, GIS, BIM, LiDAR
แพลตฟอร์มสนับสนุน : Bentley iTwin, Autodesk Tandem, Esri ArcGIS, Siemens Xcelerator
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ : ตรวจพบการชำรุดของสะพาน ถนน ท่อ ก่อนเสียหายร้ายแรง
แบบจำลองระดับเมืองและระดับชาติ : Virtual Singapore (กว่า 100 หน่วยงาน) และเมือง Perry รัฐ Iowa
ความยั่งยืน : ลดการลงพื้นที่และค่าบำรุงรักษา (ฮาวายประหยัด 940,000 USD/ปี)
ภาพที่ 12.4 Virtual Singapore: ดิจิทัลทวินระดับประเทศ
ภาพที่ 12.5 เมือง Perry รัฐ Iowa: ดิจิทัลทวินระดับเมือง ที่มา: ISI (2025), Advancing Infrastructure Sustainability Through Digital Twins
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: แบบจำลองระดับเมืองและระดับชาติ (City & National Scale Twins): ตัวอย่างเช่น Virtual Singapore ที่บูรณาการข้อมูล GIS 3 มิติ, LiDAR และเซนเซอร์ IoT จากกว่า 100 หน่วยงาน เพื่อจำลองการจราจร, การไหลเวียนความร้อน และการวางผังเมือง หรือ Perry, Iowa ที่สร้างดิจิทัลทวินครอบคลุมทั้งเมืองเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานสีเทา (ถนน, ทางเท้า) และสีเขียว (พื้นที่ป่าไม้). รอตรวจแหล่ง: ความยั่งยืนและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม: ช่วยลดการเดินทางลงพื้นที่สำรวจซ้ำซ้อน (ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก), ประหยัดงบประมาณบำรุงรักษา (เช่น กรมขนส่งฮาวายประหยัดได้ 940,000 ต่อปี) และเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่.
อ้างอิงต้นทาง: [52][57][10][62][65][66][9]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
แนวคิด : แบบจำลองเสมือน 3 มิติของโครงสร้างพื้นฐานกายภาพ แลกเปลี่ยนข้อมูลสองทิศทาง และอัปเดตสถานะผ่านเซนเซอร์ IoT, GIS, BIM และ LiDAR ตลอดวงจรชีวิตของสินทรัพย์
แพลตฟอร์มสนับสนุน : Bentley iTwin Platform, Autodesk Tandem, Esri ArcGIS / GeoBIM, Siemens Xcelerator และ Hexagon Smart Digital Reality
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ : ตรวจสอบสะพาน ถนน ท่อส่งน้ำ และสาธารณูปโภคต่อเนื่อง เพื่อตรวจพบความเค้นหรือการชำรุดก่อนเกิดความเสียหายร้ายแรง
แบบจำลองระดับเมืองและระดับชาติ : Virtual Singapore บูรณาการข้อมูล GIS 3 มิติ LiDAR และเซนเซอร์ IoT จากกว่า 100 หน่วยงาน ส่วน Perry รัฐ Iowa สร้างดิจิทัลทวินทั้งเมือง
ความยั่งยืน : ลดการลงพื้นที่ซ้ำและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดงบบำรุงรักษา (กรมขนส่งฮาวายประหยัดได้ 940,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี) และเพิ่มความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ภาพที่ 12.4 Virtual Singapore: ดิจิทัลทวินระดับประเทศ
ภาพที่ 12.5 เมือง Perry รัฐ Iowa: ดิจิทัลทวินระดับเมือง ที่มา: ISI (2025), Advancing Infrastructure Sustainability Through Digital Twins

## Slide 89
12.6 การพัฒนาไปสู่ระบบสำรวจอัตโนมัติและอัจฉริยะ (Automated/Intelligent Surveying)
กระบวนการอัตโนมัติแบบครบวงจร : โดรน → คลาวด์ → AI ได้ข้อมูลพร้อมใช้ โดยแทบไม่ต้องใช้คน
การเปลี่ยนบทบาทของนักสำรวจ : จากผู้ถือกล้อง สู่ผู้จัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และผู้ตรวจสอบ AI
จุดสมดุลของการสำรวจ (Surveying Sweet Spot) : LiDAR, RTK, AI และ Cloud ให้ทั้งความแม่นยำ ความเร็ว ความคุ้มค่า และความปลอดภัย
Notes: โน้ตผู้บรรยาย: รอตรวจแหล่ง: การบรรลุจุดสมดุลของการสำรวจ (The Surveying Sweet Spot): การหลอมรวมระหว่าง LiDAR, RTK GNSS, AI และ Cloud Processing ทำให้งานสำรวจบรรลุความสมบูรณ์แบบทั้ง 4 ด้านพร้อมกัน คือ ความถูกต้องสูง (High Accuracy), ความรวดเร็ว (Speed), ความคุ้มค่าด้านต้นทุน (Cost Efficiency) และ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ (Safety).
อ้างอิงต้นทาง: [1][17]
ข้อความเต็มจากฉบับก่อนย่อ:
กระบวนการอัตโนมัติแบบครบวงจร : เชื่อมต่อการบินโดรนเก็บข้อมูล การประมวลผลบนคลาวด์ และการแยกวัตถุด้วย AI เป็นข้อมูลวิศวกรรมพร้อมใช้งาน โดยอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด
การเปลี่ยนบทบาทของนักสำรวจ : จากผู้ถืออุปกรณ์รังวัดในสนาม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Managers) ผู้ตรวจสอบอัลกอริทึม AI (AI Auditors) และผู้วางกลยุทธ์ด้าน Digital Twin
จุดสมดุลของการสำรวจ (Surveying Sweet Spot) : LiDAR, RTK GNSS, AI และ Cloud Processing ทำให้งานสำรวจบรรลุ 4 ด้านพร้อมกัน ได้แก่ ความถูกต้องสูง ความรวดเร็ว ความคุ้มค่าด้านต้นทุน และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่