## Slide 1
จากการรังวัดพิกัดเดี่ยว สู่การจัดการโลกดิจิทัลไร้รอยต่อ
เทคโนโลยีการสำรวจภูมิประเทศยุคใหม่

## Slide 2
• นำไปใช้ต่อใน CAD, GIS และ BIM ได้โดยตรง
ผลลัพธ์เป็นกลุ่มเมฆจุด 3 มิติ (3D Point Cloud)
เก็บข้อมูลครอบคลุมพื้นที่กว้างในเวลาสั้น
Digital Survey: การสร้างโลกเสมือนจริง
ข้อมูลมีจำกัดเฉพาะจุดที่เดินถึง
ได้ข้อมูลเป็นพิกัดเดี่ยว (Sparse points)
• อาศัยกำลังคนและเวลาในสนามมาก
ยุคดั้งเดิม: การรังวัดที่ละจุด
ผลลัพธ์: ลดเวลาปฏิบัติงานภาคสนาม ลดความเสี่ยง และตรวจสอบย้อนกลับได้ 100%
Gemini Notebook

## Slide 3
สัญญาณสะท้อน
(Multipath)
วงโคจรดาวเทียม
นาฬิกาดาวเทียม
ชั้นบรรยากาศ
ความคลาดเคลื่อนที่ต้องจัดการ
BeiDou
(จีน)
Galileo
(สหภาพยุโรป)
GLONASS
(รัสเซีย)
GPS
(สหรัฐอเมริกา)
ความแม่นยำสัมบูรณ์: ระบบนิเวศ GNSS
Gemini Notebook

## Slide 4
ระบบโครงข่าย CORS
อ้างอิงระบบพิกัดประเทศได้ทันทีโดย
ไม่ต้องตั้ง Base เอง
สถานีฐานถาวร
Rover
Sturdy reference towers
GNSS
Mobile
internet
GNSS
Rover
PPP & PPP-RTK
ครอบคลุมระดับทวีป เหมาะสำหรับ
พื้นที่ห่างไกล
รับค่าแก้ผ่านดาวเทียม (SSR)
ความแม่นยำ 3-10 ซม.
SSR
GNSS
RTK (Real-Time Kinematic)
ใช้สถานีฐานอ้างอิงในพื้นที่ (Local
Base) เวลาตั้งค่าลู่เข้า (TTFI) รวดเร็วเพียบ
5 วินาที
ความแม่นยำ 1-2 ซม.
Rover
GNSS
Base
Station
radio/4G
GNSS
GNSS
Gemini Notebook
สถาปัตยกรรมการแก้ค่าความคลาดเคลื่อน

## Slide 5
Orthophoto
(แผนที่ภาพถ่ายดัดแก้)
(แบบจำลองความสูง)
DSM
ผลลัพธ์เชิงวิศวกรรม
Orthophoto
(แผนที่ภาพถ่ายดัดแก้)
(แบบจำลองความสูง)
DSM
Step 3
ใช้ GCP และ Checkpoint เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์
การประมวลผล (SfM & MVS)
จับคู่จุดลักษณะเด่น
สร้างกลุ่มเมฆจุดความหนาแน่นสูง
Step 2
ส่วนซ้อนในแนวบิน ≥ 75%
ส่วนเกยระหว่างแนวบิน ≥ 60%
การบินถ่ายภาพ
(Data Capture)
Step 1
Reality Capture: การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
Gemini Notebook